## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
自动控制电路装调维修
基于STC89C52的单片机控制电路装调

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
客户：电玩城的机器身上的灯一闪一闪的，有的还像像水一样流动，好漂亮啊，是怎么做到的呢？
工程师：这是因为机器里边的电路有单片机芯片。
客户：单片机是如何实现闪烁灯以及流水灯等功能呢？
工程师：单片机相当于电路的大脑，我们可以对它进行编程控制，实现特定的电路功能。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
直流电路基础知识
理论要求
能够根据接线图对单片机系统进行接线。
能够对程序进行分析，编写简单的应用程序
技能要求
完成LED闪烁灯的设计
完成LED流水灯的设计
完成单片机与PC机串口通信的设计

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
能根据单片机控制电路接线图完成单片机系统的接线
能使用编程软件完成上位机与单片机之间的程序传递
能分析信号灯闪烁控制或类似难度的单片机控制程序

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.单片机
单片机是一种集成电路芯片，是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能等电路集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统，在工业控制领域广泛应用。
1.1 单片机的概念
1.2 单片机的种类
按照单片机一次性能处理数据大小来分类，可以分为8位、16位、32位等单片机，本任务主采用的是中国宏晶科技公司设计的8位51单片机STC89C52RC进行设计。

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.单片机
1.3 单片机的最小系统电路
能够使单片机正常工作的最简电路称为单片机最小系统电路。STC89C52RC单片机的最小系统电路包含：单片机、电源电路、复位电路、时钟电路，如图3-2-1所示。
图3-2-1 单片机最小系统电路

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.4 单片机的外围电路
1.单片机
除了最小系统电路外，单片机电路通常需要实现一些特定的功能要求，因此需要添加必要的元器件构成外围控制电路。常见的外围电路有：LED控制电路、按键检测电路、蜂鸣器电路、USB转串口TTL电路等。
图3-2-2 单片机的外围电路

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.5 单片机的编程软件
1.单片机
通常使用keil uvision集成开发环境对STC89C52RC单片机进行程序的编写，图3-2-3为keil uvision 4软件的启动界面。
图3-2-3 keil uvision 4软件启动界面
1.6 单片机的编程语言
单片机的编程语言主要有汇编语言、C语言等，由于C语言相对汇编语言可读性更好、移植性更强，通常使用C语言对单片机进行编程开发。

## Slide 12
实践技能
设计一个LED灯控制系统
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.LED灯控制系统
任务（1）：设计一个LED灯控制系统，要求功能如下：1、上电后能够实现LED全亮持续0.5秒->全灭持续0.5秒->…->全亮持续0.5秒,不断循环闪烁；
1.系统硬件连线。
A、使用8P杜邦线一端连接J1插针，另一端连接J5插针，注意J1的1脚对应连接J5的1脚，这样通过编程单片机的P1口就能够控制8个LED灯的亮灭了。
B、使用microb USB线连接电脑的USB口以及电路板的microb USB口，这样可以使用stc-isp下载软件将程序烧录到单片机。
2.软件编程设计
方法1：使用延时函数的方法实现，通过使P1口8个管脚全部输出低电平点亮全部LED灯，然后延时500ms，再使P1口8个管脚全部输出高电平熄灭全部LED灯，然后延时500ms，然后不断重复执行上述步骤的方法，实现LED灯全亮全灭闪烁，具体代码如下：
while(1)
{
P1 = 0x00; //点亮全部led灯
delay_ms(500); //延时500ms
P1 = 0xFF; //熄灭全部led灯
delay_ms(500); //延时500ms
}

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.LED灯控制系统
delay_ms()延时函数的的原型如下所示，在xms不等于0的时候，不断的执行for语句空循环，只有当xms自减到0以后，才终止执行for语句空循环，可见当单片机在执行延时函数时，除非有中断事件发生，否则不能执行其他操作。

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.LED灯控制系统
方法2：使用定时器中断功能实现，当定时1秒时间到后，P1口8个管脚全部输出低电平点亮全部LED灯；再次定时1秒时间到后，P1口8个管脚全部输出高电平熄灭全部LED灯。使用定时器中断，必须先初始化定时器，并且使用定时器中断服务程序，具体代码如下：
方法一简单易用，但是由于在主循环使用了delay_ms延时函数等待1秒的时间，造成单片机CPU在这1秒钟内不能执行其他功能的操作，不利于程序功能的扩展；方法二使用了定时器，虽然和方法一比较稍显复杂，但是程序执行效率高，CPU只需要判断到时间点到了后去执行灯的亮灭即可，可以在其他时间执行其他的操作，有利于扩展其他功能，因此在实际工程应用中通常使用方法二。

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.LED灯控制系统
任务（2）：设计一个LED灯控制系统，要求功能如下：上电后默认功能是，实现流水灯从左到右的效果，状态切换为500ms，按键能够控制换流水灯的方向，比如按一下实现流水灯的方向从右到左，再按一下实现流水灯的方向从左到右。
1.系统硬件连线。
A、使用8P杜邦线一端连接J1插针，另一端连接J5插针，注意J1的1脚对应连接J5的1脚，这样通过编程单片机的P1口就能够控制8个LED灯的亮灭了。
B、使用单根杜邦线连接J6插针的8脚以及J4插针的3脚，这样通过编程单片机的P3.2脚就能够检测S1按键是否按下了。
C、使用microb USB线连接电脑的USB口以及电路板的microb USB口，这样可以使用stc-isp下载软件将程序烧录到单片机。

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.LED灯控制系统
2.软件编程设计
系统要求能够实现LED流水灯功能，且方向可以变化。先实现流水灯从左流到右的功能，设定变量num的数值类型为unsigned int，初值为0x80，具体代码如下所示。
在该代码中，第一次循环，首先执行P1=0xFF语句，全部灯灭掉，然后执行P1=~num语句，即将num的值0x80取反为0x7F后赋给P1口，此时点亮P1.7脚控制的灯，然后执行num = num>>1语句，将变量num右移1位为0x40，将该值赋给num本身，所以执行完这条语句后，num的值变为了0x40，紧接着判断if(num ==0x00)语句不成立，本次循环结束。

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.LED灯控制系统
第二次循环，执行执行P1=0xFF语句，全部灯灭掉，然后执行P1=~num语句，即将num的值0x40取反为0xBF后赋给P1口，此时点亮P1.6脚控制的灯，然后执行num = num>>1语句，将变量num右移1位为0x20，将该值赋给num本身，所以执行完这条语句后，num的值变为了0x20，紧接着判断if(num ==0x00)语句不成立，本次循环结束。
重复上述代码，即可实现单灯右移的流水灯效果，当第八次循环时，执行P1=0xFF;P1=~num;num=num>>1;这三条语句后，num的值变为了0x00，这时if(num ==0x00)语句成立，执行num=0x80语句，为下一轮循环点亮P1.7脚控制的灯亮做准备。

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.LED灯控制系统
实现流水灯从右流到左的功能，设定变量num的数值类型为unsigned int，初值为0x01，具体代码如下，由于和流水灯从左流到右的原理基本一致，在这里不再分析。
系统要求按键能够控制流水灯的方向，因此需要对按键的按下与松开进行检测，当按键没按下的时候，单片机的P3.2脚为高电平，当按下后，单片机的P3.2脚为低电平，因此通过判断单片机P3.2脚电平的变化来实现按键检测，由于按键按下去有抖动，并且强电磁干扰环境环境也可能造成干扰，因此通常还需要在按键检测时进行消抖操作，具体代码如下：

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.LED灯控制系统
分析上述代码，当按键没被按下时，引脚一直为高电平，因此key一直为数字‘1’，if(key==0)语句不成立；当第一次判断到if(key==0)语句成立时，说明按键可能被按下，恶劣的环境也可能会造成单片机引脚电平的偶然波动，因此还不能确定是按键一定是被人为按下的；延时10ms后，第二次判断到if(key==0)语句成立，这时我们可以认为是一次按键动作，执行while(key==0)语句的目的是检测按键有没有松开，因为按键不松开，key的值就一直为‘0’，此时程序在此不断的循环判断按键是否松开；当按键松开后，key的值变为了‘1’，while(key==0)语句不再成立，因此往下执行其他代码。
系统要求能够通过按键，能够改变流水灯的方向，在这里我们设置一个变量led_mode做标记，led_mode=0是流水灯方向右移的标记，led_mode=1流水灯方向左移的标记。通过在按键检测函数里边改变led_mode的值，从而为主循环切换流水灯的方向提供判断依据，因此需要在按键检测函数里添加改变led_mode变量的代码，具体代码如下:

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.LED灯控制系统
在主循环while(1)里判断led_mode变量的值，从而改变流水灯的方向，具体代码如下：

## Slide 22
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.了解单片机的概念以及单片机最小系统电路的组成。
2.掌握单片机LED闪烁灯以及流水灯程序的分析以及编写。
3.会编写简单的单片机与上位机通信的程序。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务二单片机控制电路装调 | 操作评价 | 1.能够根据接线图对单片机系统进行接线。2.能够对程序进行分析，编写简单的应用程序。 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.完成LED闪烁灯的设计。2.完成LED流水灯的设计。3.完成单片机与PC机串口通信的设计。 | 50 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 24
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
任务（3）：设计一个LED灯控制系统，要求功能如下:能够和PC机的串口调试助手进行通信，上电后，实现流水灯从左到右的效果，状态切换为500ms，单片机每隔500ms向串口调试助手发送“LED流水灯实验”信息。当单片机收到串口调试助手下发的数据“A”时，流水灯的方向从左到右，当单片机收到串口调试助手下发的数据“B”时，流水灯的方向从右到左。
1.系统硬件连线。
A、使用8P杜邦线一端连接J1插针，另一端连接J5插针，注意J1的1脚对应连接J5的1脚，这样通过编程单片机的P1口就能够控制8个LED灯的亮灭了。
B、使用microb USB线连接电脑的USB口以及电路板的microb USB口，这样可以使用stc-isp下载软件将程序烧录到单片机，并且也可以通过编程单片机就和电脑的串口调试助手进行通信了。
2.软件编程设计
系统需要实现单片机和PC机进行串口通信，因此需要对单片机相关的串口寄存器进行设置。串口通信的波特率设定为9600，串口初始化函数具体实现代码如下：
void uart_init(void)
{
TMOD = 0x20; //定时器1，模式2工作模式
SCON = 0x50; //串口工作模式1，允许REN /* SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收 */
TH1 = TL1=0xFD; //波特率设置为9600
ES = 1; //允许串口中断
EA = 1; //打开总中断
TR1 = 1; //打开定时器1
}

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
系统要求单片机能够向PC机的电脑调试助手发送“LED流水灯实验”信息，因此需要编写串口发送字符串函数，串口在发送数据时，注意屏蔽其他中断，否则会对发送数据造成干扰，影响到数据传输的准确性，通过对SBUF寄存器赋值，即可往串口发送一个字节的数据，注意判断数据是否发送完成，具体代码如下：
/**************串口发送单个字符函数*************/
void SendOneByte(unsigned char c)
{
ES = 0; //禁止中断，让串口安心工作啊
SBUF = c;
while(!TI); //等待发送完毕
TI = 0; //清TI
ES = 1; //打开中断
}
/**************串口发送字符串函数*************/
void SendrStr( unsigned char *ptr)
{
for(;*ptr!='\0';ptr++)
{
SendOneByte(*ptr);
}
}

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
系统要求单片机能够接收PC机串口调试助手发送的数据，并进行切换LED流水灯的方向，因此需要编写串口中断服务程序，在中断函数里边判断数据时字符’A’还是’B’，进而改变led_mode变量。
void Usart() interrupt 4
{
ES=0; //暂时关闭串口中断，防止干扰
RI=0;
rec_data=SBUF; //接收PC机串口调试助手发送过来的数据
//存放到rec_data中。
if(rec_data == 'A')
{
led_mode = 0;
num=0x80;
}
else if(rec_data == 'B')
{
led_mode = 1;
num=0x01;
}
ES=1; //重新开启串口中断
}

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
完整的代码如下：
#include <REGX52.H>
void delay_ms(unsigned int xms)
{
unsigned int x=0;
while(xms--)
{
for(x=0;x<110;x++)
{}
}
}
//定时器0初始化函数
void timer0_init(void)
{
TMOD |=0x01; //设置定时器0工作在方式1
TH0=(65536-10000)>>8; //装初值,将初值的高8位数据放在TH0寄存器中
TL0=(unsigned char)(65536-10000); //装初值,将初值的低8位数据放在TL0寄存器中
ET0 = 1; //开启定时器0中断
EA = 1; //启动总中断
TR0 = 1; //启动定时器
}
unsigned int t0_count=0;
unsigned char time_500ms_flag = 0;
//定时器0中断服务函数，开启定时器0后，约隔10ms执行一次中断函数 //打开总中断

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
完整的代码如下：
void T0_isr() interrupt 1
{
TH0=(65536-10000)>>8; //重装初值
TL0=(unsigned char)(65536-10000); //重装初值
t0_count++; //计数加1
if(t0_count>=50) //100*10ms = 1000ms,即1s时间到
{
t0_count = 0; //计数清零
time_500ms_flag = 1;
}
}
void uart_init(void)//串口初始化函数
{
TMOD = 0x20; //定时器1，模式2工作模式
SCON = 0x50; //串口工作模式1，允许REN
TH1 = TL1=0xFD; //波特率设置为9600
ES = 1; //允许串口中断
EA = 1; //打开总中断

## Slide 30
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
TR1 = 1; //打开定时器1
}
/**************串口发送字符函数*************/
void SendOneByte(unsigned char c)
{
ES = 0; //禁止中断，让串口安心工作啊
SBUF = c;
while(!TI); //等待发送完毕
TI = 0; //清TI中断
ES = 1; //打开中断
}
/**************串口发送字符串函数*************/
void SendrStr( unsigned char *ptr)
{
for(;*ptr!='\0';ptr++)
{
SendOneByte(*ptr);
}
}
unsigned int num = 0x80;
unsigned char led_mode=0;//
//主函数

## Slide 31
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
void main(void)
{
timer0_init(); //初始化定时器0
uart_init();
while(1)
{
if(time_500ms_flag==1) //判断500ms时间标志是否为1
{
time_500ms_flag = 0;//500ms时间到标志清零
SendrStr("test\r\n");
if(led_mode == 0) //右移
{
P1 = 0xFF; //全部熄灭
P1 = ~num;
num = num>>1; //每次num右移1位
if(num==0x00)num=0x80; //重新给num赋值0x80
}
else if(led_mode == 1)//左移
{
P1 = 0xFF; //全部熄灭
P1 = ~num;
num = num<<1; //每次num左移1位
if(num==0x100)num=0x01; //重新给num赋值0x01
}
}
}
}

## Slide 32
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
unsigned char rec_data=0;
void Usart() interrupt 4
{
ES=0; //暂时关闭串口中断 ,防止干扰
RI=0;
rec_data=SBUF; //接收PC机串口调试助手发送过来的数据存放到rec_data中。
if(rec_data == 'A')
{
led_mode = 0;
num=0x80;
}
else if(rec_data == 'B')
{
led_mode = 1;
num=0x01;
}
ES=1; //重新开启串口中断
}

## Slide 33
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程