## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
应用电子路调试维修
常见数字电路的调试与维修

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
学生：电路里边如何处理和扩展一些开通和关断的信号、以及将这些信号累计以及显示呢？
教师：可以使用数字电路的编码器和译码器、计数器等电路实现。
学生：小区有的路灯，检测到有人来的时候打开，人走后会熄灭，可以使用什么芯片设计呢？
教师：可以使用555集成电路芯片为核心设计。
学生：稳压电路有哪些形式呢？
教师：有线性稳压和开关稳压等形式。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论原理
技能要求
对编码器、译码器等组合逻辑电路、寄存器、计数器灯时序逻辑电路、小型开关稳压电路进行调试和维修。
分析由555集成电路组成的定时器灯常用电子电路的功能、用途。
掌握编码器、译码器等组合逻辑电路、寄存器、计数器灯时序逻辑电路、小型开关稳压电路进行调试和维修。
了解由555集成电路组成的定时器灯常用电子电路的功能、用途。
能够进行电路设计
常见数字电路的调试与维修

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
逻辑电路基础知识、集成电路基础知识
小型开关稳压电路的工作原理

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识
集能够实现编码操作过程的器件称为编码器。编码器有二进制编码器、优先编码器和BCD编码器等。下面主要介绍74LS148优先编码器。
图4-2-1所示为74LS148管脚图，表4-2-1为74LS148真值表
图4-2-1 74LS148管脚图
输入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  | 
1 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | × | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | × | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | × | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
输入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  | 
1 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | × | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | × | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | × | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
表4-2-1 74LS148真值表
1.1.1 编码器

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1.1 编码器
有真值表可以分析74LS148的逻辑功能有如下特点：
（1）为编码的输入端，输入信号为低电平有效；、、为输出端，采用反码的形式输出。在中，的优先级最高，其他依次降低，最低。
（2）为使能端，低电平有效，当= 0时，编码器进行编码；当 = 1时，禁止编码。
（3）为使能输出端，收到的控制，=1时，=1；当=0时，有两种情况：当端有有效信号时，=1，表示本级正在工作，当无有效信号时，，=0，表示本级不工作。
（4）为优先编码指示，编码器工作时为0，否则为1。
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
译码器是编码器的逆过程，即将二进制代码翻译成原来信号的过程，能完成这任务的电路称为译码器。例如数控机床的各种操作，如移位、进刀、转速选择等，通常是以二进制的代码发出去的。如规定“100”表示移位，“011”表示进刀，“010”表示转速选择等都需要译码器将其代码转换为特定指令，指挥机床正确运行。
（1）74LS138是集成3-8线译码器，即将3位二进制代码翻译成8路输出的译码器，其管脚图如图4-2-2所示，表4-2-1为74LS138真值表
1.1.2 译码器
输入 |  |  |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
× | 1 | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
0 | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
输入 |  |  |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  |  | 
× | 1 | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
0 | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
表4-2-2 74LS138真值表
图4-2-2 74LS138管脚图
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1.2 译码器
74LS48辅助的控制信号端的作用如下：
1）试灯输入信号：此信号用来测试七段数码管发光段的好坏。当且=1时，不论其他输入端状态如何，如果七段全亮，说明数码管工作正常。
2）熄灭输入信号：熄灭输入信号端是为了降低系统的功耗而设置的。当时，无论其他端口状态如何，所有发光段均熄灭，不显示任何数字。
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
在数字电路系统中，用来暂时存放数码的单元电路称为数码寄存器，它只有接收、暂存和清零原有数码的功能。现在以集成四位数码寄存器74LS175来说明寄存器的功能。
74LS175是一个四位寄存器，1D~4D是数据输入端，1Q~4Q数据输出端，是数据反码输出端；为清零端，低电平有效；为时钟脚，上升沿有效。
1.1.3 寄存器
图4-2-4所示为74LS175管脚图，表4-2-4为74LS175功能表。
表4-2-4 74LS175功能表
图4-2-4所示 74LS175管脚图
输入 |  |  | 输出 | 
 |  | D |  | 
0 | × | × | 0 | 1
1 |  | 1 | 1 | 0
1 |  | 0 | 0 | 1
1 | 0 | × |  | 
输入 |  |  | 输出 | 
 |  | D |  | 
0 | × | × | 0 | 1
1 |  | 1 | 1 | 0
1 |  | 0 | 0 | 1
1 | 0 | × |  | 
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1.3 寄存器
由74LS175的功能表可知该寄存器的功能如下：
1）异步清零：在端接入低电平，不管其他输入端口状态如何，1Q~4Q数据输出端均为0。
2）并行数据输入：在=1的前提下，将所要存入的数据加入数据输入端，例如存入数据为1010，则寄存器的四个输入端4D、3D、2D、1D应为1010，在脉冲上升沿到来的时候，寄存器的状态4Q、3Q、2Q、1Q变为1010，数据被存入。
3）记忆保持：在=1的前提下，无上升沿（通常接低电平），则各触发器保持原状态不变，寄存器处在记忆保存状态，这样就完成了数据的接收并暂存的功能。
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
计数器是应用最为广泛的时序逻辑电路之一，它不仅可以累计输入的脉冲个数，而且还常用于数字系统定时、延时、分频及构成节拍脉冲发生器等。集成计数器具有功能完善、通用性强、功耗低、工作速度高且功能可以扩展等优点，因而得到广泛应用。下面以74LS161为例介绍集成技术器的功能及应用。
1.1.4计数器
74LS161是四位二进制同步计数器，具有计数、保持、预置、清零功能，其管脚图如图4-2-5所示，功能表如表4-2-5所示。
输入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  | 功能说明
× | 0 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 异步清零
 | 1 | 0 | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  | 并行置数
× | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | × |  |  |  |  | 保持
× | 1 | 1 | × | 0 | × | × | × | × |  |  |  |  | 保持
 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × |  |  |  |  | 计数
输入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  | 功能说明
× | 0 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 异步清零
 | 1 | 0 | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  | 并行置数
× | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | × |  |  |  |  | 保持
× | 1 | 1 | × | 0 | × | × | × | × |  |  |  |  | 保持
 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × |  |  |  |  | 计数
图4-2-5 74LS161管脚图
表4-2-5 74LS161功能表
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1.4计数器
由表4-2-5可知，74LS161具有如下功能：
1）异步清零。当清零端=0时，输出端清零，与时钟脚无关。
2）同步预置数。在的前提下，当预置数端时，在输入端预置某四位二进制数，的上升沿的作用下，将输入ABCD端的数据置于输出端。
3）保持。当、时，只要使能端和中有一个为低电平，就使计数器处于保持状态，在保持状态下不起作用。
4）计数。当、、=时，电路为四位二进制加法计数器。在上升沿的作用下，电路按自然二进制数递加，即由00000001……1111。当计数到1111时，进位输出端RCO送出进位信号，即RCO=1。
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
(1）电路结构
如图4-2-6所示分别为555芯片的内部结构图和管脚图。它包括三个5的电阻构成的电阻分压电路，两个比较器A1和A2，一个基本RS触发器，以及一个开关晶体管VT和一个非门。电阻分压电路为两个比较器A1和A2提供基本基准电平。如5脚悬空，则比较器A1的基准电平为，比较器A2的基准电平为，如果5脚外接电压，则可以改变A1、A2的基准电平。当引脚5不外接电压时，一般接一个0.01的电容到地以抑制干扰。2脚是低电平信号输入端，6脚是高电平触发信号输入端，4脚是复位脚，接低电平时，输出清0，3脚是输出端，7脚是放电端，8脚是电源端，1脚是接地脚。
右图4-2-6 555芯片内部结构图
1.1.5 555集成电路
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（2）功能分析
555芯片的功能取决于两个比较器输入端所加信号的电平。
当6脚电位V6>2/3Vcc、2脚电位V2<1/3Vcc时，比较器A1输出为0，A2输出为1，基本RS触发器被置0，VT饱和导通，3脚输出低电平。
当6脚电位V6<2/3Vcc、2脚电位V2<1/3Vcc时，比较器A1输出为1，A2输出为0，基本RS触发器被置1，VT截止，3脚输出高电平。
当6脚电位V6<2/3Vcc、2脚电位V2>1/3Vcc时，比较器A1输出为1，A2输出为1，基本RS触发器的状态保持不变，因而VT、3脚输出状态也保持不变。
1.1.5 555集成电路
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
555芯片的功能表如表所示。
表4-2-6 555芯片功能表
1.1.5 555集成电路
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1）555组成的单稳态触发器。
如图4-2-7的a图所示为555构成的单稳态触发器，其中输入触发脉冲接在低电平触发端，6、7脚短接并与阻容RC相接。清0端4脚接直流电源（即高电平），电压控制端5脚通过一个0.01μF的电容接地。
-555芯片构成的三种基本数字电路。
（a)电路
b)工作波形
图4-2-7 555构成的单稳态触发器
1.1.5 555集成电路
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1.5 555集成电路
在尚未加入触发脉冲时Ui=1，Uo=0。接通电源后，电源通过R对电容C充电，不断升高。当Uc>2/3Vcc时，输出，开关管（放电管）饱和导通。随后，电容C经7脚迅速放电，使Uc迅速减少到0V。一旦放电管导通，电容被旁路，无法充电，这就是接通电源后电路所处的稳定状态。这时电路输出为低电平，即Uo=0。
当2脚输入一个幅值低于1/3Vcc的窄负脉冲触发信号，即Ui=0时，输出Uo为高电平，放电管截止，电路由稳态进入暂态。随后电容C开始被充电，当Uc上升到略大于2/3Vcc时，输出Uo变为低电平，放电管饱和导通，电容充电结束，又经7脚迅速放电，Uc迅速下降为0，电路又由暂态返回到稳态时的低电平状态。工作波形图4-2-7的b图所示，暂态时高电平时间约为TW≈1.1RC。
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2）555组成的多谐振荡器。
如图4-2-7的a图是由555构成的多谐振荡器，其中2脚和6脚短接，7脚和8脚间接入电阻，6脚和7脚接入电阻，直接清0端4脚接直流电源，电压控制端5脚通过一个0.01μF的电容接地。
图4-2-8 555构成的多谐振荡器
（a)电路
(b)工作波形
1.1.5 555集成电路
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1.5 555集成电路
接通电源后，+Vcc经R1、R2给电容C充电，使Uc逐渐升高，在Uc<1/3Vcc时，Uo输出高电平；当Uc上升大于1/3Vcc时，电路仍保持输出高电平；当Uc继续上升略超过2/31/3Vcc时，输出变为低电平，放电管饱和导通。随后，电容C经R2及放电管放电，Uc开始下降。当下降到略低于1/3Vcc时，输出又变为高电平，同时放电管截止，电容C放电结束，又开始再次充电，Uc再次上升。如此循环下去，输出端就得到如图4-2-8的b图的矩形波。矩形波的振荡周期T0.7(R1+2R2)C，振荡频率f=1/T=1.43/(R1+2R2)C)。
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3）555组成的施密特触发器。
施密特触发器可以把变化缓慢的脉冲波形变换成数字电路所需要的矩形脉冲。
如图4-2-9的a图所示为555构成的施密特触发器，其中6脚和2脚连接在一起作为电路信号的输入端；直接清0端4脚接直流电源，电压控制端5脚通过一个0.01μF的电容接地。
1.1.5 555集成电路
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识
a)电路 b)工作波形
图4-2-9 555构成的施密特触发器

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3）555组成的施密特触发器。
1.1.5 555集成电路
当输入信号Ui<1/3Vcc时，输出Uo高电平。
若Ui增加，在1/3Vcc<Ui<2/3Vcc时，电路维持原态不变，输出Uo仍为高电平。
若Ui增加到大于2/3Vcc，输出Uo为低电平；Ui再增加，电路维持该状态不变。
若Ui下降，只要满足1/3Vcc<Ui<2/3Vcc，电路状态仍然维持不变。
若Ui下降到小于1/3Vcc，触发器再次置1，电路有翻转回输出高电平的状态。
显然555构成的施密特触发器，其上限触发阈值电压为UT+=2/3Vcc，下限触发阈值的电压为
UT-=1/3Vcc，回差电压为。
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
在嵌入式控制系统中的单片机（MCU）一般需要一个稳定的工作电压才能可靠工作。针对这个问题，一般可以采用两个方案设计稳压电路。一种是可以采用线性稳压器件（如78XX系列三端稳压器件）作为电压调节将较高的直流电压转为单片机所需要的工作电压，这种方案电路简单，但是线性稳压器本身需要消耗一部分能量，电源效率偏低。还有一种是采用开关稳压器件，开关稳压调节器工作时，开关稳压器件本身所消耗的能量极低，电源效率高，下面主要介绍开关稳压芯片LM2576的典型应用电路。
1.1.6开关稳压电路
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图4-2-10为LM2576的管脚图，1脚为电源输入脚VIN，2脚为电源输出脚VOUT，3脚为电源地脚GND，4脚为反馈脚，5脚为芯片启动电路，低电平有效；图4-2-11为LM2576典型的5V输出电路图。
工作原理分析：LM2576的1脚接一个100μF的电容，主要是起到滤波作用，2脚接电感起到储能作用，接一个肖基特二极管到地，目的是电感释放能量的时候起到续流作用，电容起到储能和滤波作用，反馈端4脚接到输出5V处，这样不断的监测输出电压，控制芯片内部的开关管开通和关断，使其输出电压稳定在5V左右。
1.1.6开关稳压电路
1.1 逻辑电路基础知识、集成电路基础知识
图4-2-11 LM2576 输出5V电路图
图4-2-10 LM2576管脚图

## Slide 27
实践技能
故障诊断与排除、常用电子电路的功能、用途。
能够进行电路设计
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1故障诊断与排除、常用电子电路的功能、用途
任务（1）：如图所示为74LS48共阴极数码管译码器测试电路，设定线路没有短路以及断路现象，回答如下问题
1）、当S5开关闭合、S6及其他开关均断开时，假设数码管是完好的，那么现象应该是什么呢？假设数码管某一段坏掉，则此时现象又是什么呢 ？请说明原因。
2）、要使数码管能够显示“0-9”数字，那么S5、S6、S7开关是要闭合还是断开呢？
3）当S5、S6、S7开关均断开、并且S4、S3、S2、S1的状态分别是闭合、断开、闭合、断开，则数码管显示的数字是什么呢？请说明原因。
2.1.1常用电子电路的功能、用途

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
解：由电路图可知，开关断开时，74LS48的输入端得到高电平“1”，开关闭合时，输入端得到低电平“0”。
1）、S5开关闭合、S6及其他开关均断开，则此时且=1，功能是测试所接入数码管的好坏，如果数码管是完好的，则此时数码管a-g段全亮；如果数码管某一段坏掉，则此时数码管某一段是不亮的。
2）、当要使数码管能够显示“0-9”数字时，则、、端通常均接入高电平，即此时S5、S6、S7开关均断开。
3）、S5、S6、S7开关均断开，、、端均接入高电平，此时数码管显示的数字由D、C、B、A端口决定，当S4、S3、S2、S1的状态分别是闭合、断开、闭合、断开，即此时D、C、B、A端口的电平为“0101”对应的是10进制数字5，即此时数码管显示的数字为“5”。
2.1.1常用电子电路的功能、用途
2.1故障诊断与排除、常用电子电路的功能、用途

## Slide 30
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
任务（2）：如下图所示是一个基于74LS161的10进制计数器电路。
1）分析其工作原理。
2）将该10进制计数器电路改为6进制电路，则如何去修改？请绘制修改后的电路图。
图4-2-13 10进制计数电路
2.2.1进行电路设计
2.2 电路设计

## Slide 31
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2.1进行电路设计
解：1）电路上电后，74LS161集成计数器芯片的、=，QA和QD输出低电平“0”，经过与非门后输出高电平“1”到端，可见此时满足其工作在计数功能条件。随着脉冲上升沿的不断增加，输出QD、QC、QB、QA从二进制“0000”不断加1，当加到“1001”后，QD和QA输出高电平“1”，经过与非门后输出低电平“0”到端，此时工作为同步预置数功能，当下一个脉冲上升沿作用下，将A、B、C、D输入端“0000”的数据置入计数器，即此时QD、QC、QB、QA输出为“0000”，因此实现了0000→0001→0010→…→1001→0000的不断循环计数，即实现了十进制“0-9”的计数。
2）由上述分析可知，10进制计数电路是将数字“9”即二进制“1001”的输出为“1”的端口QD、QA经过与非门接入端。可见实现6进制计数电路，可将数字“5”即二进制的“0101” 输出为“1”的端口QC、QA经过与非门接入端。电路设计如下图所示。
2.2 电路设计

## Slide 32
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 33
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.74LS48优先编码器以及74LS138译码器、74LS48数码管译码器的工作原理
2.74LS175寄存器以及74LS161计数器的工作原理以及简单应用。
3.555芯片的内部结构三种基本应用电路的原理。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务4.2 电子电路调试维修 | 操作评价 | 1.能够对编码器、译码器等组合逻辑电路进行调试和维修。 2.能够对寄存器、计数器灯时序逻辑电路进行调试和维修。 3、能分析由555集成电路组成的定时器灯常用电子电路的功能、用途。 4、能够对小型开关稳压电路调试和维修。 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.掌握编码器、译码器的原理以及电路设计调试以及维修。 2.掌握寄存器、计数器的原理以及电路设计调试以及维修。 3.掌握555集成电路的三种基本电路的原理以及应用。 4.了解小型开关稳压电路的原理以及能够进行电路设计。 | 50 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 34
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 35
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
任务（3）：如下图所示是一个防盗报警电路。a、b两端被一细铜丝接通，此铜丝置于盗窃者必经之处。当窃贼闯入室内将铜丝碰断后，扬声器发出报警声。
1）、555接成了哪种电路？说明本报警电路的工作原理。
2）、估算报警声的频率。
图4-2-15 防盗报警电路

## Slide 36
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
解：
1）555接成了多谐振荡器电路。工作原理：当a、b两端接通时，555清零端4脚经过铜丝接到地，因此3脚输出低电平，此时扬声器不发出声音；当铜丝被盗窃者碰断后，555清零端4脚经过R3电阻拉到电源电压，即4脚清零无效，555芯片此时多谐振荡器电路正常工作，3脚输出矩形脉冲波，扬声器发出特定频率的声音。
2）根据公式,代入，计算出。

## Slide 37
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
任务（4）：小明设计了一个基于LM2576的5V开关稳压电路，电路如果正确无误正常运行时输出5V，指示灯LED1亮。小明焊接完电路后上电，发现电源指示灯不亮，输出不是5V。于是开始排查错误。他已经排查的情况是这样的：芯片是好的，电源输入正常，电阻R1和LED1正常且焊接无误，电容C1和C2均正常且焊接无误，芯片的1、3脚均可靠焊接，请您帮忙继续排查问题。
图4-2-15 5V开关稳压电路

## Slide 38
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
解：
1）确保D1二极管可靠焊接，检查是否有虚焊或者焊反现象，必要时拆下来检测二极管是否损坏，若损坏就更换二极管。
2）确保L1电感电感值是否正确，检查是否有虚焊现象，若损坏就更换电感。
3）检查LM2576的3、4、5脚是否有虚焊或者短路现象，务必保证电路没有短路以及断路现象。
排查结束后，再次测试电源和地是否有短路现象，若无才可上电。

## Slide 39
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程