## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
应用电子路调试维修
晶闸管与相控整流电路的分析与测绘

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
学生：在电力电子电路中需要选用高功率、高耐压的开关器件有哪些呢
教师：可以使用IGBT、晶闸管等元件。
学生：可控整流电路和一般的整流电路有什么区别呢
教师：可控整流电路通常加入晶闸管，能够实现对输出平均电压大小的控制等。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
晶闸管与相控整流电路
理论要求
1、晶闸管触发电路
2、整流电路的工作原理
技能要求
晶闸管电路的计算

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
晶闸管的种类以及特性
晶闸管的工作原理

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1晶闸管的种类以及特性
1.晶闸管的种类以及特性
晶闸管一般指晶体闸流管，由于它电流容量大，电压耐量高以及开通的可控性（目前生产水平：4500A/8000V）已被广泛应用于相控整流、逆变、交流调压、直流变换等领域，成为特大功率低频（200Hz以下）装置中的主要器件。晶闸管包括有普通晶闸管(SCR)、快速晶闸管(FST)、双向晶闸管(TRIAC)、逆导晶闸管(RCT) 、可关断晶闸管(GTO) 和光控晶闸管等。
晶闸管文字符号为VT。普通晶闸管有三个电极：阳极A，阴极K，门极（又称控制极）G，如图4-3-1所示。如图4-3-2所示为晶闸管的内部结构以及等效电路图
图4-3-1 普通晶闸管的电路符号
a)内部结构示意图 b)等效内部结构示意图 c)等效电路
图4-3-2 晶闸管的内部结构以及等效电路

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1晶闸管的种类以及特性
1.晶闸管的种类以及特性
由其等效电路图可以得出晶闸管有如下特性：
a、承受反向电压时，不论门极是否有触发电流，晶闸管都不会导通
b、承受正向电压时，仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能开通。
c、晶闸管一旦导通，门极就失去控制作用
d、晶闸管导通后要使晶闸管关断，可以在阳极和阴极间加反向电压或者减小流经晶闸管的电流到一定的数值下。

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.1晶闸管的触发电路
（1）晶闸管触发信号的要求。
晶闸管的应用电路种类很多，不同的晶闸管型号、不同的晶闸管应用电路对触发信号都会有不同的具体要求。归纳起来， 晶闸管触发主要有移相触发、过零触发和脉冲列调制触发等。不管是哪种触发电路， 对它产生的触发信号都有如下要求：
a、触发信号可为直流、交流或脉冲电压。由于晶闸管触发导通后，门极触发信号即失去控制作用，为了减小门极的损耗，一般不采用直流或交流信号触发晶闸管，而广泛采用脉冲触发信号。
b、触发脉冲应有足够的功率。触发脉冲的电压和电流应大于晶闸管要求的数值，并留有一定的裕量。触发功率的大小是决定晶闸管元件能否可靠触发的一个关键指标。 由于晶闸管元件门极参数的分散性很大，随温度的变化也大，为使所有合格的元件均能可靠触发，可参考元件出厂的试验数据或产品目录来设计触发电路的输出电压和电流值。

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.1晶闸管的触发电路
c、触发脉冲应有一定的宽度，脉冲的前沿尽可能陡， 以使元件在触发导通后，阳极电流能迅速上升超过掣住电流而维持导通。普通晶闸管的导通时间约6μs， 故触发脉冲的宽度至少应有6μs以上。对于电感性负载，由于电感会抵制电流上升，因而触发脉冲的宽度应更大一些， 通常为0.5～1 ms。 此外，某些具体的电路对触发脉冲的宽度会有一定的要求，如后续将要讨论的三相全控桥等电路的触发脉冲宽度要求大于60°或采用双窄脉冲。
d、触发脉冲必须与晶闸管的阳极电压同步，脉冲移相范围必须满足电路要求。为保证控制的规律性，要求晶闸管在每个阳极电压周期都必须在相同的控制角触发导通，这就要求触发脉冲的频率与阳极电压的频率一致，且触发脉冲的前沿与阳极电压应保持固定的相位关系，这叫做触发脉冲与阳极电压同步。

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.1晶闸管的触发电路
（2）单结晶体管触发电路。
晶闸管的触发电路通常以组成的主要元件名称分类，可分为单结晶体管触发电路、晶体管触发电路、集成电路触发电路等。下面主要介绍单结晶体管触发电路。
如图4-3-3的a图所示为单结晶体管的内部结构示意图，b图为单结晶体管的电路符号，c图为单结晶体管的等效电路。
a）内部结构示意图 b）电路符号 c）等效电路
图4-3-3 单结晶体管

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.1晶闸管的触发电路
在单结晶体管的基极和之间的电阻（包括硅片本身的电阻和基极与硅片之间的接触电阻）为，一般约在2～15kΩ之间。设和分别为两个基极与PN结之间的电阻，则= +。
发射极电压峰点与谷点是单结晶体管工作状态的转折点，当≥（=+）时，单结晶体管导通，急剧减小，也随之下降；当<时，单结晶体管截止。
如图4-3-4所示为单结晶体管脉冲发生电路。
图4-3-4 单结晶体管脉冲发生电路

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.1晶闸管的触发电路
接通电源后，电源通过R向C充电，电压按指数规律增大。<时，单结晶体管截止。当时，单结晶体管开始导通，急剧减小，C向放电。由于较小，放电很快，放电电流在上形成尖脉冲电压。当< 时，单结晶体管截止。此后电源再次经R向C充电，然后放电，形成振荡。如此反复，结果在电容C上形成锯齿波电压，在电阻上得到一系列的尖脉冲电压。
图4-3-5 为单结晶体管触发电路的典型应用以及波形图。
图4-3-5 单结晶体管触发电路的典型应用以及波形图

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.1晶闸管的触发电路
由于整流桥的作用，输出正弦脉动直流电压，由于稳压二极管的作用，电压波形为类梯形波，电源电压过零后，单结晶体管发射极的电容C开始充电，当Uc>，单结晶体管开始导通，C向放电。由于较小，放电很快，放电电流在上形成尖脉冲电压，当< 时，单结晶体管截止。此后电源再次经R向C充电，然后放电，形成振荡。虽然在每个半周期内会产生多个尖脉冲电压，但只有第一个脉冲起到触发晶闸管的作用，因此得到了如上图所示的波形。可见改变可调电阻的大小可改变电容充放电的时间，进而可改变尖端脉冲的时间，从而改变晶闸管触发导通的时间。

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.2半波可控整流电路的原理
（1）电阻性负载
图4-3-6为半波可控整流电路（电阻性负载）典型电路以及波形图。电炉、电焊机及白炽灯等均属于电阻性负载，变压器T起变换电压和电气隔离的作用。电阻负载的特点：电压与电流成正比，两者波形相同。
图4-3-6 半波可控整流电路（电阻性负载）及波形

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.1晶闸管的触发电路
在电源电压正半周，晶闸管承受正向电压，在处触发晶闸管，晶闸管开始导通；负载上的电压等于变压器输出电压。在时刻，电源电压过零，晶闸管电流小于维持电流而关断，负载电流为零。
在电源电压负半周，晶闸管承受反向电压而处于关断状态，负载电流为零，负载上没有输出电压，直到变压器输出电压的下一周期，直流输出电压和负载电流的波形相位相同。
通过改变触发角的大小，直流输出电压的波形发生变化，负载上的输出电压平均值发生变化，故称半波可控整流电路.

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
直流输出电压平均值Ud :
输出电流平均值Id :
直流输出电压有效值U :
输出电流有效值I :
1.2.2半波可控整流电路的原理

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.2半波可控整流电路的原理
单相半波可控整流电路中，负载、晶闸管和变压器二次侧流过相同的电流，故其有效值相等，即
功率因数cosφ，整流器功率因数是变压器二次侧有功功率与视在功率的比值
式中 P—变压器二次侧有功功率，
S—变压器二次侧视在功率，
晶闸管承受的最大正反向电压UTM是相电压峰值。

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.2半波可控整流电路的原理
（2）电感性负载
图4-3-7为半波可控整流电路（电感性负载）典型电路以及波形图。
电感性负载通常是电机的励磁线圈、继电器线圈及其他含有电抗器的负载。
电感性负载的特点：感生电动势总是阻碍电感中流过的电流使得流过电感的电流不发生突变。
图4-3-7 半波可控整流电路（电感性负载）典型电路以及波形图

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.2半波可控整流电路的原理
0~：大于零，但门极没有触发信号，晶闸管处于正向关断状态，输出电压、电流都等于零。
在时，门极有触发信号，晶闸管被触发导通，负载电压。
当时，交流电压u2过零，由于有电感电势的存在，晶闸管的电压仍大于零，晶闸管会继续导通，电感的储能全部释放完后，晶闸管在反压作用下而截止。直到下一个周期的正半周。
直流输出电压平均值为

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.2半波可控整流电路的原理
从的波形可以看出，由于电感负载的存在，电源电压由正到负过零点也不会关断，输出电压出现了负波形，输出电压和电流的平均值减小；当大电感负载时输出电压正负面积趋于相等，输出电压平均值趋于零，则也很小。
所以，实际的大电感电路中，常常在负载两端并联一个续流二极管。
图4-3-8 带阻感负载(接续流管)的单相半波电路及其波形

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.2半波可控整流电路的原理
u2＞0：uT＞0。在ωt=α处触发晶闸管导通， ud= u2续流二极管VDR承受反向电压而处于断态。
u2＜0：电感的感应电压使VDR承受正向电压导通续流，晶闸管承受反压关断,ud=0。如果电感足够大，续流二极管一直导通到下一周期晶闸管导通，使id连续。
由以上分析可以看出，电感性负载加续流二极管后，输出电压波形与电阻性负载波形相同，续流二极管可以起到提高输出电压的作用。在大电感负载时负载电流波形连续且近似一条直线，流过晶闸管的电流波形和流过续流二极管的电流波形是矩形波。对于电感性负载加续流二极管的单相半波可控整流器移相范围与单相半波可控整流电路电阻性负载相同为0～180º，且有α+θ=180º。

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.2半波可控整流电路的原理
输出电压平均值Ud ：
输出电流平均值Id ：
晶闸管的电流平均值IdT ：
晶闸管的电流有效值IT ：
续流二极管的电流平均值IdD与续流二极管的电流有效值ID ：

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.3 半控桥式整流电路的原理
图4-3-9 为半控桥式整流电路带电感负载时的电路以及波形图。
当u2的正半周、控制角为α时，触发晶闸管V1，则V1和VD2因承受正向电压而导通。当u2下降到零并开始变负时， 由于电感的作用，它将产生一感应电势使V1继续导通。但此时VD1已承受正向电压正偏导通，而VD2反偏截止，负载电流id经VD1 、 V1流通。此时整流桥输出电压为V1和VD1的正向压降，接近于零，所以整流输出电压ud没有负半周，这种现象叫做自然续流。在这一点上，半控桥和全控桥是不同的。
u2的负半周具有与正半周相似的情况， 控制角为α时触发V2， V2 、VD1导通， u2过零变正时经VD2、 V2自然续流。
图4-3-9 半控桥式整流电路带电感负载时的电路以及波形

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
综上所述， 单相半控桥式整流电路带大电感负载时的工作特点是：晶闸管在触发时刻换流，二极管则在电源电压过零时换流；由于自然续流的作用，整流输出电压ud的波形与全控桥式整流电路带电阻性负载时相同，α的移相范围为0～180°，ud 、Id的计算公式和全控桥带电阻性负载时相同； 流过晶闸管和二极管的电流都是宽度为180°的方波且与α无关，交流侧电流为正、 负对称的交变方波。 上述各波形如图4-3-9 (b)所示。
图4-3-10 单相半控桥式整流电路带大电感负载接续流二极管时的波形
1.2.3 半控桥式整流电路的原理

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
单相半控桥式整流电路带大电感性负载时，虽本身有自然续流的能力，似乎不需要另接续流二极管。但在实际运行中， 当突然把控制角增大到180°以上或突然切断触发电路时， 会发生正在导通的晶闸管一直导通，两个二极管轮流导通的现象。此时触发信号对输出电压失去了控制作用，我们把这种现象称为失控。 失控现象在使用中是不允许的，为消除失控，带电感性负载的半控桥式整流电路还需另接续流二极管VD，如图4-3-10所示。
1.2.3 半控桥式整流电路的原理

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.3 半控桥式整流电路的原理
根据以上分析，可求出输出电压平均值为：
其输出电压有效值为：
在控制角为α时，每个晶闸管一周内的导通角为θV=π-α，续流管的流通角为θVD=2α，则流过晶闸管的电流平均值和有效值分别为
流经续流二极管的电流平均值和有效值分别为：

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.4全控桥式整流电路的原理
（1）电阻性负载，图4-3-10为带电阻性负载的全控桥式整流电路。
（a）电路（b）电源电压（c）触发脉冲（d）输出电压（e）晶闸管上的电压（f）变压器副边电流
图4-3-10 带电阻性负载的全控桥式整流电路及其波形

## Slide 30
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.4全控桥式整流电路的原理
由图4-3-10（d）所示的负载上电压波形可知， 在晶闸管承受正向电压的时间内，改变控制极触发脉冲的输入时刻(即移相)， 负载上得到的电压波形就随之改变，这样就控制了负载上输出电压的大小。晶闸管在正向电压下不导通的电角范围称为控制角，有时也称其为移相角，用α表示；而导电范围称为导通角，用θ表示。
整流输出电压的平均值为：
当α=0°时，相当于不可控桥式整流，此时输出电压最大， 即Ud=0.9U2。当α=180°时，输出电压为零，故晶闸管的可控移相范围为0～180°。
整流输出电压的有效值为 ：
在负载上，输出电流的平均值Id和有效值I分别为 ：

## Slide 31
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.4全控桥式整流电路的原理
负载电流的波形系数为：
由于晶闸管V1、V4和V2、V3在电路中是轮流导通的，因此流过每个晶闸管的平均电流只有负载上平均电流的一半， 即：
流过晶闸管的电流有效值为：
在一个周期内电源通过变压器TR两次向负载提供能量，因此负载电流有效值I与变压器次级电流有效值I2相同，则电路的功率因数可以按下式计算：

## Slide 32
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.4全控桥式整流电路的原理
（2）电感性负载
当整流电路带电感性负载时，整流工作的物理过程和电压、 电流波形都与带电阻性负载时不同。因为电感对电流的变化有阻碍作用，即电感元件中的电流不能突变，当电流变化时电感要产生感应电动势而阻碍其变化，所以，电路电流的变化总是滞后于电压的变化，图4-3-11为带电感性负载的全控桥式整流电路。
(a)电路 (b) 电源电压 (c) 触发脉冲 (d) 输出电压 (e) 输出电流 (f) 晶闸管，上的电流；
(g) 晶闸管，上的电流； (h) 变压器副边电流； (i) 晶闸管，上的电压
图4-3-11电感性负载的全控桥式整流电路

## Slide 33
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.4全控桥式整流电路的原理
负载电流连续时，整流电压平均值可按下式计算：
输出电流波形因电感很大，平波效果很好而呈一条水平线。 两组晶闸管轮流导电，一个周期中各导电180°， 且与α无关， 变压器二次绕组中电流i2的波形是对称的正、负方波。负载电流的平均值Id和有效值I相等，其波形系数为1。在这种情况下： 
当α=0°时，Ud=0.9U2；当α=90°时，Ud=0，其移相范围为90°。 
晶闸管承受的最大正、反向电压都是。
流过每个晶闸管的电流平均值和有效值分别为：

## Slide 34
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2晶闸管的工作原理
1.2.4全控桥式整流电路的原理
很明显，单相全控桥式整流电路具有输出电流脉动小、功率因数高和变压器利用率高等特点。然而值得注意的是，在大电感负载情况下，当控制角α接近π/2时，输出电压的平均值接近于零，负载上的电压太小，且理想的大电感负载是不存在的， 故实际电流波形不可能是一条直线， 而且在α=π/2之前电流就会出现断续。电感量越小，电流开始断续的α值就越小。

## Slide 35
实践技能
电工高级技能培训与考核课程
晶闸管电路计算

## Slide 36
2.1晶闸管电路计算
任务（1）：如图所示单相半波可控整流器，电阻性负载，电源电压U2为220V，
要求的直流输出最高平均电压为50 V，直流输出平均电流为20A 。
试计算：
(1) 晶闸管的控制角；
(2) 输出电流有效值；
(3) 电路功率因数；
(4) 晶闸管的额定电压和额定电流。
1.2.4晶闸管电路计算
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 37
2.1晶闸管电路计算
解：
1）由式4-3-1可得， 则
2）
当=90º时，输出电流有效值
3）
4）晶闸管电流有效值IT 与输出电流有效值相等，即：
则
取2倍安全裕量，晶闸管的额定电流为：
晶闸管承受的最高电压
考虑(2~3)倍安全裕量，晶闸管的额定电压为
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 38
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 39
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务4.2 电子电路分析测绘 | 操作评价 | 1.了解晶闸管的种类以及特性。 2.能够对晶闸管的触发电路进行测绘。 3.能对相控整流电路以及触发电 路的波形进行测绘。 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.掌握使用单结晶体管设计晶闸管的触发电路。 2.掌握相控整流电路的基本原理。 3.掌握可控整流电路的计算方法。 | 50 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 
1.晶闸管的基本特性。
2.单结晶体管触发电路的典型结构以及工作原理。
3.半波可控整流电路的工作原理。
4.半控、全控桥式整流电路的工作原理。

## Slide 40
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 41
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
知识拓展
任务（2）：如图1-10(a)所示单相全控桥式整流电路，=4， 要求在0～25 A之间变化，求： 
1） 整流变压器TR的变比（不考虑裕量）； 
2） 连接导线的截面积（取允许电流密度J=6 A/mm2）；
3） 选择晶闸管的额定电压和额定电流（考虑2倍的裕量）；
4） 在不考虑损耗的情况下， 选择整流变压器的容量；
5） 计算负载电阻的功率；
6） 计算电路的最大功率因数
图4-3-13

## Slide 42
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
知识拓展
解：
1）、负载上的最大平均电压为
Udmax=IdmaxRd=25×4=100V
又因为
当α=0°时，Ud最大，即Udmax=0.9U2， 所以有
= 111V
所以变压器的变比
2）、因为α=0°时，id的波形系数为
所以负载电流有效值为
选择导线截面积为

## Slide 43
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
知识拓展
3）、考虑到每个晶闸管电流的有效值 ， 则晶闸管的额定电流为
考虑大于2倍裕量，取为30 A。
晶闸管承受的最高电压
考虑2倍裕量， 取400 V
4）、在不考虑损耗的情况下， 整流变压器的容量为
S=U2I2=U2I=111×27.75=3.08 kVA
5）、负载电阻消耗的功率为
PR=I2Rd=27.752×4=3.08 kVA
6）、电路的最大功率因数
当α=0°时，cosφ=1。

## Slide 44
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程