## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
交直流传动系统装调维护
交直流传动系统调试

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
学生：一般物流仓库分拣物品时，同样的物品一般都是通过传送带运送到同一个地方，那么传送带的转动是利用什么设备实现的呢？
教师：是利用传动系统。
学生：传动系统有哪些呢？
教师：有直流传送系统和交流传送系统。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
技能要求
懂得晶闸管直流调速系统安装
交流变频调速系统调试
1、晶闸管直流调速系统安装
2、交流变频调速系统调试

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
1、晶闸管直流调速系统安装
2、交流变频调速系统调试

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 晶闸管直流调速系统安装
1.1晶闸管直流调速装置调试的步骤
（1）先单元电路测试，后整机测试。
（2）先静态调试后动态调试。
（3）先开环调试后闭环调试。
（4）先轻载调试后满载调试。
1.2 DSC—32型晶闸管直流调速装置开环调速调试的主要内容和步骤
（1）继电控制电路的检查
（2）校对电源相序
（3）对各控制板的调试
（4）开环系统调试（阻性负载）
1、晶闸管直流调速系统安装

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.3开环系统调试流程框图
（1）开环调试流程，如图5-2-1所示。
图5-2-1 开环调试流程框图
（2）接线检查流程，如图5-2-2所示。
图5-2-2 接线检查流程图
1.3开环系统调试流程框图
1. 晶闸管直流调速系统安装

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.3开环系统调试流程框图
（4）电源板检查流程，如图5-2-4所示。
图5-2-4 电源板检查流程图
（3）继电线路检查流程，如图5-2-3所示。
图5-2-3 继电线路检查流程图
1. 晶闸管直流调速系统安装

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.3开环系统调试流程框图
（5）系统开环调试流程，如图5-2-5所示。
图5-2-5 系统开环调试流程图
（6）系统保护环节调试流程，如图5-2-8所示。
图5-2-8 系统保护环节调试流程图
1. 晶闸管直流调速系统安装

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.4 DSC—32型晶闸管直流调速装置单闭环调速调试的主要内容和步骤
（1）继电控制电路的检查
（2）校对电源相序
（3）对各控制板的调试
（4）开环系统调试（阻性负载）
（5）闭环调试
（6）带直流电动机调试
（7）缺相保护的测试
（8）注意事项
1. 晶闸管直流调速系统安装

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.5单闭环系统调试流程框图
（1）单闭环调试流程，如图5-2-6所示。
图5-2-6单闭环调试流程
（2）接线检查流程
（3）继电线路检查流程
（4）电源板检查流程
（5）系统单闭环调试流程，如图5-2-7所示。
图5-2-7 系统单闭环调试流程图
1. 晶闸管直流调速系统安装

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（6）系统保护环节调试流程，如图5-2-8所示。
图5-2-8 系统保护环节调试流程图
1. 晶闸管直流调速系统安装

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 交流变频调速系统调试
2、交流变频调速系统调试
2.1步进电机控制系统调试
图5-2-9 步进电机结构图和分解图
（1）步进电机的结构和工作原理步进电机的结构，如图5-2-9所示。

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
步进电机的工作原理
使电动机产生转动的作用力表现的形式。
一种是由电磁作用原理产生的。作用力是定、转子两个磁场相互作用的结果，其作用力的来源类似于两个磁铁的同极性相排斥异极性相吸引而产生作用力的现象。
另一种是由磁阻原理产生的。作用力则是由定、转子间气隙磁阻的变化产生的，当定子绕组通电时，产生一个单相磁场作用于转子，由于磁场在转子与定子之间的分布要遵循磁阻最小原则。
两相步进电机的工作原理，如图5-2-10所示。
图5-2-10 两相步进电机工作原理图
2. 交流变频调速系统调试

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
步进电机的常用术语
（1）相数：指电机内部的线圈组数，目前常用的有二相、三相、四相、五相步进电机。
（2）步距角：对应一个脉冲信号，电机转子转过的角位移。一般二相电机的步距角为1.8°，即电机运动200步为一周。
（3）静力矩：指步进电机通以额定电流但没有转动时，定子锁住转子的力矩。它是步进电机最重要的参数之一，通常步进电机在低速时的转矩接近静力矩。
（4）定位力矩：指步进电机没有通电的情况下，定子锁住转子的力矩。
（5）步距角精度：步进电机每转过一个步距角的实际值与理论值的误差。 用百分比表示：（误差/步距角）×100%。步进角的误差不累积。
（6）最大空载起动频率：电机在某种驱动形式、电压及额定电流下，在不加负载的情况下，能够直接起动的最大频率。
（7）最大空载的运行频率：电机在某种驱动形式、电压及额定电流下，电机不带负载的最高运行频率。
（8）丢步（失步）：控制器给电机发了n个脉冲，步进电机并没有转动n个步距角。一般当电机力矩偏小、加速度偏大、速度偏高、摩擦力不均匀等都会使丢步现象发生。
（9）电机矩频特性：电机在某种测试条件下测得运行中输出力矩与脉冲频率关系的曲线称为电机矩频特性，这是电机诸多动态曲线中最重要的，也是电机选择的根本依据。
2. 交流变频调速系统调试

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（10）步进电机的类型：步进电机包括反应式步进电机（VR）、永磁式步进电机（PM）和混合式步进电机（HB）等。
（11）步进电机的线圈极性：步进电机分双极性电机和单极性电机，如图5-2-11所示。
图5-2-11 步进电机线圈的极性
2. 交流变频调速系统调试

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
12）步进电机线圈的串、并联： 许多两相步进电机有8根引线，这种电机既可以串联连接又可以并联连接，如图5-2-12所示。
图5-2-12 步进电机线圈的串并联
2. 交流变频调速系统调试

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2两相混合式步进电机驱动器
步进电机驱动器工作原理图，如图5-2-13所示。
图5-2-13 步进电机驱动器控制原理
2. 交流变频调速系统调试
步进电机驱动器细分控制原理图，如图5-2-14所示。
图5-2-14 步进电机细分原理

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.3步进电机的接线方法
步进电机驱动器的接线方法，如图5-2-15所示。
2. 交流变频调速系统调试
a）共阳极接法
b）共阴极接法
c）差分方式典型接线方法
图5-2-15 步进电机驱动器的接线方法

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 交流变频调速系统调试
4、6和8线步进电机接线方法，如图5-2-16所示。
四线电机和六线电机高速度模式：输出电流设成等于或略小于电机额定电流值。
六线电机高力矩模式：输出电流设成电机额定电流的0.7倍。
八线电机并联接法：输出电流应设成电机单极性接法电流的1.4倍。
八线电机串联接法：输出电流应设成电机单极性接法电流的0.7倍 。
图5-2-16 步进电机的接线方法

## Slide 23
实践技能
电工高级技能培训与考核课程
懂得晶闸管直流调速系统安装
交流变频调速系统调试

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 直流调速系统装置调试
1.1晶闸管直流调速装置的安装接线
1）交流三相四线制380V电源的相线U、V、W与交流接触器KM1的主触头连接，零线与接线柱N相连。
2）将励磁输出端与直流电动机的励磁接线端子连接，注意极性。
3）将整流输出端与直流电动机的电枢接线端子连接，注意极性。
（2）控制电路部分，如图5-2-17所示。
图5-2-17 单闭环系统各部分连接图
（1）主电路部分

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2开环直流调速系统的调试
（1）继电器控制电路的检查与调试
将各单元板电路拆下，接通电源，按规定的顺序操作面板上的按钮，检查继电器工作状态和工作顺序是否正常。
（2）开环系统运行前的检查和调试
系统开环运行时的控制方式比较简单，主要是需要调整三相触发电压平衡和脉冲的初始相位角。
（3）开环系统调试
1. 直流调速系统装置调试

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.3单闭环直流调速系统的调试
在系统通电调试前，一定要仔细、全面地检查各部分的接线，确认无误后方可通电调试。
（1）通电前的检查
（2）单闭环系统运行前的检查和调试
（3）单闭环系统调试
1. 直流调速系统装置调试

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 步进电机PLC控制程序的设计
2.步进电机PLC控制程序的设计
PLC控制指令
（1）PLSY是以指定的频率产生定量脉冲的指令
（2）PLSY指令分析
（3）输出完成后，特殊辅助继电器M8029置“1”
确定PLC的I/O地址，如表5-2-1
输 入 |  | 输 出 | 
输入继电器 | 作 用 | 输出继电器 | 作 用
X000 | 启动按钮 | Y000 | 输出脉冲
X001 | 停止复位按钮 | Y002 | 控制方向
X002 | 正转加速按钮 |  | 
X003 | 反转减速按钮 |  | 

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
PLC和步进控制系统的连接，如图5-2-18所示。
图5-2-18 PLC和步进控制系统接线图
2. 步进电机PLC控制程序的设计

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
步进电机驱动器的设置
在驱动步进电机运转的PLSY指令中，脉冲的个数=360°/步距角，工作的频率=脉冲个数/运行时间。不指定脉冲个数，则默认为65535个脉冲。在方向信号输入为0时，默认为反转。
根据控制要求，步进电机驱动器的细分设置为1，SW1-SW3的设置为000，步进电机的步距角为1.8°；电流设置为1.5A，SW5-SW7的设置为101。
编辑梯形图程序，如图5-2-19所示。
图5-2-19 梯形图程序
2. 步进电机PLC控制程序的设计

## Slide 30
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
步进电机控制系统的调试
1）初始化程序
2）步进电动机正转
3）正传加速调整
4）反转减速调整
2. 步进电机PLC控制程序的设计

## Slide 31
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 32
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.开环、闭环调速系统调试的流程图设计。
2.步进电机控制系统编码调试。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务二 交直流传动系统调试 | 操作评价 | 1.能够对开环、闭环调速系统调试进行流程图的设计。 2.能够对步进电机控制系统进行控制。 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.能够理解开环、闭环调速系统的工作原理。 2.能够理解步进电机控制系统的工作原理及进行编码使用。 | 50 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 33
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 34
1.步进电机的选择
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
（1）步距角的选择
（2）静力矩的选择
（3）电流的选择
步进电机选择步骤，如图5-2-20所示。
图5-2-20 选择步进电机的步骤

## Slide 35
1.步进电机的选择
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
步进电机使用中的注意点
（1）步进电机应使用于低速场合——每分钟转速不超过1000转，可通过减速装置使其在此间工作，此时电机工作效率高，噪音低。
（2）步进电机尽量不使用整步状态，整步状态时振动较大。
（3）由于历史原因，只有标称为12V电压的电机使用12V外，其他电机的电压值不是驱动电压伏值，可根据驱动器选择驱动电压。当然12伏的电压除12V恒压驱动外也可以采用其他驱动电源，但是要考虑温升的问题。
（4）转动惯量大的负载应选择大机座号步进电机。
（5）步进电机在较高速或大惯量负载时，一般不在工作速度起动，而采用逐渐升频提速，这样可以

## Slide 36
1.步进电机的选择
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
（6）高精度使用时，应通过机械减速，提高步进电机速度，或采用高细分数的驱动器解决，也可以采用五相电机，但其整个系统的价格较贵，生产厂家少。
（7）步进电机不应在振动区内工作，如有必要，可通过改变电压、电流或加一些阻尼的方法加以解决。
（8）使用时，应遵循先选步进电机，后选步进驱动器的原则。
两相混合式步进电机驱动器的设置
两相混合式步进电机细分驱动器SH-20403型为例，说明参数的设置方法。如图5-2-21所示。
图5-2-21 混合式步进电机驱动器的参数设置

## Slide 37
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程