## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
电工基础知识
电磁基础知识

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
客户：刚买的房子需要安装家庭用电线路。
电工师傅：您的房子线路安装有什么要求吗？
客户：正常家庭用电线路即可。
电工师傅：请稍等，进行家庭用电线路安装要懂得基本的电工基础知识。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电磁的基本知识
理论要求
1.电磁的基本知识
2.掌握电动势的产生方法及电磁感应的方式
技能要求
1. 掌握电磁的四大定律

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
· 电磁的基本知识
· 电磁的定律

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1 电磁的基本知识
电路：由电气器件或设备，按一定方式连接起来，完成能量的传输、转换或信息的处理、传递。
磁通密度或磁感应强度B，单位：特斯拉（T）。
用于表征磁场的强弱和方向，如图2-1-5所示。
图2-1-5 磁场方向
1. 磁感应强度

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
磁通量 Φ，单位：韦伯（Wb），穿过某一截面积S的磁力线总数
若对于均匀磁场，若B与S垂直，则
磁场强度 H ，单位：安培/米 （A/m），为了分析磁场与电流的依存关系引入的辅助量。
磁导率μ，单位：亨利/米（H/m），真空的磁导率 μ0 、相对磁导率μr，反应导磁介质导磁性能的物理量
磁动势 MMF ，单位：安培 （A）
磁链 ψ
1.1 电磁的基本知识

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电路：由电气器件或设备，按一定方式连接起来，完成能量的传输、转换或信息的处理、传递。
B和H的联系与区别:
磁场强度和磁感应强度均为表征磁场性质（即磁场强弱和方向）的两个物理量。
由于磁场是电流或者说运动电荷引起的，而磁介质（除超导体以外不存在磁绝缘的概念，故一切物质均为磁介质）在磁场中发生的磁化对源磁场也有影响（场的迭加原理）。
因此，磁场的强弱可以有两种表示方法。
单独由电流或者运动电荷所引起的磁场（不包括介质磁化而产生的磁场时）则用磁场强度H表示，其单位为A/m，是一个辅助物理量。
在充满均匀磁介质的情况下，若包括介质因磁化而产生的磁场在内时，用磁感应强度B表示，是一个基本物理量。
1.1 电磁的基本知识

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2电动势的产生方法及电磁感应的方式
电路：由电气器件或设备，按一定方式连接起来，完成能量的传输、转换或信息的处理、传递。
产生感生电动势的条件： 导体作切割磁力线的运动。
垂直切割时，感生电势达到最大值：
如图2-1-6所示：
图2-1-6 直导体产生电动势
1.2.1 直导体产生的感生电动势
感生电动势的大小：

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
感生电动势的方向：右手定则判断
即：平伸右手，拇指与四指垂直，磁力线穿过手心，拇指指向运动方向，其余四指为感生电动势的方向，如图2-1-6所示：
图2-1-6 电动势方向
1.2电动势的产生方法及电磁感应的方式

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
产生感生电动势的条件：线圈中的磁通量发生变化，如图2-1-7所示
闭合线圈中感生电动势的方向判断：楞次定律。
楞次定律：感生磁场总是阻碍原磁场的变化。
用楞次定律判断感生磁场的步骤：
（1）首先判断原磁通的方向及其变化趋势；
（2）根据感生电流的磁场方向永远和原磁通变化趋势相反的原则确定感生电流的磁场方向；
（3）根据感生电流磁场的方向，用安培定则判断出感生电流的方向。
1.2电动势的产生方法及电磁感应的方式
1.2.2 闭合线圈中的感生电动势
图2-1-7 闭合线圈感生电动势

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电路：由电气器件或设备，按一定方式连接起来，完成能量的传输、转换或信息的处理、传递。
由于流过线圈本身的电流发生变化而引起的电磁感应。
电感量：线圈中每通过单位电流所产生的自感磁通数称作自感系数，
也称电感量，简称电感。
自感电动势的方向是：流过线圈的外电流i增大时，感生电流iL的方向与i的方向相反；反之相同。
涡流是电磁感应的另一种特殊形式。
1.2电动势的产生方法及电磁感应的方式
1.2.3 自感

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
由一个线圈中的电流发生变化在另一个线圈中产生的电磁感应叫互感现象，简称互感。由互感产生的电动势称互感电动势。
互感电动势的大小：正比于另一个线圈中电流的变化率（较复杂）。
当第一个线圈的磁通全部穿过第二个线圈时，互感电动势最大；当两个线圈互相垂直时，互感电动势最小。
互感的应用：变压器、电动机等。
互感的危害：电子线路中，若线圈的位置安放不当，各线圈产生的磁场会相互干扰，严重时会使整个电路无法正常工作（解决办法：线圈的间距拉大或将两个线圈垂直安放，有时还进行磁屏蔽）。
1.2电动势的产生方法及电磁感应的方式
1.2.4 互感

## Slide 16
实践技能
电生磁的基本定律——安培环路定律
磁生电的基本定律——法拉第电磁感应定律
电磁力定律
磁路的欧姆定律
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 17
情境导入
学习要求
学习小结
自主学习
2 电磁的四大定律
沿着任何一条闭合回线L，磁场强度H的线积分等于该闭合回线所包围的总电流值（代数和）
计算电流代数和时，与绕行方向符合右手螺旋定则的电流取正号，反之取负号，如图2-1-8所示。
若闭合磁力线是由N匝线圈电流产生，而且沿闭合磁力线上 H 处处相等,则上式变为:
2.1 电生磁的基本定律——安培环路定律
实践技能
理论知识
图2-1-8 电流流向

## Slide 18
情境导入
学习要求
学习小结
自主学习
2.2 磁生电的基本定律——法拉第电磁感应定律
磁通与其感应电势的参考方向，如图2-1-9所示。
图2-1-9 磁通与其感应电势参考方向
当磁通按正弦规律变化时，即:
则上式变为:
为参考相量，则：
感应电势：
2 电磁的四大定律
实践技能
理论知识

## Slide 19
情境导入
学习要求
学习小结
自主学习
磁通与感应电势的相量图，如图2-1-10所示。
图2-1-10 磁通与感应电势的相量图
2 电磁的四大定律
感应电势与磁场、导体运动速度之间的右手定则，如图2-1-11所示。
图2-1-11 右手定则示意图
实践技能
理论知识

## Slide 20
情境导入
学习要求
学习小结
自主学习
2.3电磁力定律
通电导体产生的电磁力与电流、磁场之间的左手定则，如图2-1-12所示。
如图2-1-12 左手定则示意图
2 电磁的四大定律
实践技能
理论知识

## Slide 21
情境导入
学习要求
学习小结
自主学习
2.4磁路的欧姆定律
磁路：磁通所通过的路径。
是以高导磁性材料构成的使磁通被限制在结构所确定的路径之中的一种结构。和电流在电路中被导体所限制是极为相似 。
铁心导磁率远大于空气 ，磁力线几乎被限定在铁心规定的路径中 ，铁心外部的磁力线很少。
主磁路：主磁通所通过的路径。
漏磁路：漏磁通所通过的路径。
励磁线圈：用以激励磁路中磁通的载流线圈。
励磁电流：励磁线圈中的电流。
直流：直流磁路，例如:直流电机。
交流：交流磁路，例如:变压器。
2 电磁的四大定律
实践技能
理论知识

## Slide 22
情境导入
学习要求
学习小结
自主学习
磁路流向示意图如图2-1-13所示。
图2-1-13 磁路流向示意图
2 电磁的四大定律
实践技能
理论知识

## Slide 23
情境导入
学习要求
学习小结
自主学习
对于均匀磁路：
定义为磁路的磁阻。
磁阻的倒数：称为磁导
由于与电路的欧姆定律相似,故又称为磁路的欧姆定律。
2 电磁的四大定律
实践技能
理论知识

## Slide 24
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.了解电磁的基本知识
2.掌握了电磁的定律
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务一：电磁的基本知识 | 操作评价 | 1.了解电磁的基本知识 2.掌握电磁的定律。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.能够掌握电动势产生方法及电磁感应的方式。 2.能够掌握安培环路、法拉第电磁感应、电磁力、磁路的欧姆定律等四种电磁基本定律。。 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 26
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 27
1、磁路的基尔霍夫第一定律
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
通过任意闭合曲面S 的净磁通量必定恒为零。
自然界不存在独立的磁场源。磁场中，磁力线通过任意闭合面后必然会从相反方向再次通过。
磁力线是闭合的！

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
2、磁路的基尔霍夫第二定律
作用在任何闭合磁路的总磁动势恒等于各段磁路磁位降的代数和。
磁路由不同材料或不同长度和截面积的 n 段组成，则
称为磁路各段的磁压降

## Slide 29
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程