## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
电工基础知识
交流电路基础知识

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
客户：刚买的房子需要安装家庭用电线路。
电工师傅：您的房子线路安装有什么要求吗？
客户：正常家庭用电线路即可。
电工师傅：请稍等，进行家庭用电线路安装要懂得基本的电工基础知识。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
交流电的基本知识
理论要求
1.交流电概念电路
2.交流电的物理量
3.交流电的四种表示方法
技能要求
1.掌握三相交流电路的基本知识
2.三相电源的星型、三角形连接方法。
3.三相电源负载的星型、三角形连接方法

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
交流电的四种表示方法
交流电的物理量
交流电概念

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1 交流电概念
图1-1交流电波形图
交流电：大小和方向都周期性变化、在一个周期上的平均值为零，如图1-1所示。
正弦交流电: 按正弦规律变化的交流电。

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2 正弦交流电动势的产生
图1-2-1电动势产生过程图
电动势产生如图2-1-15。

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2 电路正弦交流电动势的产生
线圈相对磁极作切割磁感线转动，产生感生电动势。
波形变化如图2-1-16所示。
图2-1-16电动势产生过程波形变化图

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.3正弦交流电的几个基本物理量
正弦交流电的三要素：最大值、角频率、初相位。
正弦交流电表达式为：
转化为
i为瞬时值，Im为最大值，ω为角频率，ψ为初相位

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.3正弦交流电的几个基本物理量
最大值、角频率、初相位是正弦交流电的三要素，如图2-1-17所示。
图2-1-17 正弦交流电的三要素示意图

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.3正弦交流电的几个基本物理量
交流电的周期、频率、角频率（变化快慢），如图2-1-18所示。
图2-1-18交流电的周期、频率、角频率变化示意图
周期T：变化一周所需要的时间（s）。
频率f ：1s 内变化的周数（Hz）。
角频率ω：正弦量 1s 内变化的弧度数。

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.3正弦交流电的几个基本物理量
各国电网频率：中国和欧洲国家50Hz，美国、日本60Hz
有线通信频率：300～5000 Hz；
无线通讯频率：30kHz～3＊104 MHz
高频加热设备频率：200 kHz～300kHz。
例：我国和大多数国家的电力标准频率是50Hz（工频），试求其周期和角频率。
解：

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.4 正弦交流电的四种表示方法
1.4.1 解析法
用三角函数式表示正弦交流量的方法。
1.4.2 曲线法：
用正弦曲线表示交流电的方法，如图2-1-19所示
图2-1-19 交流电的正弦曲线法

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.4 正弦交流电的四种表示方法
用一个在直角坐标中绕原点作逆时针方向不断旋转的矢量来表示正弦交流电的方法如图2-1-20所示。
图2-1-20 交流电的旋转矢量法
设正弦量：
若:有向线段长度 =Um，有向线段与横轴夹角 =初相位 φ，有向线段以速度 按逆时针方向旋转
则:该旋转有向线段每一瞬时在纵轴上的投影即表示相应时刻正弦量的瞬时值。
1.4.3旋转矢量法：

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.4 正弦交流电的四种表示方法
用复数表示正弦交流电的方法。
设正弦量：
相量表示：
相量的两种表示形式：
相量式：
相量图：把相量表示在复平面的图形
1.4.4 相量法：

## Slide 18
实践技能
三相交流电路的基本知识
三相电源的星型、三角形连接方法。
三相电源负载的星型、三角形连接方法
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1三相交流电
由三个幅值相等、频率相同彼此之间相位互差120o的正弦电压所组成的供电相系统。前面讲的交流电路，实际是三相电路的一相，因而称单相交流电路。
另一方面，三相电路也可看作按一定规律组成的复杂交流电路，因而前面讨论的交流电路的一般规律和计算方法，在此仍然适用。
2.1.1 三相制：
2.1.1 三相制供电比单相制供电优越
在发电方面：三相交流发电机比相同尺寸的单相交流发电机容量大。
在输电方面：如果以同样电压将同样大小的功率输送到同样距离，三相输电线比单相输电线节省材料。
在用电设备方面：三相交流电动机比单相电动机结构简单、体积小、运行特性好等等。
因而三相制是目前世界各国的主要供电方式。

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1.3 三相交流电的产生
三相交流发电机，三相交流电产生如图2-1-21所示。
图2-1-21 三相交流电产生过程
对称正弦量特点为：
正弦量的相序：三相交流电在相位上的先后次序称为相序。
上述的三相电源的相序为A→B→C。在电力系统中一般用黄、绿、红 区别A、B、C 三相。
2.1三相交流电

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2三相电源接法
2.2.1 星型连接
三相四线制的星型连接如图2-1-22所示。
我国供电系统线电压 380V，相电压220V。
图2-1-22 三相电源星型连接法

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2三相电源接法
2.2.2 三角形连接
三角形连接如图2-1-23所示。
问题：实际上电源内部有环流，加速电源绕组的老化；如果一相接反，环流会很大，烧毁电源。
图2-1-23 三相电源三角形连接法

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3.1三相负载连接
3.1.1 三相负载的星形连接
三相负载的星形连接如图2-1-24所示。
图2-1-24 三相负载的星形连接法
（1）对称三相负载：
三个相电流对称:
（2）三相不对称负载：三个相电流不对称，中线不能去掉，这样才能保证各项负载正常工作。中线的作用在于使星形连接的不对称负载得到相等的相电压。为了确保安全，其上不允许接保险丝也不允许接刀闸。

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3.1.2 三相负载的三角形连接
三相负载的三角形连接如图2-1-25所示。
图2-1-25 三相负载的三角形连接法
线电流滞后于对应的相电流30度。
当三相负载对称时，三个相电流对称，只要计算其中的一相电流，其他两项可按对称关系写。
3.1三相负载连接

## Slide 25
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.了解交流电路的基本知识
2.掌握交流电路的应用
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务一：交流电路的基本知识。 | 操作评价 | 1.交流电概念 2.交流电的物理量 3.交流电的四种表示方法 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.能够掌握交流的基本知识 2.能够掌握三相交流电路的星型、三角形连接 方法。 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 27
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
学习小结
三相电路中，负载消耗的有功功率等于各相有功功率之和。若三相负载对称，则各相功率相等。三相总有功功率为：
在三相对称电路中，不论负载星连还是三角连，其三相电路的功率还可根据线电压和线电流来计算：
有功功率：
无功功率：
实在功率：
1、三相电路的功率
自主学习
实践技能

## Slide 29
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程