## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
电工基础知识
电力变压器的识别与分类

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
客户：刚买的房子需要安装家庭用电线路。
电工师傅：您的房子线路安装有什么要求吗？
客户：正常家庭用电线路即可。
电工师傅：请稍等，进行家庭用电线路安装要懂得基本的电工基础知识。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电力变压器的识别与分类
理论要求
1.变压器的识别
2.变压器的分类
技能要求
1.懂得低频、中频、高频三种变压器及作用
2.掌握各种变压器的主要用途

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
变压器的识别
变压器的分类

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1 变压器的识别
变压器由铁芯（或磁芯）和线圈组成，线圈有两个或两个以上的绕组，其中接电源的绕组叫初级线圈，其余的绕组叫次级线圈。
变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置。
符号用T表示
电气符号，黑点的一端表示变压器绕组的同名端，如图所示
（a）单二次绕组变压器；（b）二次绕组中心抽头变压器；（c）多二次绕组变压器；
什么是变压器？

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2 变压器的分类
变压器按应用工作频率可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。
低频变压器，其工作频率为400Hz以下。
中频变压器，其工作频率400~10KHz。
高频变压器，其工作频10KHz~100KHz以上。

## Slide 10
实践技能
懂得低频、中频、高频三种变压器及作用
掌握各种变压器的主要用途
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 11
情境导入
学习要求
学习小结
自主学习
2.1.1低频变压器
其工作频率为400Hz以下，低频变压器又可分为音频变压器和电源变压器两种。
电源变压器用来改变降低或提升交流电压，电气隔离等作用，如下图所示。
2.1低频、中频、高频三种变压器
实践技能
理论知识

## Slide 12
情境导入
学习要求
学习小结
自主学习
音频变压器又分为级间耦合变压器、输入变压器和输出变压器，外形与电源变压器相似，如下图所示。
变压器绕组直流电阻的测量
变压器绕组的直流电阻很小，用万用表的R×1Ω或R×10Ω挡检测可判断绕组有无短路或断路情况。一般情况下，电源变压器（降压式）初级绕组的直流电阻多为几十～上百欧姆，次级直流电阻多为零点几～几欧姆。
2.1低频、中频、高频三种变压器
实践技能
理论知识

## Slide 13
情境导入
学习要求
学习小结
自主学习
2.1.2中频变压器
中频变压器俗称中周，是超外差式收音机和电视机中的重要组件。它对收音机的灵敏度、选择性，电视机的图像清晰度等整机技术指标都有很大影响。中频变压器一般和电容（外加或内带）组成谐振回路，其结构与外形如下图所示。
2.1低频、中频、高频三种变压器
实践技能
理论知识

## Slide 14
情境导入
学习要求
学习小结
自主学习
中频变压器的检测图如下图所示。
2.1低频、中频、高频三种变压器及作用
实践技能
理论知识

## Slide 15
情境导入
学习要求
学习小结
自主学习
2.1.3高频变压器
高频变压器可分为耦合线圈和调谐线圈两大类，如下图所示。
2.1低频、中频、高频三种变压器
实践技能
理论知识

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2变压器的用途
变压器是一种静止的电器，它利用电磁感应原理，将某一等级的交流电压变换成频率相同的另一等级的交流电压，以满足不同负载的需求。
2.2.1按相数分
可分为：单相变压器、三相变压器
单相变压器：常用于单相交流电路中隔离、电压等级的变换、阻抗变换、相位变换或三相变压器气组，
三相变压器：常用于输配电系统中变换电压和传输电能
单相变压器
三相变压器

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2.2按用途分
可分为：电力变压器、仪用互感器、电炉变压器、自耦变压器、电焊变压器
仪用互感器：仪用互感器是保证电能系统安全运行的重要设备，它的二次电压或电流用于测量仪器或继电保护自动装置，使二次设备与高压隔离，保证设备和人身安全
电炉变压器：常用于冶炼、加热及热处理
仪用互感器
电炉变压器
2.2变压器的用途

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
自耦变压器：常用于实验室或工业上调压
自耦变压器
电焊变压器
电焊变压器：常用于焊接各类钢铁材料的交流电焊机上
2.2变压器的用途

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
壳式铁心：常用于小型变压器、大电流的特殊变压器，如电炉变压器、电焊变压器；或用于电子仪器及电视、收音机等的电源电压器
壳式铁心变压器
心式铁芯变压器
心式铁心：用于大、中型变压器、高压的电力变压器
2.2.3按铁心结构形式分
可分为：壳式铁心、心式铁心、C形铁心
2.2变压器的用途

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
C型变压器：常用于电子技术中的变压器，例如电流互感器、电压互感器等。特点绕线方便、安全高效、耐压性强
C型变压器
2.2变压器的用途

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
油浸式变压器：常用于大、中型变压器
油浸式变压器
风冷式变压器
风冷式变压器：强迫油循环风冷，用于大型变压器
2.2.4按冷却方式分
可分为：油浸式变压器、风冷式变压器、自冷式变压器、干式变压器。
2.2变压器的用途

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
自冷式变压器：空气冷却，用于中、小型变压器
自冷式变压器
干式变压器
干式变压器：用于安全防火要求较高的场合，如地铁、机场及高层建筑
2.2变压器的用途

## Slide 23
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.了解了变压器的基本知识及分类
2.掌握了变压器用途分类。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务一：电力变压器的识别与分类。 | 操作评价 | 1.了解了变压器的基本知识及分类 2.掌握了变压器用途分类。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.能够懂得低频、中频、高频三种变压器及作用。 2.能够掌握各种变压器的主要用途。 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 25
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 26
变压器绕组的直流电阻很小，用万用表的R×1Ω或R×10Ω挡检测可判断绕组有无短路或断路情况。一般情况下，电源变压器（降压式）初级绕组的直流电阻多为几十～上百欧姆，次级直流电阻多为零点几～几欧姆。
1、变压器绕组直流电阻的测量
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能

## Slide 27
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程