## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
常用电工工具、量具
使用知识
常用电工量具及其使用

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
客户：刚买的房子需要安装家庭用电线路。 电工师傅：您的房子线路安装有什么要求吗？ 客户：正常家庭用电线路即可。 电工师傅：请稍等，安装家庭线路除了要用的电工工具外，还需用到常用的电工量具，我需要准备好这些量具。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
1. 电工常用量具
2. 电工常用量具使用方法
3. 万用表元件测量方法
技能要求
1.认识钢尺、水平尺、游标卡尺、万用表等4种量具
2.掌握钢尺、水平尺、游标卡尺、万用表等4种量具使用方法的掌握
3.万用表测量电阻、电容、二极管、三极管等元件测量方法

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
电工常用量具
电工常用量具使用方法
万用表元件测量方法

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.电工常用量具
1.1 钢尺
钢尺是最常用的丈量工具，是用薄钢片制成的带状尺，可卷入金属圆盒内，故钢尺包括钢直尺和钢卷尺。
钢尺的基本分划为厘米，在每米及每分米处都有数字注记，适用于一般的距离测量。有的钢尺在起点处至第一个10cm间，甚至整个尺长内都刻有毫米分划，这种钢尺适用于精密距离测量。
钢尺的优点：钢尺抗拉强度高，不易拉伸，所以量距精度较高，在工程测量中常用钢尺量距。
钢尺的缺点：钢尺性脆，易折断，易生锈，使用时要避免扭折、防止受潮。

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.电工常用量具
1.1 钢尺
钢直尺是最简单的长度量具，它的长度有150，300，500和1000 mm四种规格。
钢直尺用于测量零件的长度尺寸，它的测量结果不太准确。这是由于钢直尺的刻线间距为1mm，而刻线本身的宽度就有0.1～0.2mm，所以测量时读数误差比较大，只能读出毫米数，即它的最小读数值为1mm，比1mm小的数值，只能估计而得，如图2-2-44所示。
如果用钢直尺直接去测量零件的直径尺寸(轴径或孔径)，则测量精度更差。其原因是：除了钢直尺本身的读数误差比较大以外，还由于钢直尺无法正好放在零件直径的正确位置。所以，零件直径尺寸的测量，也可以利用钢直尺和内外卡钳配合起来进行。
1.1 .1钢直尺
图2-2-44钢直尺

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
钢卷尺主要由有外壳、尺条、制动、尺钩、提带、尺簧、防摔保护套和贴标八个部件构成，具体功能如下：
1.1.2钢卷尺
1、外壳：ABS新塑料，外表有光泽质感；抗摔、耐磨、不易变形。
2、尺条：采用厚度为10丝（0.10mm）的50#一级带钢；尺面为最先进的环保油漆：无味、光滑耐磨、色彩鲜艳,刻度清晰明亮
3、制动：具有上、侧、底三维制动，手控感觉更强。
4、尺钩：铆钉尺钩结构，不易变形、确保测量更加精准。
5、提带：橡胶、尼龙两种；高档优质；结实耐用、手感好。
6、尺簧：一般采用50#碳钢、65#锰材质：韧性强、精确度高。
7、防摔保护套：优质塑料，防止摔坏和碰撞破损，增强耐用性。
8、贴标：可根据客户要求贴标生产。
钢卷尺又名钢皮卷尺、钢盒尺。纤维卷尺-皮尺，腰围尺~裁缝尺/量衣尺都属于此类。其材质是PVC塑料和玻璃纤维，玻璃纤维能防止在卷尺的使用过程中被拉长。卷尺长度有2 m 、3 m 、5 m ……20m、30m、50m种数，如图2-2-45所示。
图2-2-45 钢卷尺
1.1 钢尺
1.电工常用量具

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2 游标卡尺
游标卡尺（VERNIER CALLIPER），是一种测量长度、内外径、深度的量具。游标卡尺由主尺和附在主尺上能滑动的游标两部分构成。主尺一般以毫米为单位，而游标上则有10、20或50个分格，根据分格的不同，游标卡尺可分为十分度游标卡尺、二十分度游标卡尺、五十分度格游标卡尺等，游标为10分度的有9mm，20分度的有19mm，50分度的有49mm。游标卡尺的主尺和游标上有两副活动量爪，分别是内测量爪和外测量爪，内测量爪通常用来测量内径，外测量爪通常用来测量长度和外径，如图2-2-46所示。
图2-2-46 游标卡尺
1.电工常用量具

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.3 水平尺
水平尺是利用液面水平的原理，以水准泡直接显示角位移，测量被测表面相对水平位置、铅垂位置、倾斜位置偏离程度的一种计量器具。
这种水平尺既能用于短距离测量，又能用于远距离的测量，也解决现有水平仪只能在开阔地测量，狭窄地方测量难的缺点，且测量精确，造价低，携带方便，经济适用。
水平尺主要用来检测或测量水平和垂直度，可分为铝合金方管型、工字型、压铸型、塑料型、异形等多种规格；长度从10CM到250CM多个规格，如图2-2-47所示。
图2-2-47 水平尺
1.电工常用量具

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.4 万用表
万能表也称万用表又叫多用表、三用表、复用表，是一种多功能、多量程的测量仪表，一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等，有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数，如图2-2-48所示。
图2-2-48万用表
1.电工常用量具

## Slide 14
实践技能
掌握电工量具的使用方法
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.掌握电工量具的使用方法
2.1 钢尺的使用方法
2.1.1钢直尺操作方法
（1）使用钢直尺时，应以左端的零刻度线为测量基准，这样不仅便于找正测量基准，而且便于读数。测量时，尺要放正，不得前后左右歪斜。否则，从直尺上读出的数据会比被测的实际尺寸大。
（2）用钢直尺测圆截面直径时，被测面应平，使尺的左端与被测面的边缘相切，摆动尺子找出最大尺寸，即为所测直径。
（3）钢直尺的另外几种测量方法如图2-2-49所示：
（a）
（b）
（c）
（d）
（e）
a量长度 b量螺距 c量宽度 d量内孔 e量深度 f划线
图2-2-49钢直尺的测量方法

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1.2钢直尺简介及弊端
（1）钢直尺是最简单的长度量具，它的长度有150，300，500和1000 mm四种规格。图2-2-50是常用的150 mm钢直尺。
（2）钢直尺用于测量零件的长度尺寸(图1-2)，它的测量结果不太准确。这是由于钢直尺的刻线间距为1mm，而刻线本身的宽度就有0.1～0.2mm，所以测量时读数误差比较大，只能读出毫米数，即它的最小读数值为1mm，比1mm小的数值，只能估计而得。
（3）如果用钢直尺直接去测量零件的直径尺寸(轴径或孔径)，则测量精度更差。其原因是：除了钢直尺本身的读数误差比较大以外，还由于钢直尺无法正好放在零件直径的正确位置。所以，零件直径尺寸的测量，也可以利用钢直尺和内外卡钳配合起来进行。
图2-2-50 150 mm钢直尺
2.1 钢尺的使用方法
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1.3钢卷尺操作方法
钢卷尺主要用途是测量较长工件的尺寸或距离。如：线路距离、线槽、线管长度等。
使用前：
根据所要测量尺寸的精度和范围选择合格的卷尺，保证所用卷尺是合格的-带合格标识。
（1）外观
（2）合格标签（盒子表面或者尺子本身上）
（3）拉开看头部是否损坏及对零状况
使用注意事项：钢卷尺的尺带一般镀铬、镍或其他涂料，所以要保持清洁，测量时不要使其与被测表面磨擦，以防划伤。使用卷尺时，拉出尺带不得用力过猛，而应徐徐拉出，用毕也应让它徐徐退回。对于制动式卷尺，应先按下制动按钮，然后徐徐拉出尺带，用毕后按下制动按钮，尺带自动收卷。尺带只能卷，不能折。不允许将卷尺入在潮湿和有酸类气体的地方，以防锈蚀。为了便于夜间或无光处使用，有的钢卷尺的尺带的线纹面上涂有发光物质，在黑暗中能发光，使人能看清楚线纹和数字，在使用中应注意保护涂膜。
2.1 钢尺的使用方法
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1.3钢卷尺操作方法
2.1 钢尺的使用方法
使用方法及读数：
一手压下卷尺上的按钮,一手拉住卷尺的头,就能拉出来测量了。
（1）直接读数法
测量时钢卷尺零刻度对准测量起始点，施以适当拉力，直接读取测量终止点所对应的尺上刻度。
（2）间接读数法
在一些无法直接使用钢卷尺的部位，可以用钢尺或直角尺，使零刻度对准测量点，尺身与测量方向一致；用钢卷尺量取到钢尺或直角尺上某一整刻度的距离，余长用读数法量出。
（3）钢卷尺测量中的几种误差
钢卷尺的使用中，产生误差的主要原因有下列几种：
a. 温度变化的误差
一般钢卷尺的热膨胀系数为α=1.25x10-5,对每米每度温差变化仅八万分之一，但相同的钢卷尺在温差较大的环境下还是会产生较大的长度变化，影响测量结果。温度变化的误差在尺长方程式中已考虑了。
b. 拉力误差
拉力大小会影响钢尺的长度，在测量时如果不用弹簧称衡量拉力，会产生误差。钢的弹性模量E=2X106 KG/CM2，根据胡克定律，30米的尺长在±5 公斤拉力误差时会产生±1.8毫米的长度误差。
c.钢尺不水平的误差
测量水平距离时钢卷尺应尽量保持水平，否则会产生距离增长的误差。对于30米的尺长，尺的两端高差达0.4米时会产生约2.6毫米的误差，相对误差为1/11200。
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2 游标卡尺的使用方法
0~200mm以下规格的卡尺具有测量外径、内径、深度三种功能，如图2-2-51所示：
（1）测量外径
（2）测量内径
（3）测量深度
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2 游标卡尺的使用方法
2.2.1游标卡尺的零位校准：
步骤一：使用前，松开尺框上坚固螺钉，将尺框平稳拉开，用布将测量面、导向面擦干净；
步骤二：检查“零”位：轻推尺框，使卡尺两个量爪测量面合并，观察游标“零”刻线与尺身“零”
刻线应对齐，游标尾刻线与尺身相应刻线应对齐。否则，应送计量室或有关部门调整。
2.2.2游标卡尺的测量方法：（外径）
步骤一：将被测物擦干净，使用时轻拿轻放；
步骤二：松开千分尺的固紧镙钉，校准零位，向后移动外测量爪，使两个外测量爪之间距离略大于被测物体；
步骤三：一只手拿住游标卡尺的尺架，将待测物置于两个外测量爪之间，另一手向前推动活动外测量尺，至活动外测量尺与被测物接触为止。
步骤四：读数。
注意：1）测量内孔尺寸时，量爪应在孔的直径方向上测量。
2）测量深度尺寸时，应使深度尺杆与被测工件底面相垂直。
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2 游标卡尺的使用方法
2.2.3游标卡尺的读数：
游标卡尺的读数主要分为三步：
1）看清楚游标卡尺的分度。10分度的精度是0.1mm，20分度的精度是0.05mm，50分度的精度是0.02mm；
2）为了避免出错，要用毫米而不是厘米做单位；
3）看游标卡尺的零刻度线与主尺的哪条刻度线对准，或比它稍微偏右一点，以此读出毫米的整数值；
4）再看与主尺刻度线重合的那条游标刻度线的数值n，则小数部分是nX精度，两者相加就是测量值，如图2-2-52所示。
5）游标卡尺不需要估读。
图2-2-52游标卡尺读数方法
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2 游标卡尺的使用方法
2.4游标卡尺的保养及保管：
1）轻拿轻放；
2）要把卡尺当作卡钳或镙丝扳手或其他工具使用；
3）卡尺使用完毕必须擦净上油，两个外量爪间保持一定的距离，拧紧固定螺钉，放回到卡尺盒内；
4）不得放在潮湿、湿度变化大的地方。
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.3 水平尺的使用方法
水平尺是一种常用的平面测量仪器，一般水平尺都有三个玻璃管，每个玻璃管中有一个气泡。主要用于检验各种设备的平直度，并可检验微小倾角。
在使用水平尺之前，我们首先要检查它的可用性，看看水平尺表面是否有裂纹、气孔等缺陷，水准器中的液体是否清洁透明等。在确定水平尺完好可用后，我们就要对它进行校准。校准水平尺的方法十分简单：将水平尺放平靠在墙上，沿着尺的边缘在墙上画一根线，再把水平尺左右两头互换，放到原来画好的线上，如果尺与线重合了，水平尺的水准管里的水还是平的，则说明水平尺时准确的，反之就需要校正了。
将水平尺放在被测物体上，水平尺气泡偏向哪边，则表示那边偏高，即需要降低该侧的高度，或调高相反侧的高度，将水泡调整至中心，就表示被测物体在该方向是水平的了。
原则上，横竖都在中心是，带角度的水泡也自然在中心了。
横向玻璃管用来测量水平面的，竖向玻璃管用来测量垂直面的，另外一个一般是用来测量45度角的，三个水泡的作用都是测量测量面是否水平之用，水泡居中则水平，水泡偏离中心，则平面不是水平的。
另外，根据两条交叉线确定一平面的原理，需要同一平面内在两个不平行的位置测量才能确定平面的水平。
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.4 万用表的使用方法（数字万用表）
2.4.1万用表的结构
万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
（1）表头：它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表，万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值，这个值越小，表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大，其性能就越好。表头上有四条刻度线，它们的功能如下：第一条（从上到下）标有R或Ω，指示的是电阻值，转换开关在欧姆挡时，即读此条刻度线。第二条标有∽和VA，指示的是交、直流电压和直流电流值，当转换开关在交、直流电压或直流电流挡，量程在除交流10V以外的其它位置时，即读此条刻度线。第三条标有10V，指示的是10V的交流电压值，当转换开关在交、直流电压挡，量程在交流10V时，即读此条刻度线。第四条标有dB，指示的是音频电平。
（2）测量线路
测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路，它由电阻、半导体元件及电池组成
它能将各种不同的被测量（如电流、电压、电阻等）、不同的量程，经过一系列的处理（如整流、分流、分压等）统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（3）转换开关
其作用是用来选择各种不同的测量线路，以满足不同种类和不同量程的测量要求。转换开关一般有两个，分别标有不同的档位和量程。
2．符号含义
（1）∽ 表示交直流
（2） V－2.5KV 4000Ω/V 表示对于交流电压及2.5KV的直流电压挡，其灵敏度为4000Ω/V
（3）A－V－Ω 表示可测量电流、电压及电阻
（4）45－65－1000Hz 表示使用频率范围为1000 Hz以下，标准工频范围为45－65Hz
（5）2000Ω/V DC 表示直流挡的灵敏度为2000Ω/V
2.4 万用表的使用方法（数字万用表）
2.4.1万用表的结构
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.4.2数字万用表的使用方法
直流电压的测量
（1）测量步骤
红表笔插入VΩ孔
黑表笔插入COM孔
量程旋钮打到V-（直流档）适当位置
读出显示屏上显示的数据，如图2-2-53所示。
（2）注意
把旋钮选到比估计值大的量程档（注意：直流档是V-） 接着把表笔接电源或电池两端；保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取
若显示为“1.”，则表明量程太小，那么就要加大量程后再测量。
若在数值左边出现“-”，则表明表笔极性与实际电源极性相反，此时红表笔接的是
图2-2-53 测直流电压
2.4 万用表的使用方法（数字万用表）
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
交流电压的测量
（1）测量步骤
红表笔插入VΩ孔
黑表笔插入COM孔
量程旋钮打到V~（交流档）适当位置
出显示屏上显示的数据，如图2-2-54所示。
（2）注意
表笔插孔与直流电压的测量一样，不过应该将旋钮打到交流档“V～”处所需的量程即可。
交流电压无正负之分，测量方法跟前面相同。
无论测交流还是直流电压，都要注意人身安全，不要随便用手触摸表笔的金属部分。
图2-2-54 测交流电压
2.4.2数字万用表的使用方法
2.4 万用表的使用方法（数字万用表）
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
直流电流的测量
（1）测量步骤
断开电路
黑表笔插入com端口，红表笔插入mA或者20A端口
功能旋转开关打至A-(直流)，并选择 合适 的量程
断开被测线路，将数字万用表串联入被测 线路中，被
测线路中电流从一端流入红表笔，经万用表黑表笔流出， 再流入被测线路中
接通电路
读出LCD显示屏数字
2.4.2数字万用表的使用方法
2.4 万用表的使用方法（数字万用表）
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
直流电流的测量
（2）注意
估计电路中电流的大小。若测量大于200mA的电流，则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流 “10A”档；若测量小于200mA的电流，则将红表笔插入 “200mA”插孔，将旋钮打到直流200mA以内的合适量程，如图2-2-55所示。
将万用表串进电路中，保持稳定，即可读数。若显示为“1.”，那么就要加大量程；如果在数值左边出现“-”，则表明电流从黑表笔流进万用表。
图2-2-55 测直流电流
2.4.2数字万用表的使用方法
2.4 万用表的使用方法（数字万用表）
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 30
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
交流电流的测量
（1）测量步骤
1）断开电路。
2）黑表笔插入com端口，红表笔插入mA或者20A端口。
3）功能旋转开关打至A~(交流档)，并选择合适的量程。
4）断开被测线路，将数字万用表串联入被测 线路中，被测线路中电流从一端流入红表笔，经万用表黑表笔流出，再流入被测线路中。
5）接通电路。
6）读出LCD显示屏数字。
2.4.2数字万用表的使用方法
2.4 万用表的使用方法（数字万用表）
（2）注意
1）测量方法与直流相同，不过档位应该打到交流档位。
2）电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔，若忘记这一步而直接测电压，哈哈！你的表或电 源会在“一缕青烟中上云霄”－－报废！
3）如果使用前不知道被测电流范围，将功能开关置于最大量程并逐渐下降。
4）如果显示器只显示“1”，表示过量程，功能开关应置于更高量程。
5）表示最大输入电流为200mA，过量的电流将烧坏保险丝，应再更换，20A量程无保险丝保护，测量时不能超过15秒。
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 31
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.4.2数字万用表使用注意事项
2.4 万用表的使用方法（数字万用表）
1）如果无法预先估计被测电压或电流的大小，则应先拨至最高量程挡测量一次，再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕，应将量程开关拨到最高电压挡，并关闭电源。
2）满量程时，仪表仅在最高位显示数字“1”，其它位均消失，这时应选择更高的量程。
3）测量电压时，应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联，测直流量时不必考虑正、负极性。
4）当误用交流电压挡去测量直流电压，或者误用直流电压挡去测量交流电时，显示屏将显示“000”，或低位上的数字出现跳动。
5）禁止在测量高电压（220V以上）或大电流（0.5A以上）时换量程，以防止产生电弧，烧毁开关触点。
6）当万用表的电池电量即将耗尽时，液晶显示器左上角电池电量低提示。会有电池符号显示，此时电量不足，若仍进行测量，测量值会比实际值偏高。
2.掌握电工量具的使用方法

## Slide 32
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 33
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.了解了电工常用工具
2.掌握了电工常用量具使用方法
3.深入学习了万用表的元器件测量方法。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务二： （2）常用电工量具及其使用 | 操作评价 | 1.认识电工常用量具 2.掌握电工常用量具使用方法 3.深入学习万用表元件测量方法。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.通过图片结合实物认识钢尺、水平尺、游标卡尺、万用表等4种量具。 2.完成案例中钢尺、水平尺、游标卡尺、万用表等4种量具使用方法的掌握。 3.深入学习了万用表测量电阻、电容、二极管、三极管等元件测量方法 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 34
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 35
1、数字万用表的原件测量方法
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
1.1电阻的测量
（1）测量步骤
1）首先红表笔插入VΩ孔 黑表笔插入COM孔。
2）量程旋钮打到“Ω”量程档适当位置。
3）分别用红黑表笔接到电阻两端金属部分。
4）读出显示屏上显示的。

## Slide 36
1、数字万用表的原件测量方法
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
1.1电阻的测量
（2）注意
1）量程的选择和转换。量程选小了显示屏上会显示 “1.” 此时应换用较之大的量程；反之，量程选大了的话，显示屏上会显示一个接近于 “0” 的数，此时应换用较之小的量程。
2）如何读数？显示屏上显示的数字再加上边档位选择的单位就是它的读数。要提醒的是在“200”档时单位是“Ω”，在“2k~200k” 档时单位是“kΩ”，在“2M~2000M”档时单“M”。
3）如果被测电阻值超出所选择量程的最大值，将显示过量程“1”,应选择更高的量程，对于大于1MΩ或更高的电阻，要几秒钟后读数才能稳定，这是正常的.
4）当没有连接好时，例如开路情况，仪表显示为“1”
5）当检查被测线路的阻抗时，要保证移开被测线路中的所有电源，所有电容放电.被测线路中，如有电源和储能元件，会影响线路阻抗测试正确性。
6）万用表的200MΩ档位，短路时有10个字，测量一个电阻时，应从测量读数中减去这10个字。如测一个电阻时，显示为101.0，应从101.0中减去10个字，被测元件的实际阻值为100.0即100MΩ。

## Slide 37
1、数字万用表的原件测量方法
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
1.2电容的测量
（1）测量步骤
1）将电容两端短接，对电容进行放电，确保数字万用表的安全。
2）将功能旋转开关打至电容“F”测量档，并选择合适的量程。
3）将电容插入万用表CX插孔。
4）读出LCD显示屏上数字。
电容测量如图2-2-56所示。
图2-2-56 测量电容

## Slide 38
1、数字万用表的原件测量方法
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
1.2电容的测量
（2）注意
1）测量前电容需要放电，否则容易损坏万用表
2）测量后也要放电，避免埋下安全隐患
3）仪器本身已对电容档设置了保护，故在电容测试过程中不用考虑极性及电容充放电等情况
4）测量电容时，将电容插入专用的电容测试座中（不要插入表笔插孔COM、V/Ω）
5）测量大电容时稳定读数需要一定的时间
6）电容的单位换算：1μF=106pF lμF=103nF

## Slide 39
1、数字万用表的原件测量方法
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
1.3二极管的测量
（1）测量步骤
1）红表笔插入VΩ孔 黑表笔插入COM孔
2）转盘打在( )档
3）判断正负
4）红表笔接二极管正黑表笔接二极管负
5）读出LCD显示屏上数据
6）两表笔换位，若显示屏上为 “1” ，正常；否则此管被击穿。
二极管测量如图2-2-57所示。
图2-2-57 测量二极管

## Slide 40
1、数字万用表的原件测量方法
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
1.3二极管的测量
（2）注意
二极管正负好坏判断。红表笔插入VΩ孔 黑表笔插入COM孔转盘打在( )档然后颠倒表笔再测一次。测量结果如下：如果两次测量的结果是：一次显示“1”字样，另一次显示零点几的数字。那么此二极管就是一个正常的二极管，假如两次显示都相同的话，那么此二极管已经损坏，LCD上显示的一个数字即是二极管的正向压降：硅材料为0.6V左右；锗材料为0.2V左右，根据二极管的特性，可以判断此时红表笔接的是二极管的正极，而黑表笔接的是二极管的负极。

## Slide 41
1、数字万用表的原件测量方法
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
1.4三极管的测量
（1）测量步骤
1）红表笔插入VΩ孔 黑表笔插入COM孔
2）转盘打在( )档
3）找出三极管的基极b
4）判断三极管的类型（PNP 或者NPN）
5）转盘打在hFE档
6）根据类型插入PNP或NPN插孔测β
7）读出显示屏中β值
三极管测量如图2-2-58所示。
图2-2-58 测量三极管

## Slide 42
1、数字万用表的原件测量方法
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
1.4三极管的测量
（2）注意
1）e、b、c管脚的判定：表笔插位同上；其原理同二极管。先假定A脚为基极，用黑表笔与该脚相接，红表笔与其他两脚分别接触其他两脚；若两次读数均为0.7V左右，然后再用红 笔接A脚，黑笔接触其他两脚，若均显示“1”，则A脚为基极，否则需要重新测量，且此管为PNP管。
2）那么集电极和发射极如何判断呢？我们可以利用“HFE”档来判断：先将档位打到“HFE”档，可以看到档位旁有一排小插孔，分为PNP和NPN管的测 量。前面已经判断出管型，将基极插入对应管型“b”孔，其余两脚分别插入“c”，“e”孔，此时可以读取数值，即β值；再固定基极，其余两脚对调； 比较两次读数，读数较大的管脚位置与表面“c”，“e”相对应。

## Slide 43
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程