## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
电工基础知识
电工测量基础知识

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
客户：刚买的房子需要安装家庭用电线路。
电工师傅：您的房子线路安装有什么要求吗？
客户：正常家庭用电线路即可。
电工师傅：请稍等，安装家庭线路除了要用到基本的工具外，还需要掌握测量的基础知识。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工测量基础知识
理论要求
1. 电工测量的概念
2.测量方式分类
3.测量单位制等
技能要求
1.懂得电工测量的过程
2.按度量器参与过程的方式

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
电工测量的概念
测量方式分类
测量单位制等

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.电工测量概念
电工测量就是借助于测量设备，把未知的电量或磁量与作为测量单位的同类标准电量或标准磁量进行比较，从而确定这个未知电量或磁量（包括数值和单位）的过程。

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.按被测量的测量方式分类
2.1 直接测量
在测量过程中，能够直接将被测量与同类标准量进行比较，或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量，从而直接获得被测量数值的测量方式。
例：电压表测量电压、电能表测量电能、直流电桥测量电阻等
特点：测量对象就是被测量。
优点：直接测量出被测量、速度快，广泛应用于工程测量中。
2.2 间接测量
当被测量由于某种原因不能直接测量时，可以通过直接测量与被测量有一定函数关系的物理量，然后按函数关系计算出被测量的数值的方式。
例：伏安法测电阻等。
特点：测量对象不是被测量，被测量不能直接测量，间接测量过程中包含直接测量。
优点：解决被测量不能测量问题。

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3.测量单位制
国际单位制源自公制或米制，旧称"万国公制"，是现时世界上最普遍采用的标准度量衡单位系统，采用十进制进位系统。于1960年第11届国际计量大会通过，其国际代号为：SI。
国际单位包括：SI基本单位和SI导出单位。
工程测量中非SI单位，电能单位为度：1度=1KW•h=3.6×106J。

## Slide 11
实践技能
懂得电工测量的过程
按度量器参与过程的方式
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4 测量过程
4.1测量对象
（1）反映电和磁特征的物理量，如电流（I）、电压（U）、电功率（P）、电能（W）、磁感应强度（B）等。
（2）反映电路特征的物理量，如电阻（R）、电容（C）、电感（L）等。
（3）反映电和磁变化规律的非电量，如频率（f）、相位移（φ）、功率因数（λ）等。
4.2测量设备
（1）测量设备概念：对被测量与标准量进行比较的测量设备（测量仪器和度量器）。
（2）电工仪表：进行电量或磁量测量所需的仪器仪表，统称电工仪表。
（3）电学度量器：电工测量中使用的标准电量或磁量是电量或磁量测量单位的复制体。
（4）常见电学度量器：标准电阻、标准电池、标准电容、标准电感等。
4.3 测量步骤
（1）准备阶段：确定测量对象，选择测量方法、测量设备、测量条件等。
（2）测量阶段：科学、规范、慎重操作，认真记录。
（3）数据处理阶段：根据测量条件对数据进行处理，确定测量结果和测量误差。
知识点2：测量方法的分类

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
5 按度量器参与过程的方式分类
5.1直读法
用直接指示被测量大小的电工仪表进行测量，能够直接从仪表刻度盘上读取被测量数值的测量方法。
例：电阻表测电阻、电压表测电压等。
特点：度量器间接参与测量过程。
优点：过程简单，操作容易，读数迅速。
缺点：测量的准确度不高。
5.2比较法
将被测量与度量器在比较仪器中直接比较，从而获得被测量数值的方法。
例：惠斯通电桥测电阻等。
特点：度量器参与测量过程。
优点：测量准确度较高。
缺点：操作比较繁琐，测量设备比较昂贵。

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
5 按度量器参与过程的方式分类
5.2比较法
分类：根据被测量与度量器进行比较时不同特点，比较法分为零值法、较差法、替代法三种。
（1）零值法（平衡法）：利用被测量对仪器的作用与标准量对仪器的作用相互抵消，由指零仪表作出判断的方法。
特点：测量的准确度取决于度量器和指零仪表的灵敏度。
（2）较差法：通过测量被测量与标准量的差值，或正比该差值的量，由标准量来确定被测量的数值的方法。
特点：准确度取决于标准量，可达较高的测量准确度。
（3）替代法：分别把被测量与标准量接入同一测量仪器，在标准量替代被测量时，调节标准量，使仪器的工作状态在替代前后保持一致，然后根据标准量来确定被测量的数值。
特点：测量的准确度取决于替代的标准量和测量仪器的准确度。

## Slide 15
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.了解直流电路的基本知识
2.掌握直流电路的应用
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务一：直流电路的基本知识。 | 操作评价 | 1.了解了电工测量的概念、测量方式分类、测量单位制等。 2.掌握了电工测量的过程、按度量器参与过程的方式分类等方法。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.通过学习电工测量的概念、测量方式分类、测量单位制等基本知识。 2.完成电工测量的过程、按度量器参与过程的方式分类等方法。 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 17
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程