## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
常用绝缘材料的分类及其应用
常用电工材料选型知识

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
客户：刚买的房子需要安装家庭用电线路。
电工师傅：您的房子线路安装有什么要求吗？
客户：正常家庭用电线路即可。
电工师傅：请稍等，安装家庭线路除了要用到基本的工具外，还需要掌握线路安装中需要用到什么样的电工材料。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1 FAT32文件系统的基本结构
理论要求
常用绝缘材料基本知识
技能要求
常用绝缘材料的应用

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
常用绝缘材料的基本知识

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1 常用绝缘材料的基本知识
绝缘材料，又称电介质。它与导电材料相反，在一定电压作用下，只有极微的泄漏电流通过，可以认为是不导电的。绝缘材料的好坏，直接关系到带电作业的安全，因此制作带电作业工具的绝缘材料必须是电气性能优良、机械强度高、重量轻、吸水性低、耐老化、且易于加工。
我国目前带电作业使用的绝缘材料大致有下列几种： 绝缘板材：包括硬板和软板。其种类有层压制品，如3240环氧酚醛玻璃布板和工程塑料中的聚氯乙烯板、聚乙烯板等。 绝缘管材：包括硬管和软管。种类有层压制品，如3640环氧酚醛玻璃布管、带或丝的卷制品。 塑料薄膜：如聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、聚酯等塑料薄膜。 橡胶：天然橡胶、人造橡胶、硅橡胶等。 绝缘绳：天然蚕丝、人工化纤丝编织的，如尼龙绳、绵纶绳和蚕丝绳（分 生蚕丝绳和熟蚕丝绳两种），其中包括绞制、编织圆形绳及带状编织绳。 绝缘油、绝缘漆、绝缘粘合剂等。

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1 常用绝缘材料的基本知识
从绝缘材料的属性上分，又分为绝缘层压制品、新型绝缘材料、塑料、绝缘粘结剂和涂料、绝缘绳索等。 其中层压制品包括各种层压板、管、棒及有关层压件，由于这类材料具有良好的电气绝缘性能、机械及理化性能，因而广泛用于电机电器和带电作业中，特别是3240型环氧酚醛玻璃布板、3640型环氧酚醛玻璃布管和3840型环氧酚醛玻璃布棒在带电作业中应用最为广泛。
带电作业中常用的塑料有聚氯乙烯，聚乙烯、聚丙烯、尼龙1010、聚碳酸醋、有机玻璃、聚四氟乙烯等。

## Slide 10
实践技能
常用绝缘材料的应用
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 常用绝缘材料的应用
由于绝缘材料在不同温度下的绝缘性能会有很大差异，所以国际电工委员会（简称IEC））按电气设备正常运行所允许的最高工作温度（即耐热等级），把绝缘材料分为Y、A、Z、B、F、H、C七个耐热等级。其允许工作温度分别为90℃、105℃、120℃、130℃、155℃、180℃及180℃以上。上述绝缘材料等级符号中的Y、E、F和H还可以分别用DAB、BC和CB来表示。
绝缘绳索在我国带电作业中应用得十分广泛。带电作业工具向绳索化方向发展可以说是中国带电作业的一大特色。目前绝缘绳已被广泛用于承担机械荷重、运载工具、攀登工具、吊拉绳、连接套以及保安绳等。
新型绝缘材料、新工艺在带电作业工作中的应用，对促进带电作业工具的轻型化、防潮化和减轻作业人员的劳动强度具有重要意义。目前已有泡沫充填绝缘管、防潮绝缘绳、防潮防水绝缘毯等材料。具体标准参见GB 13398、GB/T 13035和 DL/T803。

## Slide 12
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.了解了常用电工绝缘材料的分类。
2.掌握了常用电工绝缘材料的应用。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务四：常用绝缘材料的分了及其应用。 | 操作评价 | 1.了解了常用电工绝缘材料的分类。 2.掌握了常用电工绝缘材料的应用。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.学习常用电工绝缘材料分类的基本知识。 2.懂得了常用电工绝缘材料的应用。 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 14
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程