## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
室内配线安装
室内外配线及照明设备
安装与故障检修

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
客户：刚买的房子需要安装家庭用电线路。
电工师傅：您的房子线路安装有什么要求吗？
客户：要进行室内外配线及照明设备安装。
电工师傅：请稍等，进行室内外配线及照明设备安装要懂得涉及到哪些安装装置及方法，学习室内配线安装。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
室内配线的方法
室内配线的基本要求
室内配线的安装要求
技能要求
室内配线的安装步骤
室内配线工序

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
室内配线的方法
室内配线的基本要求
室内配线的安装要求

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1 室内配线的方法
了解各种各样配线的形式及适用场所
基本掌握各种各样配线的方法
施工规范
一般要求
室内线路通常由导线、导线支持物和用电设备所组成，室内配线按建筑物内外一般分为明线敷设和暗线敷设两种。
导线沿墙壁、天花板、梁及柱子等布线，称为明线敷设；导线穿管埋设在墙内、地坪内或装设在顶棚里称为暗线敷设。
室内配线按敷设方式分为：夹板配线、瓷瓶配线、板槽配线、线管配线、护套线配线等。
室内照明配线主要有：塑料护套线配线、PVC阻燃管配线、槽板配线等。
1 室内配线的方法

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 室内配线的基本要求
2 室内配线的基本要求
室内配线要求：安全可靠，线路布局合理、整齐、美观、牢固。
1.配线时要求线路的额定电压应大于线路的工作电压，导线的绝缘状况应符合线路安装方式和环境敷设条件；
2.在同一根管或槽内有几个回路时，所有的绝缘导线都要与最高电压回路绝缘等级相同
3.导线的截面应满足供电负荷和机械强度的需要。
4.室内配线方式应根据使用环境来选择。
5.室内线路应尽可能避开热源。
6.埋入墙体或混凝土的管线，离表面层的净距离不应小于15mm。
7.配线用到的金属材料作防腐处理。

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3 室内配线的安装要求
1.导线与地面的最小距离应符合规定否则应穿管保护
2.配线时应尽量减少导线接头。在导线的连接和分支处，应避免受机械力的作用。穿管导线和槽板配线中间不允许有接头，必要时可采用接线盒或分线盒。
3.为防止雨水沿导线进入室内应加防水弯头。
4.绝缘导线穿越楼板时，应将导线穿入钢管或硬塑料管内保护，保护管上端口距地面不应小于1.8m，下端口到楼板下为止。
5.导线穿墙时，也应加装保护管。
6.导线通过建筑物的伸缩缝或沉降缝时，敷设导线应稍有余量；敷设线管时，应装设补偿装置。
7.导线相互交叉时，应在每根导线上加套绝缘管，并将套管在导线上固定牢靠。
3 室内配线的安装要求

## Slide 11
实践技能
室内配线的安装步骤
室内配线工序
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4 室内配线的安装步骤
1.定位：按设计图纸确定灯具、插座、开关、配电箱、启动装置等设备的位置。
2.划线：按建筑物确定导线安装的路径、穿越墙壁或楼层时的具体位置。
3.凿眼与预埋紧固件：装设绝缘支持物（线夹板或线管）。
4.埋设保护管。
5.敷设导线：安装导线处理导线的连接、分错和封端。
6.装上用电器和电气装置。
7.通电试验，全面验收：测试线路、开关、灯具、启动装置是否正常。
4 室内配线的安装步骤

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
5 室内配线工序
5 室内配线工序
1.熟悉设计施工图，做好预留预埋工作；
2.按设计施工图确定灯具、插座等设备的准确位置，并确定导线敷设的路径；
3.在土建粉刷前，将配线中所有的固定点打好眼孔，将预埋件埋齐，并检查有无遗漏和错位；
4.装设绝缘支撑物、线夹或线管及开关箱、盒；
5.敷设导线；
6.连接导线；
7.将导线出线端与电器及设备连接；
8.检验工程是否符合设计和安装要求。

## Slide 14
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务五： 室内配线安装 | 操作评价 | 1.了解了室内配线的方法、基本要求及安装要求。 2.掌握了室内配线的安装步骤及配线工序。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.学习；了室内配线的方法、基本要求及安装要求。 2.懂得了室内配线的安装步骤及配线工序。 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 16
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 17
1、模拟线路安装
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
一、根据给出的室内线路安装图图纸在模拟板上完成线路的安装

## Slide 18
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程