## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
电子技术基础知识
常用电子元器件的图形符号和文字符号

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
学生：常用的电子元器件都有哪些？
教师：常用的电子元器件有电阻、电容、二极管、三极管、开关等。
学生：在电路中这些器件应该怎么表示呢？
教师：在电路中所有的元器件都有自己的图形符号和文字符号。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
常用电子元件的图形符号和文字符号
理论要求
常用电子元件的图形符号和文字符号
技能要求
常用电子元件的识别

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
常用电子元件的图形符号、文字符号

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 常用电子元件图形符号
1.常用电子元器件的图形符号和文字符号，表.2-6-1

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 常用电子元件图形符号
1.常用电子元器件的图形符号和文字符号，表.2-6-1

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 常用电子元件图形符号
1.常用电子元器件的图形符号和文字符号，表.2-6-1

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 常用电子元件图形符号
1.常用电子元器件的图形符号和文字符号，表.2-6-1

## Slide 12
实践技能
常用电子器件的识别
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 13
2. 常用电子器件的识别
2.1 电阻
电阻的构造：利用碳氢化合物在高温真空下热分解的结晶碳，使其在陶瓷骨架上沉积一层碳膜而形成的电阻器。通过控制碳膜厚度和对膜刻槽来控制阻值的大小。在电阻的外表面一般涂有绿色或橙色的保护漆，如图2-6-1。
电阻在电路中作用：
限流、分流、分压、电能转换为热能。
电阻在电路中用R表示，电阻的单位为欧姆Ω
图2-6-1 电阻符号和实物图
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 14
色环电阻分三环、四环、五环和六环通常用四环。三环电阻第一色环是十位数，第二色环是个位数，第三色环代表倍率。四环电阻的识别第一、二环分别代表两位有效数的阻值；第三环代表倍率；第四环代表误差。五环电阻为精密电阻，前三环为数值，最后一环还是误差色环，通常也是金、银和棕三种颜色，金的误差为5%，银的误差为10%，棕色的误差为1%，无色的误差为20%，另外偶尔还有以绿色代表误差的，绿色的误差为0.5%。六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样，第六色环表示该电阻的温度，如图2-6-2所示。
如图2-6-2 色环电阻的读数
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1 电阻
2. 常用电子器件的识别

## Slide 15
2.2 电容
电容的内部构造:电容是由二个导电体和一个绝缘体相互包裹在一起而形成的。电容是可以储存电量的，储存电量的大小用单位“法拉(F) ”表示。1F=103mf =106uf=109nf=1012pf，电容在电路中用符号“C”表示。
电容的作用:电容在电子电路中主要是起振荡、滤波、移相、旁路、耦合等作用的主要元件。
电容在电路中除了能储存电场能量外，在直流电路中，起隔直流的作用。在交流电路中，容抗随电源的频率升高而减小，同时电容上的电压不能突变。它主要的作用是通交流，隔直流，通高频，阻低频。电容的符号和实物如图2-6-3所示。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图2-6-3 电容符号和实物图
2. 常用电子器件的识别

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
额定电压也称电容器的耐压值，是指电容器在规定的温度范围内，能够连续正常工作时所能承受的最高电压。
该额定电压值通常标注在电容器上。
注意！在实际应用时，电容器的工作电压应低于电容器上标注的额定电压值，否则会造成电容器因过压而击穿损坏。
常用固定式电容的直流工作电压系列为：6.3V， 10V， 16V， 25V， 50V，63V， 100V，160V，250V，400V，500V，630V，1000V。
表示耐压的字母符号及意义，如表2-6-2。
表2-6-2 电容耐压字母符号及意义
例：2A 表示10的2次方100×1=100V ，3C表10的3次方1000×1.6=1600V
2.2 电容
2. 常用电子器件的识别

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电容容量误差
按照精度的不同
允许误差分为： ±1%、±2%、±5% 、±10%、 ±15%、 ±20%
电容容量误差表
符 号 ：F、G、J、K、L、M
允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
如：一瓷片电容为104J表示容量为0.1uF、误差为±5%。
2.2 电容
2. 常用电子器件的识别

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电容的表示方法
（1）直标法
直标法是将电容的标称容量、耐压及允许误差直接标在电容体上。例如：4700μF 25V。若是零点零几，常把整数位的“0”省去，如01μF 表示0.01mF。
例——电解电容
表示容量为1000 μF，耐压为50V的电解电容器
2.2 电容
图2-6-4 直标法的电解电容
2. 常用电子器件的识别

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（2）数字表示法
数字表示法是只标数字不标单位的直接表示法。采用此种方法的仅限于单位为pF和uF两种，一般无极性电容默认单位为pF，电解电容默认单位为uF，如图2-6-5所示。
图2-6-5 数字表示法的电容
2.2 电容
2. 常用电子器件的识别

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3.数码表示法
数码表示法一般用三位数字来表示容量的大小，单位为pF。其中前两位为有效数字，后一位表示倍率，即乘以10n，n为第三位数字，若第三位数字9，则乘10-1，如图2-6-6所示
2.2 电容
图2-6-6 数码表示法的电容
2. 常用电子器件的识别

## Slide 21
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.了解直流电路的基本知识
2.掌握直流电路的应用
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务六：常用电子元件的图形符号和文字符号 | 操作评价 | 1.了解常用电子元件的图形和文字符号。 2.掌握了常用电子元件的识别方法。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.学习了常用电子元件的图形符号和文字符号的基本知识。 2. 懂得了电阻、电容等电子元件的识别方法。 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 23
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
一、试读出下列色环电阻阻值
1.棕 红 红 金
2.红 红 黑 棕 金
二、试读出下列电容容值

## Slide 25
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程