## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
二极管的基本知识
电子技术基础知识

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
学生：什么电路会用到二极管？
教师：整流，开关，稳压电路都会用到二极管。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
二极管的基本知识
二极管的主要特性参数
技能要求
常用二极管的应用

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
二极管基本知识
二极管的主要特性参数

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 二极管的基本知识
1.1 二极管的基本概念
二极管由管芯、管壳和两个电极构成。管芯就是一个PN结，在PN结的两端各引出一个引线，并用塑料、玻璃或金属材料作为封装外壳，就构成了晶体二极管，如图2-6-7所示。
P区的引出的电极称为正极或阳极，N区的引出的电极称为负极或阴极。
图2-6-7 二极管结构图

## Slide 9
1.2 二极管的定义
定义：二极管也称为晶体二极管，是由空穴型p型半导体和电子型n型半导体结合而成的PN结。
特点：单向导电性，正向导通，反向截止。如图2-6-8所示
在电路中的作用：整流、稳压、开关、检波、变容、触发。
图2-6-8 二极管单向导电示意图
1. 二极管的基本知识
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 10
1.3二极管的分类
按材料：硅二极管、锗二极管。
按用途：整流二极管、开关二极管、稳压二极管、瞬态电压抑制二极管、发光二极管、变容二极管等。
在电路中符号如图2-6-9所示
图2-6-9 各二极管电路符号
1. 二极管的基本知识
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 11
极性识别：所有二极管的封装都是在负极处标有色标，即色标处为负极，如图2-6-10所示。
图2-6-10 二极管负极示意图
1.3二极管的分类
负极
负极
负极
负极
1. 二极管的基本知识
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 12
1.4 二极管的伏安特性
二极管的伏安特性是指加在二极管两端电压和流过二极管的电流之间的关系，用于定性描述这两者关系的曲线称为伏安特性曲线。通过晶体管图示仪观察到硅二极管的伏安特性如图2-6-5所示。
图2-6-5二极管伏安特性图
1. 二极管的基本知识
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 13
（1）外加正向电压较小时，二极管呈现的电阻较大，正向电流几乎为零，曲线OA段称为不导通区或死区。一般硅管的死区电压约为0.5伏, 锗的死区电压约为0.2伏，该电压值又称门坎电压或阈值电压。
（2）当外加正向电压超过死区电压时，PN结内电场几乎被抵消，二极管呈现的电阻很小，正向电流开始增加，进入正向导通区，但此时电压与电流不成比例如AB段。随外加电压的增加正向电流迅速增加，如BC段特性曲线陡直，伏安关系近似线性，处于充分导通状态。
（3）二极管导通后两端的正向电压称为正向压降(或管压降)，且几乎恒定。硅管的管压降约为0.7V，锗管的管压降约为0.3V。
1.5 正向特性
1. 二极管的基本知识
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 14
（1）二极管承受反向电压时，加强了PN结的内电场，二极管呈现很大电阻，此时仅有很小的反向电流。如曲线OD段称为反向截止区，此时电流称为反向饱和电流。实际应用中，反向电流越小说明二极管的反向电阻越大，反向截止性能越好。一般硅二极管的反向饱和电流在几十微安以下，锗二极管则达几百微安，大功率二极管稍大些。
（2）当反向电压增大到一定数值时(图中D点)，反向电流急剧加大，进入反向击穿区，D点对应的电压称为反向击穿电压。二极管被击穿后电流过大将使管子损坏，因此除稳压管外，二极管的反向电压不能超过击穿电压。
1.6反向特性
1. 二极管的基本知识
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 15
2二极管的主要特性参数
1.最大正向整流电流（IFM)：二极管长期连续工作时所允许通过的最大正向电流，如果电路的实际工作电流超过这个电流，二极管会迅速发热并可能烧毁PN结，使二极管永久损坏。
2.最高反向工作电压（VRM)：当加在二极管两端的反向电压高到一定值时，二极管会击穿，失去单向导电能力，这个击穿电压就是最高反向工作电压。
3.反向恢复时间（trr)：二极管两端从正向电压变成反向电压时，电流一般不能瞬时截止，要延迟一定的时间，这个时间就是反向恢复时间，它直接影响二极管的开关速度。
4.反向饱和电流（IR)：也称为漏电流，在反向偏压一定的情况下，反向饱和电流的大小决定了二极管本身的功耗，反向饱和电流越大，二极管的功耗就越大，本体就会发热。因此反向饱和电流影响二极管的可靠性，其值越小越好。
5.正向电压（VFM)：正向电压越大，二极管的功耗就越大，影响二极管的可靠性，其值越小越好。硅二极管为0.7V，锗二极管为0.2V。因为要获得各种性能的PN结，制造商在设计PN结时，都会对PN结的结构和掺杂进行改变，获得各种正向电压的二极管。
6.最高工作频率（FM)：二极管具有单向导电性的最高交流信号的频率，如果超过此频率进行工作，二极管的单向导电性将会退化或消失。
2. 二极管的主要特性参数
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 16
实践技能
常用二极管的应用
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 17
整流桥二极管
3.1 整流二极管
整流二极管主要用于整流电路中，利用PN结的单向导电性把交流电转变成脉动直流电，如图2-6-6所示。
图2-6-6 交直流波形转变
3. 常用二极管的应用
二极管应用广泛，常用于整流、开关等。常用二极管功能介绍如下。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 18
表2-6-3
分类：普通整流二极管、快恢复整流二极管、肖特基整流二极管等。
一般在要求反向耐压及正向导通电流满足要求的基础上分为如下情况：
1.对开关电源初级整流的整流管或接有容性负载或感性负载处的整流管，要求承受浪涌 电压和浪涌电流的能力较强.
2.对开关电源次级整流的整流管，要求反向恢复时间要快，正向压降要小，整流效率要高，否则会引起低压断电等故障。同时反向恢复时间过长，也会对PWM电路造成不良影响，常见整流二极管如表2-6-3。
3.1 整流二极管
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 19
3.2开关二极管
开关二极管作用：
利用了二极管的单向导电特性。在PN结加上正向电压后，其导通电阻很小；而加上反向电压后截止，其电阻很大。因此在电路中起到控制电流接通或关断的作用。
开关二极管开关时间说明：
开关时间为开通时间和反向恢复时间的总和。其中，开通时间是指开关二极管从截止到导通所需的时间；反向恢复时间是指导通到截止所需的时间。
开关速度是很快的，而其反向恢复时间又远远大于开通时间，故在规格书中给出的一般是反向恢复时间。
开关二极管的优点：
具有开、关速度快，体积小，可靠性强，使用寿命长等优点。常见开关二极管如表2-6-4。
表2-6-4 常见开关二极管
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 20
3.3稳压二极管（ZENER）
定义：稳压二极管（又叫齐纳二极管）是一种硅材料制成的面接触型晶体二极管，简称稳压管。
特性：主要利用其在反向电压临近击穿电压时反向电流急剧增大，发生可逆性击穿的特性，尽管电流在很大范围内变化，但二极管的电压基本稳定在击穿电压附近，如图2-6-7所示。
图2-6-7 二极管电的特性图
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 21
稳压二极管（ZENER）
稳定电压VZ: 稳压二极管在反向击穿区时的工作电压，这个数值随工作电流和温度的不同略有变化。
稳定电流Iz：稳压二极管允许长期通过的最大稳压电流，稳压管的实际工作电流要小于此IZ值，否则稳压管会因电流过大而过热损坏。
动态电阻RZ：稳压管两端电压变化与电流变化的比值。该比值随工作电流的不同而改变，一般是工作电流愈大，动态电阻则愈小。RZ= VZ/Iz。常见稳压二极管如表2-6-3
表2-6-3
3.3稳压二极管（ZENER）
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 22
3.4发光二极管（LED）
定义：有砷化镓、磷化镓、磷砷化镓、磷铟砷化镓或砷铝化镓等半导体材料制成，具有单向导电和可发光特性的二极管，也称为LED，实物如图2-6-8所示。
图2-6-8 发光二极管
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 23
特性：单向导电性，可发光性。
结构组成&作用：
主要由支架、银胶、晶片、金线、环氧树脂五种物料所组成，如图2-6-9所示。
图2-6-9 发光二极管结构
3.4发光二极管（LED）
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 24
作用：
支架：用来导电和支撑。
银胶：固定晶片和导电。
晶片：晶片是LED Lamp的主要组成物料，是发光的半导体材料。
金线：连接晶片和外部引脚的导线。
树脂：保护内部结构。
主要参数，除了具有普通二极管的参数外，还具有以下参数特性：
光通量（F)：LED发出的总的光辐射能量，是LED向各个方向发出的光能量之和，工作电流增加，发出的光通量也增加。单位：流明（lm)。
单色LED的光通量最大约1.0lm，白光LED光通量约为1.5-1.8lm。
发光强度（IV)：表示发光二极管亮度大小的参数，其值为通过规定的电流时，在管心垂直方向上单位面积所通过的光通量。单位：坎德拉（mcd)。
发光波长(λ)：发光二极管在一定工作条件下，发出光的峰值(发光"强度最大的对应的波长，又称为峰值波长(λp)。
3.4发光二极管（LED）
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 25
发光二极管的应用:指示灯、文字-数字显示、光通信、显示屏、节能灯具。常见TVS二极管如表2-6-4
4
3.4发光二极管（LED）
表2-6-6 常见TVS二极管
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 26
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
学习二极管的基本知识
学习常用二极管的应用
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务六：二极管的基本知识 | 操作评价 | 1.了解二极管结构 2.认识二极管的单向导电特性 3.掌握二极管的分类 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.能够分析二极管的伏安特性。 2.会使用整流、开关、稳压、发光二极管到实际电路中 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 28
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 29
二极管的电路应用
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
一、二极管在整流电路、开关电路、稳压电路的实际电路应用
二极管整流电路 二极管开关电路 二极管稳压电路

## Slide 30
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程