## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
三极管的基础知识
电子技术基础知识

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
学生：什么电路会用到三极管？
教师：最常用的是三极管放大电路。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
1.了解三极管的结构
2.掌握三极管工作原理
技能要求
1.能够分析三级的放大特性
2.会使用三极管设计简单的
电流放大电路

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
了解三极管的结构
掌握三极管工作原理

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.了解三极管的结构
图1-1-1三极管的外形
三极管是一种很常用的控制和驱动器件，在数字电路和模拟电路中都有大量的应用，常用的三极管根据材料分有硅管和锗管两种，原理相同，压降略有不同，硅管用的较普遍，而锗管应用较少。特点：有三个电极，故称三极管，如图1-1-1所示。

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图2-6-17 交流电三极管结构图
图2-6-18 脉动直流电三极管结构
交流电的三极管结构如图2-6-17所示
脉动直流电的三极管结构如图2-6-18所示
电路符号中箭头表示发射结加正偏电压时的电流方向。
三极管结构特点
三个区：发射区、基区、集电区；
两个 PN 结：发射结(BE 结)、集电结(BC 结)；
三个电极：发射极 e(E) 、基极 b(B) 和集电极 c(C)；
两种类型：NPN 型管和 PNP 型管。
工艺要求：发射区掺杂浓度较大；基区很薄且掺杂最少；集电区比发射区体积大且掺杂少。
1.1 三极管的基本结构
1.了解三极管的结构

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2 三极管的原理
三极管有截止、放大、饱和三种工作状态。放大状态主要应用于模拟电路中，且用法和计算方法也比较复杂，我们暂时用不到。而数字电路主要使用的是三极管的开关特性，只用到了截止与饱和两种状态，所以我们也只来讲解这两种用法。三极管的类型和用法有个总结：箭头朝内 PNP，箭头朝外NPN，导通电压顺箭头过，电压导通，电流控制。三极管的用法特点，关键点在于 b 极（基极）和 e 级（发射极）之间的电压情况，对于PNP 而言，e 极电压只要高于 b 级 0.7V以上（硅三极管的PN结道导通电压，如果是锗三极管，这个电压大概为0.3V）， 这个三极管 e 级和 c 级之间就可以顺利导通。也就是说，控制端在 b 和 e 之间，被控制端是 e 和 c 之间。同理，NPN 型三极管的导通电压是 b 极比 e 极高 0.7V，总之是箭头的始端比末端高 0.7V 就可以导通三极管的 e 极和 c 极。这就是关于“导通电压顺箭头过，电压导通”的解释。
1.了解三极管的结构

## Slide 11
实践技能
分析三级的放大特性
三极管设计简单的电流放大电路
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1三极管的电流放大特性
三极管的主要功能是实现电流放大。其实质是三极管能以基极电流IB微小的变化量来控制集电极电流IC较大的变化量。其电流放大特性如图2-6-20所示
图2-6-20 三极管电流放大特性
2 三极管的电流放大特性

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
要使三极管具有放大作用，必须给管子的发射结加正偏电压，集电结加反偏电压，如图2-6-21所示：
图2-6-21 三极管加正电压分析
2.1三极管的电流放大特性
2 三极管的电流放大特性

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
三极管电流放大作用实验数据，表2-6-8：
IB/uA | 10 | 20 | 30 | 40
IC/mA | 0.78 | 1.58 | 2.37 | 3.16
IE/mA | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20
表2-6-8 三极管电流放大电路数据
1．直流电流放大系数 —— 表示三极管放大直流电流的能力
2．交流电流放大系数 ——表示三极管放大交流电流的能力
2.1三极管的电流放大特性
2 三极管的电流放大特性

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
IB/uA | 10 | 20 | 30 | 40
IC/mA | 0.78 | 1.58 | 2.37 | 3.16
IE/mA | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20
实验数据及电流分配关系
测得基极电流IB、集电极电流IC和发射极电流IE的对应数据如表2-6-7所示。
由表可见，三极管中电流分配关系如下：
IE = IC + IB
因 IB很小，则 IC≈IE
表2-6-7 三极管三个极电流测试数据表
2 三极管的电流放大特性

## Slide 16
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.三极管的基本知识
2.掌握三极管电流放大特性
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务六：三极管的基本知识。 | 操作评价 | 1.了解三极管的结构。 2.掌握三极管工作原理。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.能够分析三极管的放大特性。 2. 会使用三极管设计简单的电流放大电路。 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 18
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 19
图 三极管放大电路
测量电路如图（其中VCC>VBB），如图所示：
三极管电流放大实验电路
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能

## Slide 20
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程