## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
电子技术基础知识
整流，滤波，稳压电路基础应用

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
学生：想要将交流电变成直流电应该用什么电路转换呢？
老师：整流电路。
学生：想要将电路的中杂波去除掉应该用什么电路呢？
老师：滤波电路。
学生：电路中得到的电压不稳定，要将电压稳定下来应该用什么电路呢？
老师：稳压电路。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
整流，滤波，稳压电路基础应用
理论要求
掌握整流电路、滤波电路、稳压电路的理论知识
技能要求
懂得整流电路、滤波电路、稳压电路的应用

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
掌握整流电路、滤波电路、稳压电路的理论知识

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.整流电路、滤波电路、稳压电路的理论知识
整流电路是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。
整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电，这就是交流电的整流过程，整流电路主要由整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压，而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压。习惯上称单向脉动性直流电压。
电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流三种。
1.整流电路应用
掌握整流电路、滤波电路、稳压电路的理论知识

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
半波整流电路是一种利用二极管的单向导通特性来进行整流的常见电路，除去半周、剩下半周的整流方法，叫半波整流，电路如图2-6-22所示。
图2-6-22 半波整流电路
作用:是将交流电转换为直流电 ，也就是整流。
1.1 半波整流电路
半波整流：变压器的次级绕组与负载相接，中间串联一个整流二极管，就是半波整流。利用二极管的单向导电性，只有半个周期内有电流流过负载，另半个周期被二极管所阻，没有电流。这种电路，变压器中有直流分量流过，降低了变压器的效率；整流电流的脉动成分太大，对滤波电路的要求高。只适用于小电流整流电路。
1.整流电路、滤波电路、稳压电路的理论知识

## Slide 10
图2-6-23 半波整流电路波形
设变压器二次绕组的交流电压，式中，U2为二次电压有效值。u2的波形如图2-6-23所示：
(1)正半周u2瞬时极性a(+)，b(-)，VD正偏导通，二极管和负载上有电流流过。若向压降UF忽略不计，则uo=u2。
(2)负半周u2瞬时极性a(-)，b(+)，VD反偏截止，IF≈0，uD=u2。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1 半波整流电路
1.整流电路、滤波电路、稳压电路的理论知识

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图2-6-16 全波整流电路
全波整流电路是指能够把交流转换成单一方向电流的电路，最少由两个整流器合并而成，一个负责正方向，一个负责反方向，最典型的全波整流电路是由四个二极管组成的整流桥，一般用于电源的整流，如图2-6-16所示。也可由MOS管搭建。
1.2 全波整流电路
作用：整流电路是利用二极管或晶闸管的单向导电性将交流电变换成直流电的电路。
电源变压器Tr起降压、隔离市电电源的作用。
二极管VD1~ VD4起整流作用，所以称为整流元件。
整流电路的负载电阻为RL。
1.整流电路、滤波电路、稳压电路的理论知识

## Slide 12
输入电压为正半周时，A点电位最高，B点电位最低。VD1和VD3正向偏置导通，VD2 和VD4反向偏置截止。电流通路为：A→VD1→RL→VD3→B。
输入电压为负半周时，B点电位最高，A点电位最低。VD2和VD4正向偏置导通，VD1和VD3反向偏置截止。电流通路为：B→VD2→RL→VD4→A。
无论输入电压是正半周还是负半周，通过负载RL的电流方向始终是从上向下的，波形如图2-6-24所示。
图2-6-24 全波整流电路波形
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2 全波整流电路
1.整流电路、滤波电路、稳压电路的理论知识

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 滤波电路应用
滤波电路常用于滤去整流输出电压中的纹波，一般由电抗元件组成，如在负载电阻两端并联电容器C，或与负载串联电感器L，以及由电容，电感组成而成的各种复式滤波电路。
滤波电路作用是尽可能减小脉动的直流电压中的交流成分，保留其直流成分，使输出电压纹波系数降低，波形变得比较平滑。
2.1 电容滤波电路
整流电路输出电压向负载供电的同时，也给电容充电。利用电容器的充、放电特性，使输出电压平滑，如图2-6-25所示。
图2-6-25 电容滤波电路
1.整流电路、滤波电路、稳压电路的理论知识

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2电感滤波电路
电感对整流电路输出电压中的交流成分呈现较大的阻抗，对直流成分感抗为零，因此，交流成分基本都降落在电感线圈上，而直流成分则降压在负载电阻上，从而负载上得到平滑的直流电，如图2-6-27所示。
工作原理：整流输出的电压在向负载供电的同时，也给电容器充电。当充电电压达到最大值后开始下降，电容器开始向负载电阻放电。如果滤波电容足够大，而负载的电阻值又不太小的情况下，不但使输出电压的波形变得平滑，而且输出电压Uo的平均值增大。
只要选择合适的电容器容量C和负载电阻RL的阻值就可得到良好的滤波效果。图2-6-18电容滤波电路中曲线3、2、1是对应不同容量滤波电容的曲线。在曲线2时，负载两端电压的平均值估算
2.1 电容滤波电路
1.整流电路、滤波电路、稳压电路的理论知识

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2电感滤波电路
负载两端电压的平均值与桥式整流电路同，为Uo = 0.9U2
电感元件体积大，结构复杂，自身电阻也会引起直流电压和功率损失。它适同于负载电流要求较大且负载变化大的场合。
图2-6-27 电感滤波电路
1.整流电路、滤波电路、稳压电路的理论知识

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3 稳压电路应用
稳压电路是指：在输入电网电压波动或负载发生改变时仍能保持输出电压基本不变的电源电路。
稳压电路有两种类型，如图2-6-28所示：
图2-6-28 并联、串联稳压电路
1.整流电路、滤波电路、稳压电路的理论知识

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3.1 稳压二极管
稳压二极管是一种能稳定电压的特殊二极管，如图2-6-29
图2-6-29 稳压二极管
稳压管稳压时工作在反向击穿区。
在反向击穿区，特性曲线很陡峭。
稳压管的工作范围是在 IZmin  IZmax 之间。UZ 称为稳定电压。
1.整流电路、滤波电路、稳压电路的理论知识

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3.2并联型稳压电路
如图2-6-30所示
R：限流电阻； RL：负载电阻；
UO：输出电压； IO：负载电流；
VZ：调整元件； UI：输入电压；
由于 VZ 与RL并联，所以称并联型。
UO = UI – RI = UI – R(IO + IZ)
当电源电压波动或负载变化引起输出电压变化时，并联型稳压电路的稳压过程为：
同理可分析 UO下降时的稳压过程。
图2-6-30 并联型稳压电路
1.整流电路、滤波电路、稳压电路的理论知识

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3.3串联型稳压电路
调整元件 VT 与负载 RL 串联，如图2-6-31所示。
图2-6-31 串联型稳压电路
元件作用：
VZ：为调整管提供稳定的基极电位。
R：稳压管的限流电阻，并为 VT 的基极电流提供通路。
VT：调整元件，工作在放大区。
稳压过程：当电源电压或负载变化引起输出电压下降时，输出电压 UO 基本保持不变。
反之，若 UO 增大，经电路的调节作用，会使 UO自动减小，使输出电压近似不变。
1.整流电路、滤波电路、稳压电路的理论知识

## Slide 20
实践技能
懂得整流电路、滤波电路、稳压电路的应用
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 21
桥式整流电路的工作原理
（1）输入电压为正半周时，A点电位最高，B点电位最低。VD1和VD3正向偏置导通，VD2 和VD4反向偏置截止。电流通路为：A→VD1→RL→VD3→B。
（2）输入电压为负半周时，B点电位最高，A点电位最低。VD2和VD4正向偏置导通，VD1和VD3反向偏置截止。电流通路为：B→VD2→RL→VD4→A。
（3）无论输入电压是正半周还是负半周，通过负载RL的电流方向始终是从上向下的。
（1）负载上得到的电压 Uo 是输出电压波形在一个周期中的平均值:
（2）流过负载的电流：
（3）流过每个二极管的平均电流：
（4）每个二极管承受的反向电压最大值：
2.整流电路、滤波电路、稳压电路的应用
2.桥式整流电路
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 22
为得到更好的滤波效果，将电感滤波和电容滤波混合使用，构成多级滤波电路，如图2-6-32所示。
图2-6-32  型滤波电路
(a) 为电容、电感构成的  型滤波电路，(b) 为电阻、 电容组成的  型滤波电路。
当负载电阻 RL 较大时，用电阻 R 代替体积大的电感 L，也可得到较好的滤波效果。
2.多级滤波电路
2.整流电路、滤波电路、稳压电路的应用
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 23
集成稳压器是用半导体集成技术将串联型稳压电路的元件集成在一个芯片上。
优点是性能稳定可靠，使用方便、价格低廉。
常用的有三端式集成稳压器，外形如图2-6-33所示：
图2-6-33 三端稳压器
符号：
CW7800 外部引线：管脚 1 为输入端，2 为输出端，3 为公共端。
集成稳压器有两个系列：CW7800 系列、CW7900 系列
3.集成稳压器
2.整流电路、滤波电路、稳压电路的应用
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 24
(1)CW7800 系列为正电压输出集成稳压器，CW7900 系列为负电压输出集成稳压器。
(2)两种系列的上部引线排列亦不相同，使用时要特别注意。
(3)具体器件符号的“00”是用数字代替表示输出电压值。如：
CW7805：输出稳定电压+5 V；
CW9805：输出稳定电压-5 V。
集成稳压管的连接电路如图2-6-35所示：
图2-6-35 集成稳压电路
外接 C1，C0 来完善电路性能。
3.集成稳压器
2.整流电路、滤波电路、稳压电路的应用
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 25
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.学习整流电路的基本知识。
2.学习滤波电路的基本知识。
3.学习稳压电路的基本知识。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务六：整流、滤波、稳压电路基本应用。 | 操作评价 | 1.了解整流电路图。 2.了解滤波电路图。 3.了解稳压电路图。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.学会设计整流、滤波、稳压三种电路图。 2.能够分析整流、滤波、稳压三种电路的工作原理。 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 27
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 28
整流、滤波稳压电路实际应用
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
一、整流、滤波、稳压实际电路图

## Slide 29
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程