## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
调光电路应用
电子技术基础知识

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
学生：有些台灯的亮度是触摸一下开关就可以调节亮度的，是运用的哪些电路呢？
教师：主要是运用了调光电路。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
简单调光电路的应用
技能要求
能够分析调光电路的工作原理
并设计一个简单的调光电路。

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
简单调光电路的应用

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.简单的调光电路应用
该电路通过调节晶闸管的导通角进行调压。将线路中的电位器RP阻值调小时，晶闸管的导通角增大，灯泡亮度增强;阻值调大时，晶闸管的导通角减小，其亮度减弱。
图2-6-36 最简单的调光电路
1.1最简单二栋调光灯线路

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
该电路通过调节线路中的电位器RP可改变晶闸管VTH2的导通角，从而改变灯泡两端的电压，达到无级调光的要求。该电路可以将电压从0V调到220V ，它具有调光范围广、线路简单、体积小等优点，常用于台灯的调光线路中。
图2-6-37 二极管和一只晶闸管构成的无极调光灯线路
1.2由一个二极管和一只晶闸管构成的无极调光灯线路
1.简单的调光电路应用

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
该电路中, R1、RP、C、R2和VTH2等构成多相触发电路。在市电的负半周，220V经RP、R1向电容C充电，C两端电压上升。当C两端电压升高到大于双向触发1二极管VTH1的阻断值时，VTH1相继导通,至市电电压零点时截止。VTH2的触发延迟角由RP、R1和C的乘积确定。调节电位器RP ，即可改变VTH2的触发延迟角，从而改变流过灯泡EL的电流大小。
图2-6-38 双向晶闸管构成
的无级调光灯电路
1.3双向晶闸管构成的无级调光灯线路
1.简单的调光电路应用

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
该电路主要以多挡开关SA为核心构成多挡开关在此处起调节灯泡亮度的作用。
2-6-39 一只二极管构成的三挡调光灯电路
1.4由一只二极管构成的三挡调光灯线路
1.简单的调光电路应用

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
工作原理
SA开关在"1"挡：多挡开关SA处于“1"挡时，火线处于断开状态，故这一挡是关挡。在此挡时，灯泡熄灭。
(2) SA开关在“2"挡：多挡开关SA处于“2"挡时，火线电压经熔断器FU，多挡开关电容C--灯泡EL，由于220V交流电压是通过C加到灯泡EL两端的，故EL连续发出微光。
(3) SA开关在“3”挡：多挡开关SA处于“3"挡时，火线电压经FU，多挡开关VD1二极管半波整流EL ，由于220V交流电压是经过半波整流后加到EL两端的，故灯泡的亮度约为正常时的一半。
(4) SA开关在“4"挡：多挡开关SA处于“4"挡时，火线电压经FU，多挡开关直接加到灯泡EL两端，故此时最亮为正常发光。
1.4由一只二极管构成的三挡调光灯线路
1.简单的调光电路应用

## Slide 13
实践技能
能够分析调光电路的工作原理
并设计一个简单的调光电路
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1 由一只晶闸管构成的调光灯线路
图2-6-40 一只晶闸管构成的调光灯电路
由一只晶闸管构成的调光灯线路如图2-6-40所示：
工作原理 ：市电220V电压经二极管VD - VD4整流后,加到晶闸管VTH1的A、G两端的电压是一个正弦脉动电压。 该电压先由限流电阻R1降压，然后提供给触发电路作为直流电源和同步电压。由晶闸管VT1等组成的弛张振荡器,在每半个周期内，当电容C1上的充电电压到达晶闸管的峰点时，则由截止转为导通状态，从而使电容C进行放电。这样在电阻R2上输出一个脉冲，加至晶闸管VTH1控制极，触发VTH1导通,由此就会有电流流过灯泡EL和晶闸管，电流的大小由灯泡EL决定。
当晶闸管导通以后, VTH1的A、G间的正向压降很小(约为1V) ，所以触发电路停止工作。电源电压过零点时，晶闸管关断。待到下一个半周期开始，电容C又重新充电,重复上述过程。
调节RP1可以改变在每半个周期内晶闸管导通时间的长短，从而控制供给灯泡的功率，也就是调节灯泡的亮度。

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2 荧光灯调光线路
荧光灯调光线路如图2-6-41所示。
图2-6-41 荧光灯调光电路
当贵客临门，欢度节日，欣逢喜事时，希望灯光通亮；
而在夏夜休息，看电视，照料婴儿时，则需要灯光微弱。
为了实现这种要求，可使用荧光灯调光器调节荧光灯的亮度。荧光灯调光线路如图2-6-41所示，启动前应把亮度调至最大，以保证正常启动。启动后再把亮度调到需要的大小。VD1-VD4可选用5A/400V任何型号的二极管。

## Slide 16
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1. 调光电路的基本知识
2. 各种简单调光电路的学习及分析
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务六：调光电路应用。 | 操作评价 | 1.调光电路的基本知识。 2.各种简单调光电路的学习。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.能够分析调光电路的工作原理。 2.能够设计一个简单的调光电路。 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 18
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
设置一个简单的调光电路
一、可控硅调光电路（0-10V可调）

## Slide 20
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程