## Slide 2
电能作为当今社会最重要的能源之一，以各种各样的形式造福于人类，它不仅从根本上改变了当今人类的物质生活，更为人类的未来文明铺就了坚实的道路。在电力与人类生活越来越密不可分的今天，作为一名专业人员，清晰地了解电、掌握电的相关知识是非常有必要的。

## Slide 3
任务六：安全知识
学习目标
一、初识电力系统
二、认识安全用电
三、掌握触电现场的抢救
四、认识电气火灾
五、认识接地装置
六、技能训练

## Slide 4
理论知识

## Slide 5
一、初识电力系统
电能从生产到消费一般要经过发电、输电、配电和用电4个环节，即电由发电厂发出，通过输电和配电将其送给用户使用，如图所示。
任务六：安全知识

## Slide 6
输电和配电设施都包括变电站和线路等设备。所有的输电设备连接起来组成输电网，也称为输电系统。从输电网到用户之间的配电设备组成的网络，称为配电网，也称配电系统。
输电系统和配电系统再加上发电厂和用电设备统称为电力系统。输电网和配电网统称为电网，电网是电力系统的重要组成部分。
任务六：安全知识

## Slide 7
（一）发电：
电能的生产主要来自各种类型的发电厂，发电方式多种多样，如表所示。
任务六：安全知识

## Slide 8
目前大规模的发电方式主要还是火力发电、水力发电和核能发电，如图所示。
任务六：安全知识
电厂发出的电一般是三相交流电，其电压等级有0.4kV、3.15kV、6.3kV、10.5kV、18kV和20kV等多种。

## Slide 9
（二）输电：
输电是指从发电厂向消费电能地区输送大量电力的主干渠道，是不同电网之间互送电力的联络渠道。输电网是电力系统中最高电压等级的电网，是电力系统中的主要网络（简称主网），起到电力系统骨架的作用，所以又可称为网架。
当输送的电力（电功率）一定时，电压越高，则电流越小，而输电线路上的功率损耗是与其电流平方成正比的，因此高压输电可大大减小输电线路上的功率损耗，同时因其电流小，也可减小输电导线的截面，节约了导电金属。由于目前电厂的发电机容量愈来愈大，电力的输送距离愈来愈远，所以输电线路的电压等级也愈来愈高。
目前采用的送电线路有两种，一种是电力电缆，它采用特殊加工制造而成的电缆线，埋没于地下或敷设在电缆隧道中，如图a所示。
任务六：安全知识

## Slide 10
另一种是最常见的架空线路，它一般使用无绝缘的裸导线，通过立于地面的杆塔作为支持物，将导线用绝缘子悬架于杆塔上。由于电缆价格较高，目前大部分配电线路、绝大部分高压输电线路和全部超高压及特高压输电线路都采用架空线路，如图（b）所示。
任务六：安全知识

## Slide 11
（三）配电：
配电是在消费电能地区内将电力分配至用户的手段，直接为用户服务。配电可以是将电力分配到城市、郊区、乡镇和农村，也可以是分配和供给农业、工业、商业、居民住宅以及特殊需要的用电。
各种不同的电力设备均有各自的额定电压，它们构成整个电力系统的电压等级。根据《城市电力网规划设计导则》规定：35～110kV为高压配电电压；10kV为中压配电电压；220／380V为低压配电电压。
对于有些设备，如容量较大的泵、风机等采用中高压电动机传动，直接由中高压配电供给。大量的低压电气设备需要380/220V电压，因此需要由配电变压器进行第二次降压来供给。
任务六：安全知识

## Slide 12
二、认识安全用电
所谓安全用电，是指电气工作人员及其他人员在既定的环境条件下，采取必要的措施和手段，在保证人身及设备安全的前提下，正确地使用电力。安全用电首先是人身安全。
任务六：安全知识

## Slide 13
（一）认识触电
当人体触及带电体时，电流通过人体，这就叫触电。电流通过人体时，会对人的身体和内部组织造成不同程度的损伤，这种损伤分为电伤和电击两种。
任务六：安全知识
触电 | 原因 | 现象
电伤 | 电流对人体外部造成的局部损伤 | 外观看一般有电弧烧伤、电的烙印和熔化的金属渗入皮肤（称皮肤金属化）等伤害
电击 | 电流通过人体时，使人的内部组织受到较为严重的损伤 | 会使人觉得全身发热、发麻，肌肉发生不由自主的抽搐，逐渐失去知觉，甚至呼吸停止，心脏活动停顿

## Slide 14
（二）触电的方式
人体触电的方式多种多样，一般可分为直接触电和间接触电。直接触电是指人体直接接触带电设备称为直接触电。间接触电是指人体接触正常时不带电而事故时带电的导电体所造成的触电事故，如电气设备的金属外壳、框架等。
（三） 防范措施
1.合理选用安全电压和供电电压 ；
2.合理选用导线截面 ；
3.合理选用开关 ；
4.重视安全用电并培养良好的用电习惯 。
任务六：安全知识

## Slide 15
三、掌握触电现场的抢救
（一）迅速使触电者脱离电源
当发现有人触电时，必须立即使触电者脱离电源，因为只有触电者脱离电源，才能终止电流对人体的伤害，才能对触电者实施抢救。使触电者脱离电源的方法有。
若电源开关或插头就在附近，应立即断开电源开关或拔下插头断开电源。
若附近找不到电源开关或插头，应用带绝缘手柄的电工钳，或用有干燥木柄的器具，如斧头、菜刀等切断电线，断开电源。
当电线落在触电者身上或被触电者压在身下时，可用干燥的衣服、绳索、木棍等绝缘材料做工具，拉开触电者，或挑开触电者身上的电线，使触电者脱离电源。如图所示。
任务六：安全知识

## Slide 16
三、掌握触电现场的抢救
任务六：安全知识
（a）用一只手拉触电人干燥的衣服 （b）用木棍挑开电线

## Slide 17
三、掌握触电现场的抢救
（二）触电现场的诊断和抢救
当发生触电时，除应迅速将触电者撤离电源和拨打急救电话外，还应进行必要的现场诊断和抢救。
1.触电现场的诊断。 2.口对口人工呼吸抢救法。
3.人工胸外挤压抢救法。 4.伤势严重的抢救法。
任务六：安全知识
（a）单人操作 （b）双人操作

## Slide 18
注意事项。
在触电现场进行抢救时，还需注意以下几点。
1.将触电者身上妨碍呼吸的衣服全部解开，越快越好。
2.迅速将触电者口中的假牙或食物取出。
3.如果触电者牙紧闭，须使其口张开，把下颚抬起，将两手四指托在下颚背后外，用力慢慢往前移动，使下牙移到上牙前。
4.在现场抢救中，不能打强心剂，也不能泼冷水。
任务六：安全知识
清除口腔杂物 使其张口
不能打强心剂 不能泼冷水

## Slide 19
四、认识电气火灾
（一）认识电气火灾
电气火灾产生的直接原因。
1.短路、电弧和火花。
2.过载引起电气设备过热。
3.接触不良引起过热。
4.通风散热不良。
5.电器使用不当。
6.雷击引起火灾。
任务六：安全知识

## Slide 20
四、认识电气火灾
（二）防范电气火灾
1.正确选用保护装置，防止电气火灾发生。
2.正确安装电气设备，防止电气火灾发生。
3.保持电气设备的正常运行，防止电气火灾发生。
任务六：安全知识

## Slide 21
四、认识电气火灾
（三）电气火灾的扑救
1.正确选择使用灭火器。
2.正确使用喷雾水枪。
任务六：安全知识
常见灭火器实物图
灭火器结构图

## Slide 22
五、认识接地装置
（一）接地装置的分类
对电气设备进行“接地”是保证人身和设备安全的一个重要措施。电气上的“地”是指电位等于零的地方，即图所示的距接地体（点）20m以外地方的电位，该处的电位已降至为零。
任务六：安全知识
接地电流的电位分布示意图

## Slide 23
五、认识接地装置
（二）接地装置与接零装置的安全要求
1.接地装置的组成。
2.安全要求。
（三）布置接地体
1.外引式接地体。
2.回路式接地体。
任务六：安全知识
外引式
回路式

## Slide 24
五、认识接地装置
（四）接地电阻
接地电阻是接地装置技术要求中最基本的技术指标。原则上要求接地装置的接地电阻越小越好。
1.认识接地电阻。
2.减小接地电阻。
（五）运行及维护接地装置
接地装置的技术管理资料，运行中的接地装置应建立下列技术管理资料。
1.新装接地装置后的验收内容。
2.接地装置巡视检查内容。
任务六：安全知识

## Slide 25
实践技能

## Slide 26
一、触电急救
（一）训练内容
1.学习“口对口人工呼吸法”急救方法。
2.学习“胸外心脏挤压法”急救方法。
（二）器材准备
1.心肺复苏人体模型 1个
2.医用酒精和棉球 若干
（三）训练要求
1.老师在心肺复苏人体模型（没有人体模型，则可直接在人体上进行）演示两种急救方法的操作步骤；
2.学生分成两人一组，相互进行两种方法的急救练习。
任务六：安全知识

## Slide 27
二、灭火器的操作方法
（一）训练内容
1.学习灭火器的结构。
2.学习灭火器的操作方法。
（二）器材准备
二氧化碳灭火器、干粉灭火器、“1211”灭火器各1台。
（三）训练要求
1.教师演示。
2.学生分成两人一组，相互进行练习。
任务六：安全知识

## Slide 28
高压触电救助现场注意事项:
1.救护人员不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具。
2.防止触电者脱离电源后二次伤害。
3.救护者在救护过程中要注意自身和被救者与附近带电设备之间的安全距离。
学习总结及评价

## Slide 29
课后请自主学习相关资料：
一、安全距离、安全色和安全标志等国家标准规定
二、电气安全装置及电气安全操作规程