## Slide 1
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
认识H81主板

## Slide 2
01 情境导入

## Slide 3
01
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
作为一块全新的功能板，计算机H81主板维修套件产品为电脑主板电路的功能板，能够实现台式机主板电路工作过程，作为拆装机学习、系统安装学习、台式机故障维修学习提供载体。

## Slide 4
02 学习要求

## Slide 5
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
关于H81主板CPU的知识点简介
关于H81主板芯片组的知识点简介
关于内存条知识点的简介
关于I/O芯片知识点的简介
关于ATX插座的知识简介
关于SATA接口的知识简介
关于PCIE接口的知识点简介
外设接口的认识
外接检测接口
前面板接口
技能要求
安装计算机H81

## Slide 6
03 理论知识

## Slide 7
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
通过结合图1-1 H81主板点位图与图1-2 H81主板实物图了解计算机H81主板维修套件产品的布局，以便更好的进一步分析其架构。
图1-1 H81主板点位图
图1-2 H81主板实物图

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
H81主板采用英特尔第四代智能处理器，该系列处理器为Haswell架构，引脚数也随之增加故使用LGA1150插座，并添加了新的AVX指令集，改善AES-NI的性能，支持双通道DDR3内存，热设计功耗分95W/65W/45W/35W四个档次，采用22纳米工艺制作，集成了完整的电压调节器，如此一来，降低了主板的供电部分的设计难度。图1-3为英特尔第4代CPU架构。
图1-3 英特尔第4代CPU架构

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
通过对英特尔第4代CPU的学习发现，一些原本不需要CPU承担的功能被集合在CPU中，这也是新架构的优势。下面通过对芯片组结构的对比来学习H81主板所采用的英特尔H81芯片组的知识。
图1-4 旧版本芯片组结构
图1-5 新版本芯片组结构

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
从图1-4旧版本芯片组结构中可以明显看到此时CPU是独立的一个部件，搭配北桥和南桥，三个部件组成一套完整的芯片组，部件及部件间存在着各类总线的链接；相对于图1-5新版本芯片组结构，首先CPU集成了完整的电压调节器和部分显示功能，降低了电路功耗，减少了总线的数量，同时将北桥和南桥组合成一个部件，减少了部件的使用，降低了硬件的损坏概率，提升了运行速度，解决了FSB总线宽带不足的问题，实现了主板超频运行的能力。

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
从图1-6 内存条插槽中可以看到有两条插槽组成双通道，但需要通过对应的CPU参数来搭配不同的内存条，对于第四代CPU，有些支持到1600MHz，而部分只能达到1333MHz，所以在安装内存条时先要考虑CPU参数，同时还要确保匹配的电压，这就具体到属于第几代内存条：DDR内存条电压为2.5V、DDR2内存条电压为1.8V、DDR3内存条电压为1.5V，在不了解CPU参数的时候又需要安装内存条是，可以按照内存条插槽的卡槽和插槽上标注的电压进行选择适合参数的内存条。
图1-6 内存条插槽

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
因为在PCH这样的高速设备和串行、并行接口、软盘驱动器及键盘鼠标等大量低速设备之间必定存在资源的不匹配，而需要经过转换和管理I/O芯片则完成了该功能。简单来说就是在芯片组与外接设备之前数据的转换器。当USB接口发生故障时大概率是I/O的问题。
图1-7 I/O芯片

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图1-8 ATX插座为电源输入插座，包含12V、5V、-12V、3.3V电压以及POWER-GOOD、POWER-ON信号线。3.3V电压经过主板转换电路后用于驱动CPU、内存条以及各类芯片电路，5V用于大部分电路用于转换成匹配的电压，而+12V用于驱动硬盘驱动马达、外接散热风扇和外接的驱动板卡，例如外接网卡，-12V主要配合+12V用于放大电路。只有当POWER-GOOD信号高于2V且POWER-ON信号低于1.8V时电源才能正常开机，在没有检测仪器时检验电源是否正常可以将POWER-ON接入地线，电源风扇正常转动时多数情况电源为正常状态。
图1-8 ATX插座

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
H81主板提供3个ASTA接口，只要用于连接硬盘以及光驱，且只作为数据传输使用，使用硬盘和光驱时需要另外供电。最大传输速度为6Gbps。一般情况下，系统盘应进入第一个接口。
图1-9 SATA接口

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
H81主板提供一个PCIE_16X和一个PCIE1X接口,其中PCIE_16X接口由于传输带宽能达到8Gb/s多用于外接独立显卡，在升级独立显卡时只需要升级适配的驱动便可以正常使用，而PCIE1X接口可以插速率要求较低的扩展卡，如外接的声卡、网卡、USB接口卡，且此类扩展卡只能插PCI-E X1接口。
图10 PCIE接口

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
从图1-11的左边依次排序为PS2接口，用于旧版本的键盘、鼠标接入；绿色的9针公座为串口接口，用于串口方式传输；红色的25针母座为并口接口，用于串口方式传输；深蓝色的9针母座为VGA接口，用于VGA视频输出；黑色的插座上面为RJ-45网络接口，网络接通时黄灯闪烁，下面两个为USB2.0接口；淡蓝色的为USB3.0高速传输接口，并向下兼容USB2.0协议；最后为后置音频接口，浅蓝色接口为音频输入，浅绿色接口为耳机/音频输出，粉色接口用于麦克风输入。
图1-11 外设接口

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
J3、J4为外接检测接口，接口分黑白色，用于维修前及维修后检测，维修过程中无需连接；黑色连接A检测线，白色连接B检测线。
图1-12 外接检测接口

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
前面板接口主要包含USB接口、前置音频接口以及F_PANEL接口，其中F_PANEL接口包含开机按键接口，复位键接口，硬盘指示灯接口，电源指示灯接口。
图 13 前面板接口

## Slide 19
04 实践技能

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图1-14 开机画面
正确安装计算机H81主板维修套件产品，完成安装CPU及CPU散热风扇；完成安装选配内存条；完成安装并检测电源；完成安装硬盘；完成安装前置接口；上电开机检验安装成果。出现如下图1-14且整机无报警。

## Slide 21
05 学习小结

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.了解英特尔第四代PCU的基本结构。
2.掌握H81主板芯片组的基本结构。
3.学会安装、检测、使用一套完整的主机。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务1 认识H81 主板 | 操作评价 | 1.熟练合理搭配H81主板的CPU、内存条； 2.熟练安装H81主板维修套件产品，并能成功开机。 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.正确判断CPU以及内存条参数； 2.完成H81主板维修套件产品安装任务。 | 50 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 23
06 自主学习

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
掌握主板使用、维修小技巧
开机时主机发出三声报警，CPU风扇正常运转但显示无画面，大概率为内存条故障；后置音频接口正常使用，前置音频无输出，原因为前面板没有接线或软件没有设置前置音频输出；安装有独立显卡的主机优先接入显示器，高阶版本的BIOS在检测到独立显卡时会屏蔽集显接口信号。
1.掌握主板使用、维修小技巧

## Slide 25
H81主板
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
谢谢观看！