## Slide 1
的工作原理
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
H81主板

## Slide 2
01 情境导入

## Slide 3
01
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
通过任务1的学习，完成对计算机H81主板维修套件产品的认识，下一步结合原理图进行下一步更加细致的学习。

## Slide 4
02 学习要求

## Slide 5
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
H81主板的硬件组成
H81主板的软件组成
技能要求
H81主板工作原理

## Slide 6
03 理论知识

## Slide 7
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
H81主板的硬件组成：
H81主板适配第4代英特尔处理器，同时与Intel DH82H81 SR177搭配。作为升级后的版本，此时的芯片组将不在硬件上区分南桥、北桥，取而代之的新结构只保留CPU与PCH；内存条为DDR3版本；外部连接I/O选用联阳半导体的IT8786E；声卡为瑞昱的AIC269芯片；网卡同为瑞昱品牌的RTL8111E芯片；CPU供电采用ISL6208CBZ搭配ISL95812HRTZ组成三相供电电路；内存条供电使用德州仪器的TPS51216。

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
H81主板搭载Microsoft Windows XP 系统，BIOS为ALASKA – 1072009版本；
H81主板的软件组成：

## Slide 9
04 实践技能

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图2-1 H81主板各结构连接图
为了优化功效与成本，第四代CPU采用全新架构，完善了供电系统VRM、并将HDMI于DP等高清显示接口搬入其中，基于此技术，当主板挂载独立显卡时显示体验得到巨大提升；同时在内存条的支持上也进行的升级，从DDR2到DDR3，频率也达到最低有1333MHz，而且为双通道。如此看来，当遇到显示及内存条故障时，除了排除其本身的故障外，检查CPU状态成为重要一环。学习利用假负载诊断卡判断CPU好坏也将成为必要步骤。
通过学习图2-1 H81主板各结构连接图学习H81主板工作原理:

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
看完CPU部分，再来了解一下取代了南桥和北桥的PCH，即平台控制中心。其中I/O芯片IT8786E将承担各个部件的信号转换实现信息交互；显示部分的VGA因为工作速率要求较低的问题被遗忘期间，这一设计的牺牲也提高CPU的高效率工作；而PCIE 1X在使用外接网卡等此类外接扩展卡时被普遍使用，对于移动端主板确实存在着优势；外接USB类型从PS2一直支持到2.0、3.0接口，也只是基本的设备接口要求；必不可少的还有集成声卡和硬盘接口以及网络接口。较之上一代架构，除了集成了更多资源，难能可贵的是减少了各类总线的使用，比如FSB总线就被删除了，直接从原理上解决系统效能的问题和对多CPU的制约，尤其应用在服务器设计时是更加便捷。体现出新架构的功能分配更加的合理化。

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
下面为H81主板大致的时序学习。CMOS电池给PCH的RTC模块供电32.768KHz正常起振使主板存在实时时钟功能;ATX电源此时输出待机电压+5VS,通过转换产生PCH的深度睡眠待机电压3.3V，同时给I/O，I/O检测到深度睡眠待机正常后返回高电平告诉PCH，电压正常，PCH收到信号后发出主待机电压开启信号，3.3V，等到SLP_SUS#控制电路接收到3.3V时会返回一个3.3V信号给PCH，此时按下开机键，产生低电平信号给I/O芯片，I/O芯片将传输过来的信号转换给PCH，请求上电，PCH的SLP_S4#将持续输出高电平控制内存条供电，同时返回信号给I/O，I/O将持续拉低ATX的PSON，电源开始工作，将输出12V、5V、-12V、-5V、3.3V。此时内存条主供电降压产生1.5V给内存条供电，同时通过V_SM转换产生1.05V信号给PCH供电，PCH正常后经过转换开启CPU核心供电，CPU供电正常后返回电源好信号给PCH，同时I/O收到ATX电源发来的电源好信号，并检测复位引脚与各路电压正常后也给PCH发送电源好信号，PCH将内存条电源好信号发给CPU，PCH的晶振开始起振，PCH读取BIOS后输出各种时钟，PCH将CPU核心电源好信号给CPU，CPU发出串行电压识别信号给VRM芯片，CRM芯片把CPU核心供电电压调至指定的值，PCH发出复位给I/O、PCIE、网卡等，复位完成后PCH发出CPU复位信号给CPU，CPU收到后开始工作，开机完成。

## Slide 13
05 学习小结

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.了解H81主板的软硬件组成。
2.掌握H81主板工作原理。
3.利用示波器测量H81各路时钟频率。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务2 H81主板的工作原理 | 操作评价 | 1.检测H81主板的工作时序信号； 2.检测H81主板各类时钟的频率。 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.熟悉H81主板的工作原理； 2.了解H81主板各类时钟的频率。 | 50 |  | 
合计 （满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 15
06 自主学习

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图2-2 H81主板各类时钟
通过图2-2可以看到H81主板的基准时钟为25MHz，PCH利用基准时钟，通过分频和倍频实现各类时钟，其中内部基准时钟为14.318MHz；PCIE-e时钟为100MHz；DOT时钟为96MHz；SATA时钟为100MHz；DMI总线的时钟为100MHz;DP总线的时钟为135MHz；EC、TPM、etc等类别的时钟包含14/33/24/48MHz；PCIe*2.0时钟为100MHz；LPC时钟为100MHz。

## Slide 17
H81主板的工作原理
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
谢谢观看！