## Slide 1
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
H81主板
的故障分析

## Slide 2
01 情境导入

## Slide 3
01
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电脑开机时风扇转动显示器就是没有画面，但是键盘上指示灯亮，经过对显示器连接线的检查，没有发现问题所在，面对这类情况，猜测是CPU部分出现故障，通过对H81主板原理图学习CPU供电电路部分原理排除故障。

## Slide 4
02 学习要求

## Slide 5
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
技能要求
CPU供电电路的原理

## Slide 6
03 理论知识

## Slide 7
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
供电有两种供电方式，一种线性电源供电方式，将晶体管串联与电路中，简单的通过晶体管的导通率来实现降压的方式提供电压，此类方法不仅容易导致元件发热而且电压转化效率低，故在主板设计时将不被考虑；另一种为开关电源方式，首先电压要经过第一级LC电路，然后送到由PWM控制芯片和两个场效应管组成的电路，两个场效应管在PWM芯片控制下轮流导通，最后电压通过第二级LC电路并完成CPU的供电。此类电路的优势在于场效应管在导通时内阻与截止时的电流较小，电量在经过器件时损耗很小，有更好的驱动能力。不过这仅仅只是单相供电而已，在实际中还是很难达到驱动CPU的能力。为此引入多相电技术，用一片PWM控制芯片控制多组场效应管组成的电路这样就得到三倍的驱动能力。

## Slide 8
04 实践技能

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图3-1 ISL95812HRTZ驱动电路原理图
图3-2 ISL6208CBZ驱动电路原理图

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
从图3-1和图3-2中可以了解到ISL95812HRTZ由12V、5V和3.3V三种待机电压提供电源，每组供电都搭配滤波电容，其中12V电压设计最高通过6A的电流；设计驱动两路场效应管，输出最大电流43A；电路设计要求芯片IMON引脚、PROG1引脚、 PROG2引脚、 PROG3引脚、 NTC引脚、95812_COMP引脚均为低电平，且部分引脚不参与电路功能中，此类引脚可以忽略；现在从电路原理图左边开始梳理，+V1.05S_PCH、V_CPU_VCCIO_RIGHT分别为PCH与CPU控制端，在开机前的都要经过这类信号的同意，电路才允许正常启动；95812_FB为电源反馈信号；左边起功能性作用的引脚就这些，接下来看原理图右边设计，PHASE1、PHASE2为电源输出端，而输出的电压由UGATE1 、LGATE2、UGATE1、LGATE2信号控制的高低两组场效应管决定，PWM3引脚输出PWM波，同步驱动ISL6208CBZ，使其驱动另一组场效应管，从而达到两块芯片驱动三组场效应管得到三相电提供给CPU供电的效果。通过结合原理图并实际测量；V_CPU_CORE没有电压存在，导致CPU没有正常工作，在检测中排除了供电、PWM芯片以及场效应管自身损坏，最终发现VR1中电压异常，导致PCH无法传输电源好给ISL95812HRTZ，最终更换新的器件后可以正常开机啦。

## Slide 11
05 学习小结

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.了解CPU供电电路的原理。
2.掌握维修CPU供电电路方法。
3.利用维修小技巧快速找出故障。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务3 H81主板的故障分析 | 操作评价 | 1.熟练掌握CPU供电电路的原理； 2. 找出并排除CPU供电电路的故障。 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.了解CPU供电电路结构； 2.完成主板的故障维修任务，成功开机且无报警。 | 50 |  | 
合计 （满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 13
06 自主学习

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
内存条是主机最容易出现毛病的地方，由于支持双通道，主板上至少有两个内存条插槽，如果遇到四个内存条插槽的主板，该如何选择才正确呢？应该选择一三组或者二四组，这样才能实现双通道的效果；在选择内存条是不能盲目最求速率，只有CPU支持到的速率才是理想选择；平时内存条插槽应注意防尘，散热风扇不宜靠得太近以免飘落过多灰尘，从而加深金手指的腐蚀，平时清理机箱时摘下内存条，用橡皮擦轻轻擦拭金手指。当内存条部分出现故障时应该如何处理呢？下面通过图3学习内存条的供电原理。

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图3 内存条供电原理图
从图3中对芯片的注解可以了解到电路最终输出电压为1.53V，符合DDR3内存条的供电标准。TPS51216采用3.3V供电，VREF引脚为参考电压引脚，通过修改R1与R2的阻值实现输出电压参数的改变，当内存条出现故障时，优先考虑此引脚电压是否正常；通过前面的学习了解到要启动内存条供电电压将受CPU和PCH控制的，只有发出电源好信号时TPS51216才会正常启动，其中CPU控制V_SM信号而PCH控制EN_V1.5，而且两者都是通过场效应管隔离转换间接实现控制的，在单方面电路中即使出现故障，干扰的情况也鲜有发生，很好的保障了电路间的独立运行。当满足启动条件时，TPS51216通过DRVH和DRVL驱动上下场效应管实现电压输出，最后通过VDDQSNS反馈调节，将输出电压稳定在1.53V。

## Slide 16
H81主板的故障分析
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
谢谢观看！