## Slide 1
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
CMOS电路
功能板的工作原理与故障分析

## Slide 2
01 情境导入

## Slide 3
01
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
CMOS（Complementary Metal．Oxide Semiconductor）是互补金属氧化物半导体存储器。CMOS是一种RAM，一般内置在主板的南桥中。CMOS主要用来保存日期、时间、主板上存储器的容量、硬盘的类型和数目、显卡的类型、当前系统的硬件配置和用户设置的某些参数等重要信息。CMOS利用低耗能存储，微机关机时由一块备用电池供电。在BIOS ROM芯片中装有“系统设置程序”，来设置CMOS RAM中的各项参数。

## Slide 4
02 学习要求

## Slide 5
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
技能要求
1.CMOS电路组成
2.CMOS电路工作原理
1.故障现象
2.解决方案
3.CMOS电路常见故障现象及原因

## Slide 6
03 理论知识

## Slide 7
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
CMOS电路主要由CMOS随机存储器，实时时钟电路（包括振荡器、晶振、谐振电容等），跳线，南桥芯片，电池及供电电路等几部分组成，如下图1-1所示。
图1-1 CMOS组成

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
a.CMOS随机存储器
CMOS随机存储器的主要特点是：功耗低（每位约10毫微瓦）、可随机读取或写入数据、断电后用外加电池来保持存储器的内容不丢失、工作速度比动态随机存储器（DRAM）高等。CMOS随机存储器的容量一般为64字节或者128字节，如下图1-2所示。
图1-2 CMOS随机存储器

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
b.实时时钟电路
实时时钟电路的作用是产生32.768kHz的正弦波形时钟信号，负责向CMOS电路和开机电路提供所需的时钟信号（CLK）。实时时钟电路主要包括振荡器（集成在南桥中）、32.768kHz频率的晶振、谐振电容等元器件，如图1-3所示。
图1-3 实时时钟电路

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
c.CMOS电池
CMOS电池的作用主要是在主板断电后，向CMOS随机存储器和实时时钟提供电源，使CMOS随机存储器中的信息不丢失，CMOS电路一直处于工作状态，可随时参与唤醒任务。电池的种类一般为锂锰钮扣电池，如下图1-4所示。
图1-4 常见CMOS电池

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
d.CMOS跳线
CMOS跳线的作用是切断CMOS电路的供电，清除CMOS存储器中的信息，清除之后，再开机时到BIOS只读存储器中读取主板出厂的默认值，CMOS跳线有双针跳线和三针跳线两种，如下图1-5所示。
图1-5 CMOS跳线

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
由于主板厂商的设计不同,CMOS电路会有所不同,但基本电路原理相同,即ATX电源插座的SB5V(第9脚)或3.3V电源和主板电池的正极,同时连接到CMOS跳线的其中一针,而CMOS跳线的另外一针连接到南桥中的CMOS随机存储器和实时时钟电路。

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
下面根据不同主板的CMOS电路,分别讲解它们的工作原理。
a.方案一
如下图1-6电路原理图所知：
图1-6 CMOS方案一

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
当主板接电后,C点的电压为3.3V,D点电压也为3.3V,E点电压为3V(电池的电压)比D点的电压低,这时电流从D点流向E点开始给电池充电。此时CMOS电路由C点供电,同时实时时钟电路向CMOS电路提供CLK时钟信号,CMOS电路处于工作状态,并随时准备参与唤醒任务;当主板开机后,CMOS电路会根据CPU的请求向CPU发送开机自检程序,准备开机;当主板断电后,瞬间C点、D点电压变低,当低于3V时,E点的电压比D点的高,电流从E点流向D点,此时主板电池开始向CMOS电路供电,保证CMOS电路正常工作,CMOS存储器中的信息不丢失。

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
b.方案二
第2种CMOS电路原理图及主板CMOS电路图如下图1-7所示。
图1-7 CMOS方案二

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
c.方案三
第3种CMOS电路原理图如图1-8所示。方案3的工作原理与方案2基本相同，不同的是SB5V电源经过三端稳压器1117转变为3.3V电压。
图1-8 CMOS方案三

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
CMOS电路常见故障现象：
①电脑启动时，出现“CMOS checksum error-Defaults loaded"提示。
②开机后提示“CMOS Battery State Low”。
③主板能够显示，CMOS设置不能保存。
④主板不能开机。
⑤系统不能保存时间。
⑥新电池漏电，且不能开机
⑦安上电池不能开机，取下电池能开机。
b.造成CMOS电路故障的原因：
①电池没电或插座引脚与主板接触不良。
②CMOS跳线设置错误。
③电池旁边的滤波电容漏电
④实时时钟电路中的谐振电容损坏。
⑤晶振不良或损坏。
⑥南桥损坏。

## Slide 18
04 实践技能

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.故障现象
用户描述，电脑可正常使用，但无法系统不能保存时间

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
第一，我们首要的是从电源部分开始检测，电源输入为9V，串联一个600MA贴片保险，测试点1正常为9V，且红色LED指示灯点亮，则为正常，如下图1-9。
图1-9 电源输入电路

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3.3V电路是我们芯片常用的电压，整个电路的3.3V电压是由9V电压通过AMS1117稳压芯片稳压得来，该芯片3脚输入，2脚4脚输出，1脚可调ADJ，匹配对应电阻，可调节输出电压。正常的话测试点2电压为3.3V，如下图1-10所示。
图1-10 9V转3.3V电路

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
时间跟BIOS设置无法保存，很大可能是BIOS芯片损坏，我们来看下这部分电路，如下图1-11所示，首先是供电由上部分所描述通过稳压器得到，然后通过一个0欧电阻供给芯片，此处电压也是正常的。
图1-11 BIOS电路

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
除也芯片损害之外，还有另外一种可能，也会导致时间跟BIOS设置无法保存，那就是电池供电损坏，主板断电之后，整个CMOS电路没有电池保持供电工作，无法保存记忆设置，如图2-12所示，BIOS芯片在电脑工作的时候，由主板+3.3AL供电，通过D35肖特基二极管，最后供给电路工作，当电脑关机时，供电由D35另一外一个输入引脚所接的电池供电，使电路能继续正常工作，保存设置时间。这里D35的作用，就是选择和隔离的作用，当它损坏的时候，电脑关机后，CMOS电路就会因没有供电而无法保存时间跟设置。经过我们测量，发现D35的两个输入引脚1、2脚都有3.3V左右电压，但是3脚却没有，说明这个器件已经损坏，我们更换之后，无论是开机还是在关机状态，CMOS供电都恢复正常，时间跟BIOS设置也可以保存了。

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图1-12：电池供电部分

## Slide 25
05 学习小结

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.了解CMOS电路基本结构。
2.掌握CMOS电路工作原理。
3. CMOS电路常见故障分析和解决方法
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
CMOS电路功能板的工作原理与故障分析 | 操作评价 | 1.熟练使用万用表检测CMOS电路各个区域重点标志电压 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.了解CMOS电路原理和工作流程； 2.常见故障原因分析和解决方法。 | 50 |  | 
合计 （满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 27
06 自主学习

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
BIOS控制:BIOS芯片是主板上一个很重要的芯片，BIOS的中文意思是"基本输入输出系统"，因为BIOS包含一组例行程序，由它们来完成系统与外设之间的输入输出工作。它的功能当然不止这些，它还有内部的诊断程序和一些实用程序，比如每次启动计算机时，都要调用BIOS的自检程序，检查主要部件以确保它们工作正常。
早期的主板上叫ROM BIOS，它是被烧录在EPROM里，要通过特殊的设备进行修改，想升级就要更换新的ROM。新式的奔腾主板大多采用闪烁存储器芯片(Flash ROM)，可使用软件进行升级。为了安全起见，有些主板上有跳线决定BIOS能不能被修改，默认的情况下是不能修改。如果你不想对其升级或在升级之后，最好把跳线设置到不能修改的位置。另有一些主板没有跳线来控制BIOS是否可以修改，软件可以直接更新BIOS。BIOS、CMOS和控制芯片。

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
CMOS控制:系统设置或配置信息存储在CMOS RAM(或CMOS SRAM)中，它叫做互补金属氧化物半导体存储器，属于内存的一种，它需要很少的电源来维持所存储的信息。时钟(RTC)记录系统的日期和时间，也需要电源来维持，所以，一些主板上都能看到一块金属的锂电池来提供电源。电池寿命大约是5年，当你发现电脑的时间变慢或者不正确时就要准备更换电池了。CMOS记录了系统的一些重要信息，如软驱、硬盘的设置以及系统日期和时间等，电脑每次启动时都要先读取里面的信息。某些情况会引起CMOS内容的丢失，比如电池电量不足，或者其他一些不可知的原因。有时我们需要主动清除CMOS中的信息，比如忘记了开机密码而无法启动系统。一般，主板上有专门的跳线来解决这个问题。有些主板的电池不容易取下，你要参考主板说明书，找到正确的跳线，按指示的方法进行；一般的方法是先关闭电源，把CMOS跳线短接一会儿，然后还原，重新开机即可。

## Slide 30
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
谢谢观看！
CMOS电路功能板