## Slide 1
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
CPU供电电路
功能板的工作原理与故障分析

## Slide 2
01 情境导入

## Slide 3
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
主板的CPU供电电路最主要的功能是为CPU提供电能，保证CPU在高频，大电流工作状态下稳定地运行。同时，由于现在的CPU功耗非常大，从低负荷到满负荷，电流的变化非常大，为了保证CPU能够在减速的负荷变化中，不会因为电流供应不上而无法工作，CPU供电电路要求具有非常快速的大电流响应能力。
另外，CPU供电电路同时也是主板上信号强度最大的地方，处理得不好会产生串扰效应，而影响到较弱信号的数字电路部分，因此CPU供电部分的电路
设计制造要求通常都比较高。简单来说，CPU供电部分的最终目的就是在CPU电源输入端达到CPU对电压和电流的要求。

## Slide 4
02 学习要求

## Slide 5
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
技能要求
1. CPU供电电路基本组成
2. CPU供电工作原理
1.故障现象
1.了解CPU供电电路基本结构。
2.掌握CPU供电电路电源工作原理。
3. CPU供电电路常见故障分析和解决方法。
2.解决方案

## Slide 6
03 理论知识

## Slide 7
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. CPU供电电路基本组成
主板的 CPU供电电路主要由电源管理芯片、 电感线圈、 场效应管（ MOSFET 管）和电解电容等元器件组成。如下图2-1所示 。
①输入端的滤波电容和扼流电感；
②输出端的贴片 MOSFET 管；
③输出端的扼流电感；
④输出端的滤波电容；
⑤输出端的 MOSFET 管驱动芯片；
⑥北桥供电的 PWM主控芯片；
⑦供电电路的 PWM主控芯片；
⑧北桥供电的扼流电感和 MOSFET 管驱动芯片。
图2-1 CPU供电电路

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1 滤波电容
CPU供电电路中的电容一般采用的就是大家通常讲的“普通电容”，它的形状，如图2-2所示。
在电路中具有“隔直通交”特性，它的作用包括一下几方面：一是滤波，一般来说大容量适用于滤除低频杂波，而小容量滤除高频杂波； 二是信号去耦， 防止信号在电路间串扰； 三是信号耦合，用于将两个电路的直流电位进行隔离时使信号在电路间传送。
图2-2 滤波电容

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2扼流电感
电感线圈是由导线在铁氧体磁芯环或磁棒上绕制数圈而成，有线圈式、直立式和固态式等几种，如下图2-3所示。
图2-3 扼流电感
主板 CPU 供电电路中的电感线圈主要包括两种，一种是用来对电流进行滤波的，称为滤波电感；一种是用来储能的，它和场效应管、电容配合使用为 CPU供电。 实际电路中通常利用电感和电容组成低通滤波系统，过滤供电电路中的高频杂波。

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.3 场效应管（MOSFET管）
场效应管是金属氧化物半导体场效应管的简称，具有开关速度极快、内阻小、输入阻抗高、驱动电流小（0.1uA 左右）、热稳定性好、工作电流大、能够进行简单并联等特点，非常适合作为开关管使用。 CPU供电电路中常见的场效应管，如下图2-4所示。
图2-4 场效应管
通常其两侧的引脚分别为源极（ s）和栅极（ g），中间的为漏极（ d）。场效应管在供电电路中的作用是在电源管理芯片的脉冲信号的驱动下， 不断地导通与截止， 然后将 ATX电源输出的电能存储在电感中， 然后释放给负载。 在主板供电电路中，场效应管的性能和数量，通常决定着供电电路的性能。

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.4 电源管理芯片
电源管理芯片主要负责识别 CPU供电幅值，产生相应的短矩波，推动后级电
路进行功率输出。常见的电源管理芯片有：
（1）hip 系列的 hip6301、 hip6302 、 hip6601 、 hip6602 、 hip6004b、 hip6016 、hip6018b 、 hip6020、 hip6021 等。
（2）rt 系列的 rt9227 、 rt9237 、 rt9238 、 rt9241 、 rt9137 、 rt9174 等。
（3）sc 系列的 sc1150、 sc1152、 sc1153、 sc2643、 sc1189 等。（4）rc 系列的 rc5051、 rc5057 等。
（5）adp 系列的 adp3168、 adp3418等。
（6）lm 系列的 lm2636、 lm2637、 lm2638、 lm2639等。

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（7）isl 系列的 isl6556 、 isl6537 等。
（8）ka7500和 tl494 等。
如下图2-5所示。
图2-5 电源管理芯片

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
主要电源管理芯片有的是双列直插芯片，而有的是表面贴装式封装，其中HIP630x 系列芯片是比较经典的电源管理芯片，由著名芯片设计公司 Intersil设计。 它支持两 / 三/ 四相供电， 支持 VRM9.0规范， 电压输出范围是 1.1V-1.85V ，能为 0.025V 的间隔调整输出，开关频率高达 80KHz，具有电源大、纹波小、内阻小等特点， 能精密调整 CPU供电电压。 下面以 HIP6301为例， 讲解电源管理芯片各个引脚的功能。如图2-6所示。
VCC:工作电压输入脚。
VID0至VID4:电压识别引脚。
图2-6 顶视图

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
PWM1至PWM4:每相控制脉冲输出，连接到从芯片的PWM引脚。
ISEN1至ISEN4:每相的电流反馈。
VSEN:核心电压反馈。
FB:内部误差放大器的反相输入端。
COMP:内部误差放大器的输出，用来补偿电压反馈信号。
FS/DIS:改变振荡器开关频率，或作为芯片使能。
PGOOD:电源好信号。
GND:接地。

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. CPU供电工作原理
CPU供电电路通常采用 pwm开关电源方式供电， 即由电源管理芯片根据 cpu 工作电压需求， 向连接的场效应管发出脉冲控制信号， 然后控制场效应管的导通和截止，将电能存储在电感中，然后再通过电容滤波后向 cpu 输出工作电压。当电脑开机后，电源管理芯片在获得 atx 电源输出的 +5V 或+12V 供电后，为cpu 提供电压， 接着 cpu 电压自动识别引脚发出电压识别信号 VID 给电源管理芯片， 电源管理芯片再根据 cpu 的 VID 电压， 发出驱动信号， 控制两个场效应管的导通的顺序和频率， 使其输出的电压与电流达到 cpu 核心供电要求， 为 cpu 提供工作需要的供电。

## Slide 16
04 实践技能

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.故障现象
用户描述，因夏季长时间长期高负荷运行使用电脑，导致电脑突然关机，无法再启动开机。
2.解决方案
这种现象，可能原因是电脑长期高负荷运行，主板一直以最大功率工作，产生大量热量，加上夏天本身室温就高，热量无法及时散出，导致主板温度过高，烧毁元器件。

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
Step 1
第1步：
首先检测主供电，如图2-7所示。
点①是供电输入，正常电压为9V，经过U31芯片稳压之后，点②输出5V。我们上电之后，发现LED01指示灯并没有亮，所以判断点②没有电压输出，果然用万用表测试发现点 ②电压为0V，用万用表往前一点测试，发现输入点①是正常的，有9V电压。说明他们之间这个U31稳压芯片已经损坏，没办法把9V稳压输出5V。所以我们要更换U31芯片，更换完之后，点②恢复正常。
图2-7 主供电电路

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
第2步：
继续往下检查，我们发现，CPU两个供电电压1.5V,1.05V没有输出如下图2-8所示。
Step 2
图2-8 CPU两个供电1.5V,1.05V电路

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
第2步：
这是一个集成开关电压转换电路，U34芯片TPS65270是一款单片双路同步降压稳压器，此稳压器具有可运行在5,9,12，或者15V总线电压和多种化学类型电池上的宽输入电压。这个转换器设计用于在为设计人员提供选项来按照目标应用来优化转换器用法的同时简化它的应用。TPS65270特有每个转换器特有使能引脚，此引脚可实现对每个通道的专用控制启动时间可通过选择不同的外部电阻器来调节。恒定频率模式峰值电流简化了补偿并提供快速瞬态响应。逐周期过流保护和断续模式操作在短路或者负载故障条件下限制MOSFET功率耗散。低侧反向电流保护还能够防止过多吸收电流损坏转换器。可使用一个外部电阻器将此转换器的开关频率设定在300kHz至1.4MHz的之间。为了大大降低对输入滤波器的要求，减轻电磁干扰（EMI）以及对输入电容器的需求，两个转换器具有相移为180°的时钟信号。
Step 2

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
第2步：
对于这个电路我们同样首先要检测输入电压是否正常，然后是各个功能引脚的电压是否正常，如果某个引脚电压不正常，我们先根据该引脚功能，是输入信号功能的我们应先找该引脚外围电路是否有损坏影响电压输入，把这些修复之后，引脚电压都正常，但仍旧没有输出的，这时我们就可以更换主芯片了。
根据这个方法，我们去检测，发现U34芯片VCC供电正常，但芯片1脚EN1和12脚EN2都为0V，电压不正常，正常应该为4V左右。这个两个引脚是芯片使能端，分别控制两路输出，高电平（为1）正常输出，低电平（为0）停止输出，而我们CPU1.5V和1.05V两个电压就是由这两个引脚控制输出。这两个点的电压是由两个电阻采用电阻来获得的，既然供压正常，分压不正常，说明电压被拉低了，下半部分的分压电阻R10,R11短路了，万用表测试，果然跟想的一样，更换之后，CPU供电1.5V和1.05V电压都恢复正常了，主板也可以正常工作了。
Step 2

## Slide 22
05 学习小结

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.了解CPU供电电路基本结构。
2.掌握CPU供电电路电源工作原理。
3. CPU供电电路常见故障分析和解决方法
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
CPU供电电路功能板的工作原理与故障分析 | 操作评价 | 1.熟练使用万用表检测CPU供电电路各个区域重点标志电压 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.了解CPU供电电路原理和工作流程； 2.常见故障原因分析和解决方法。 | 50 |  | 
合计 （满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 24
06 自主学习

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.供电电路的易损元件
CPU 供电电路因工作在大电流、高温度环境下使得它的故障率最高。尤其是大
体积的电解电容、 供电场效管、 电源管理芯片。 如发现 CPU供电滤波电解电容中
的任意一个损坏，最好最彻底的方法是把附近与之相同规格的其他电容全部更
换，因为只要其中一个损坏，其他就会存在不同程序的问题。
1.1供电滤波电解电容
CPU供电滤波电解电容是位于 cpu 插槽附近的相同的大体积、大容量电容。
损坏损坏多有外在表现（如鼓包、爆裂、漏液等） ，造成 cpu 供电低或纹波大，
引起死机、不亮机等现象。

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2主供电场效应管
CPU主供电场效应管是位于 cpu 插槽附近的 2—16 个大型场效应管，常见型
号为 70N03、 3055等。 损坏后会使 cpu 主供电异常， 造成不开机、 不亮机、 死机、不检 cpu。
1.3电源管理芯片
CPU电源管理芯片是位于 cpu 底座最近的双列或四面引脚，引脚数量在 28 及 以上的中小体积芯片， 易损坏、 易虚焊。 造成 cpu 主供电及内核、 外核供电异常， 引起不亮机、不开机、死机等。
1.4主滤波电感
CPU主供电滤波电感一般位于 cpu 插槽附近、体积较大，一般有 2 个及以上，
易虚焊或烧坏。 烧坏的原因多是 cpu 短路或主板漏电， 造成流经此电感的电流过
大。损坏后会引起不亮机或死机。

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 供电电路的检修方法
2.1目测法
对于工作时间较长的计算机， 首先观察的是 cpu 插槽附近的大体积电解电容、 大体积场效应管。 这些电容长时间受 cpu 烘烤， 很容易发生顶部鼓包、 防爆凹槽 开裂、电解液溢出，造成电解电容漏电或容量小甚至失效，导致 cpu 供电偏低、 滤波不良，计算机不开机或运行时常死机或自动重启。 对于不通电不能开机的主板， 还要目测电源管理芯片， 它也位于 cpu 附近， 如 有鼓包、裂纹、烧暴都为损坏。

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2假负载法
CPU假负载法是判断 cpu 主供电是否正常，最方便、最简捷也是最安全的方
法。即用假负载代替真 cpu，然后用万用表测试假负载上标准的核心电压、内核
电压、 外核电压测试点， 有的 cpu 假负载上还直接标注了电压的正常值， 因此使
用起来很是直观方便。

## Slide 29
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
谢谢观看！
CPU供电电路功能板