## Slide 1
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
台式机供电电路
功能板的工作原理与故障分析

## Slide 2
01 情境导入

## Slide 3
01
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电源就像电脑的心脏一样，为电脑中的其他部件提供能源，它把220V交流电转换为电脑内部使用的3.3V、5V和12V等直流电，当电源供电不正常的时候，电脑就会无法正常工作。

## Slide 4
02 学习要求

## Slide 5
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
技能要求
1.主板供电基本原理
2. 常见故障分析
1.故障现象
1.了解台式机主板供电电路基本工作原理和常见故障分析；
2.利用数字万用表快速检测电路关键电压点，从而判断故障原因。
2.解决方案

## Slide 6
03 理论知识

## Slide 7
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
主板上常见的供电电路有：内存供电电路，北桥芯片供电电路，南桥芯片供电电路，显卡供电电路，CPU供电电路，时钟芯片供电电路，共六大电路，常见的供电电压如图1-1所示。
内存供电：3.3V、2.5V、1.8V、1.5V;
北桥供电：3.3V、2.5V、1.8V、1.5V;
北桥总线：1.2V;
CPU供电：1.75V、1.5V（特殊：0.9V）;
显卡供电：3.3V、1.5V（特殊：0.8V）;
南桥：5VSB、3.3VSB、1.5VSB、1.2VSB;
时钟：3.3V、2.5V
图1-1主板上常见的供电电压

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电脑电源接入市电220V之后，会有一个5V电压（紫色5VSB待机电压）供给主板，当我们按下开机键之后， PS-ON（绿色开机线）变为低电平输给ATX电源，电源开始输出+3.3V、+5V、+12V等各路电压做准备，此时电源内部控制IC为了侦测这些输出的+3.3V、+5V、+12V等电压是否能够平稳输出，会再输出一个5V电压（PG信号POWER GOOD），若电源或是主板有短路，则电源会立刻启动自我保护并自动切断所有供电，只有当电源内部IC检查和测试，所有电源电压在规定的范围内，电源才会正常输出所有电压，允许计算机启动或运行。

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
一、电源有没有工作，要判断电源是否有在工作可检查三个地方：
（1）电源背面的散热风扇是否不转。说明：若是电源坏了，它的散热风扇一定不会转，但也有可能刚好是风扇本身坏了，故还应检查其他地方，以判断是否电源坏掉。
（2）计算机主机面板上的POWER指示灯是否不亮。说明：计算机主机上的LED指示灯，指示电源、硬盘、软盘遥工作情况，若是这些LED指示灯不亮，很可能就是电源没有供电。
（3）启动时是否听不到软驱、硬盘或光驱在工作的声音。说明：启动时计算机会对这些硬件装置做检查，若是听不到这些声音，表示电源根本没有供给它们。

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
二、电源是否因为电路短路而停止供电：
（1）由于电源本身设计有侦测短路的功能，因此它会在侦测到输出的电路有短路的情况下，自行切断所有的供电，故造成电源不工作。这种情况可由散热风扇的运行看出来，如果电源是好的，而且主机内部某处发生了短路的现象，则在开启电源时，就会发现风扇转一下就停住，并且发出滋滋的声音，若是关掉开关后一会儿，风扇又自己转了几圈。这种症状就是典型的短路现象。要找出造成短路的组件，可将所有由电源出来的直流电输出接头拔除，如果所有的接头都被拔掉之后，短路的现象消失了，那就代表某个组件的线路是短路的，可将接头逐一插回去，直到短路现象再发生时，就可以确认该组件是坏掉的，更换该组件就可以了。要注意在拔接头及插接头之前电源需先关掉，以免烧掉计算机的零件。

## Slide 11
04 实践技能

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.故障现象
用户描述，因操作问题，接入USB外接设备时，导致电脑自动断电保护之后，无法再启动开机。
2.解决方案
这种现象，一般是原因是外接设备有短路或者用电功率超过USB承受范围，导致内部元件损坏。

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
Step 1
第1步：
首先我们要把外接设备拔掉，在不上电的时候，测量电源输入和主供电压部分对地是否有短路，如下图1-2所示，用万用表测量①号测试点电源输入端和②号测试点主供电压部分，对地无短路阻值正常，上电之后，电压也正常，说明这部分电路正常。
图1-2 9V转5V电路的测量

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
第2步：
接下来就去测量之前出问题的USB部分，如图1-3、图1-4，⑥号和⑦号测试点都是USB电压输出，经过用万用表测量，都没有电压输出，但是+V5S输入端却有正常5V电压，而它们之间都只有一个贴片保险管作限流保护作用，所以应该是这个保险管因为短路电流激增烧坏了，导致电压不能输出，正常保险管阻值几乎为0，烧坏保险管阻值非常大，基本都几十上百兆，经过我们用万用表蜂鸣档测量，发现FU18和FU19两个保险管都没有导通，我们拆下更换之后，⑥号和⑦号测试点电压都能正常输出了。
Step 2

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
Step 2
图1-3 USB部分6号测试点的测量
图1-4 USB部分7号测试点的测量

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
第3步：
修复USB电路之后，我们发现，电脑仍旧无法开机，我们继续测量其它模块供电，发现内存供电和南北桥供电这两个部分都没有压输出，通过测量更个点电压，我们发现他们有一个共同现象点，无论是内存供电输入部分+9VS和南北桥输入部分的+5VS和基准电压2.5VREF都正常，唯独他们两个的场效应管的栅极（控制极）没有电压，说明它两都没能工作，而且他们的栅极（控制极）都接的是同一地方V_SM端，那么接下来我们就得去找这个V_SM端为什么不能输出控制场效应管的电压了。
Step 3

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
Step 3
图1-5 +V1.5S部分测试点的测量
图1-6 +V1.05S_PCH部分测试点的测量

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
Step 4
第4步：
第4步：V_SM部分就是我们整个供电电路的控制大脑，控制每个模块供电的输出，当检测到电路有短路或是某个模块输出的电压不稳定时候，就会关断控制输出信号，从而达到关闭输出。经过我们测量，整个电路供电都正常，芯片第13引脚输出的控制电压也正常，但经过电感PL2之后就没有了，电感本身是几乎没有什么阻值的，说明了这个器件是损坏的，果然，更换之后，V_SM控制信号正常了，同时内存供电和南北桥供电也正常了，电脑也可以正常启动了。

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
Step 4
图1-8 V_SM的测量
总结：上述问题，是因为用户外接有问题的USB设备时，导致USB电路电流超过设计负荷量，烧坏USB保险管，导致USB没有电压输出，同时也烧坏了连接电路控制信号输出的电感，导致内存供电和南北桥供电电路正常但是却因没有收到控制电路输出的V_SM控制信号，而导致无法输出电压。

## Slide 20
05 学习小结

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.了解台式机供电电路基本结构。
2.掌握台式机供电电路电源工作原理。
3. 台式机供电电路常见故障分析和解决方法
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
台式机供电电路功能板的工作原理与故障分析 | 操作评价 | 1.熟练使用万用表检测台式机供电电路各个区域重点标志电压 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.了解台式机供电电路原理和工作流程； 2.常见故障原因分析和解决方法。 | 50 |  | 
合计 （满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 22
06 自主学习

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电脑的电源不单会因为本身损坏，或者主板短路等原因使电脑无法工作，还会因为供电不足影响电脑正常工作，甚至是无法工作。电源的功率是跟电脑硬件匹配的，我们在升级硬件，如加装独显，更换更强处理器的时候，功率也会同时增加，当电源标称功率小于这些硬件整体标称功率时，就会出现一系列现象影响电脑正常工作。
如：
1．主板不通电，风扇不转（电源带不动）。
2．开机自检时经常检测不到硬盘（硬盘未供电）。
3．开机后、风扇转一会就自动关机（供电不足原因）。
4．开机后其它硬件识别不出（未供电原因）。
5．系统无法启动或者电脑反复重启。

## Slide 24
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
谢谢观看！
台式机供电电路功能板