## Slide 1
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
开机电路
功能板的工作原理与故障分析

## Slide 2
01 情境导入

## Slide 3
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电脑是我们生活最为常见的，并且在我们工作中也是非常重要的，办公几乎是离不开电脑。并且社会发展的趋势也是往信息化发展的，所以会用电脑是非常重要的。学习电脑首先要学习的就是开机。对于一台电脑来说，从我们按下开机键到机器点亮再到开始加载操作系统，虽然表面上看起来只是经历了一段几秒钟的过程，但其实在这段时间里电脑的硬件、软件、固件却已执行了很多步骤，完成了一系列的动作，那么到底是一些什么动作呢？他们是怎么衔接起来的呢？接下来我们就详细和大家分享有关电脑如何开机，以及开机开不了有哪些问题所导致。

## Slide 4
02 学习要求

## Slide 5
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
技能要求
1.开机电路组成
2.1 ATX电源接口
1.故障现象
2.解决方案
2.2 南桥
2.3 门电路
2.4 I/O芯片
3 开机工作原理

## Slide 6
03 理论知识

## Slide 7
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
主板的开机电路主要由ATX电源、南桥、I/O（有的没有）、门电路、开机键（PW-ON）和一些电阻、电容、三极管、二极管等元件组成，如下图1-1所示
图1-1 开机电路组成

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
ATX电源接口总共由20个针脚组成，其中第九脚（紫色电源线+5V）和第十四脚（绿色电源线+5V）与开机电路有关连，如下图1-2所示为ATX接头和主板ATX电源插座。
图1-2 ATX接头和主板ATX电源插座

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
南桥内部包含一个触发电路，该触发电路直接通向ATX电源插座的第十四脚，所以它直接起着控制电源第十四脚的作用。
南桥内部触发电路正常工作的条件是：
为南桥提供主供电为+3.3V电压。
②CMOS的跳线帽上提供2.5V~3.3V电压。
③提供32.768KHz频率的时钟信号。
只要符合这三个条件，再由非门电路送给南桥一个电压信号，南桥内部的触发电路就会工作，实现控制电源第十四脚的电压的功能。

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
南北桥的位置： 南桥位于主板上离CPU插槽较远的下方，PCI的前面，zhi即靠主机箱前的一面，这种布局是考虑到它所连接的I/O总线较多，离处理器远一点有利于布线。北桥芯片位于主板上，离CPU最近的芯片，这主要是考虑到北桥芯片与处理器之间的通信最密切，为了提高通信性能而缩短传输距离。如下图1-3所示。
图1-3 南北桥位置

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
在主板开机电路中使用的门电路主要是74系列非门电路，74系列非门电路一共有14个针脚，它的第七脚接地第十四脚为电源输入脚（VCC）直接通向ATX电源插座的第九脚，如图1-4所示为74系列非门电路芯片。
图1-4 74HC14D芯片

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
在pentium 4 主板的开机电路中，由I/O芯片内部的门电路来控制电源的14或16脚，所以以pentium 4 主板的开机电路控制部分一般在I/O芯片内部。
在这里I/O芯片和南桥芯片的关系是：电源开关输出一个电压，通过I/O芯片内部的门电路转换进入南桥，再由南桥内部输出一个电压进入I/O芯片内部的另一个门电路（控制十四脚的门电路），然后由此门电路来改变电源第十四脚的电压，使电源开始工作，如下图1-5所示为I/O芯片。
图1-5所示为I/O芯片

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
开机键在主板 开机电路中的作用是：向非电路或I/O芯片中的门电路提供一个触发信号（低电平），用来触发主板开机电路工作，最终实现开机。主板的开机键一般一端接地，另一端连接电源线第九脚，再连接到门电路或I/O芯片或南桥，如图1-6如所示为开机键。
图1-6 开机接线插座

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
整个主板开机可以分下以下几步，如下图1-7所示。
①按下开机键瞬间，开机键3..3V或5V的高电平接地，变成低电平，当松开开机键之后，开机键电压又恢复高电平，此时开机键向I/O内部的触发器发送了一个触发信号，I/O内部的触发器被触发。
②接着I/O向南桥的输出触发信号，请求上电。
③南桥在接到触发信号后，通过SLP_S3#脚输出高电平控制信号到I/O。此时，I/O将会拉低ATX 16#的电压。ATX电源开始工作并输出各组电压，主板在得到供电后启动。
图1-7 开机原理示意图

## Slide 15
04 实践技能

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.故障现象
用户描述，当按下主机电源开关时，不开机，主机指示灯不亮，硬盘指示灯不亮。

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
第1步：
首先我们要把外接设备拔掉，在不上电的时候，测量电源输入和主供电压部分对地是否有短路，如下图1-8所示，用万用表测量①号测试点电源输入端和②号测试点主供电压部分，对地无短路阻值正常，上电之后，电压也正常，说明这部分电路正常。
图1-8 9V转5V电路
Step 1

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图1-9 5V转3.3V电路也用同样的方法，分别测试输入端和输出端，经过实测之后，输入有5V电压，输出端③号测试点也有正常3.3V电压，说明这部分电路也是正常的。
图1-9 5V转3.3V电路
Step 1

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
Step 2
第2步：
接下来就去看看电脑电源指示灯部分，如图1-10所示，电源指示灯，我们来分析一下这个电路图，电源电压，我们前面测试过了，都正常，这个指示灯STBLED是通过PWR_LED_N信号控制三极管Q8的导通来开关指示灯，如果控制信号PWR_LED_N端有5V电压正常，那就说明这个三极管Q8已经损坏，无法正常工作。我们要去更换一个。
图1-10 电脑电源指示灯电路

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
第3步：
修复电源指示灯电路之后，我们接下来再去看看，硬盘指示灯电路，如下图1-10所示，我们测量之后发现测试点⑩电压不正常为0V，Q11内部由两个N沟道场效应管构成的，因为是两个都是N沟道，所以是高电平导通，低电平截止，硬盘指示灯通过PCH_SATA_LED_N信号来控制Q11内部左边的场效应管，这个信号正常是0V低电平，所以左边这个场效应管处于截止状态，右边场效应管的控制极跟左边处于截止状态的场效应管源极相接，所以电压应为5V高电平，也就是测试点⑩，这样右边的场效应管就处于导通状态，硬盘指示灯HDDLED的电流就会通过这个场效应管流向电源地GND形成回路，正常点亮工作。
Step 3

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
Step 3
1-10 硬盘指示灯电路
测试点⑩电压是0V低电平，就无法构成回路，所以硬盘指示灯HDDLED不能正常工作。测试点⑩电压是+5V通过R262电阻限流过来的，问题就出面这个限流电阻这里了，我们更换后之后，整个回路都可以恢复正常工作了。

## Slide 22
05 学习小结

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.了解开机电路基本结构。
2.掌握开机电路工作原理。
3. 开机电路常见故障分析和解决方法
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
台式机供电电路功能板的工作原理与故障分析 | 操作评价 | 1.熟练使用万用表检测开机电路各个区域重点标志电压 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.了解开机电路原理和工作流程； 2.常见故障原因分析和解决方法。 | 50 |  | 
合计 （满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 24
06 自主学习

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
开机电路常见故障现象：
①无法为主板加电。
②开机后，过几秒钟就自动关机。
③无法开机。
④无法关机
⑤主机通电后自动关机
1、JPG结构分析及各个参数说明
造成开机电路故障的原因：
①主板某元器件短路。
②CMOS跳线跳错。
③南桥旁边的晶振或谐振电路振坏。
④开机电路中的门电路损坏。
⑤电源每十四脚经过的三极管和二极管损坏。

## Slide 26
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
谢谢观看！
开机电路功能板