## Slide 1
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
声卡电路
功能板的工作原理与故障分析

## Slide 2
01 情境导入

## Slide 3
01
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
声卡（Sound Card）也称音频卡，是大家比较熟悉的计算机主板主要部件之一，它包含记录和播放声音所需的硬件，想计算机发出各种声音，用计算机播放有声的音乐、看视频电影以及语音聊天，都离不开声卡，计算机处理的声音信号全靠它。

## Slide 4
02 学习要求

## Slide 5
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
技能要求
1.声卡电路基本结构
2.声卡电路工作基本原理
1.故障现象
了解声卡电路基本结构、工作原理和常见故障分析
2.解决方案
3. 常见故障分析

## Slide 6
03 理论知识

## Slide 7
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
声卡做为多媒体电脑中的基本设备之一，越来越显现出其重要的作用。下面我们就来看一下声卡的基本结构。如图5-1所示为声卡各模块图解。
图5-1 声卡各模块图解

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
现将声卡主要部分介绍如下：
①线路板
线路板是声卡的基础，线路板质量的好坏一定程度上影响声卡的品质。声卡的线路板多为四层板也有少数六层板的。而在设计方面，很多中低档声卡普遍采用芯片厂家提供的公版PCB结构。另外在线路板上我们可以看见声卡的“金手指”，它为声卡和主板连接提供了总线接口，如今主流的声卡接口为PCI接口，另外市面上还可见少量的ISA接口或AMR等接口的声卡。
②主要元器件
a.主芯片
声卡上都有一块主音效处理芯片，它主要用来完成WAVE波形的采样与合成，MIDI音乐的合成，同时混音器/效果器也在其内部实现。

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
常见的主芯片有CREATIVE创新137X系列（ES-137X），CT-2518/CT-5507和CT5880及EMU 10K1系列；ESS MAESTRO-I（1948），ESS MAESTRO-II（1968），ESS Canyon3D（MAESTRO-2E 197OS）系列；YMF-724和YMF-740/YMF-744系列；Aureal的Vortex AU8820，Vortex-2 AU8830系列；S3 Sonic Vibes系列；CMI-8338/8738系列；Trident 4D Wave DX/NX系列；VLSI Qsound Thunderbird 128系列；Fortemedia FM-801AS系列等等。如图5-2所示为ESS Canyon3D芯片。
图5-2 ESS Canyon3D芯片

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
b.集成块
声卡上还有很多集成电路块，主要有稳压电路块及主芯片外围控制芯片等。另外常见的芯片还有运算放大器（运放），运放的作用是将低电平做适当放大来相关设备使用，常见的运放芯片主要有PHILIPS的TDA系列和国家半导体的LM系列。如图5-3所示为运算放大器。
图5-3 运算放大器

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
c.电容
电容是声卡上的重要部件，而且电容质量的优劣也会直接关系到整块声卡品质的优劣。特别是直流电源输出端的耦合电容，其做用与品质都非常重要。耦合电容容量过小，电脑开机时音箱中常会有爆破声出现，而且一些耐压系统低的耦合电容还可能自身出现爆裂造成声卡的损坏。如图5-4所示为各类型电容。
图5-4 各类型电容

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
另外，声卡上还有电阻及晶振等必不可少的元器件。如图5-5所示为常见晶振和电阻、电容二极管等器件。
图5-5常见晶振及器件

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3.主要接口一览
声卡上有很多接口，下面我们就对其进行一下简单介绍。如图5-6、图5-7所示。
a.游戏杆/MIDI插口：用于连接游戏杆/手柄/方向盘等外界游戏控制器或MIDI键盘/电子琴，你也可先购买一个光纤MIDI套件再来插入上述设备。
b.后置输出插孔：将音频信号输出到有源音箱或功率放大器。
c.线性输出插孔（LINE OUT）：将音频信号输出到有源音箱/耳机或功率放大器。
d.话筒输入插孔（MIC IN）：用于连接话筒，主要用来语音输入。
e.线性输入插孔（LINE IN）：用于将随身听或影碟机等外部设备的声音信号输入电脑。

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
f.电话应答设备接口（TAD，Telephone Answering Device）：用来提供标准语音MODEM的连接并向MODEM传送话筒信号，所以配合MODEM卡和软件，可使电脑具备电话自动应答功能。
g.模拟CD音频输入接口（CD－IN）：使用CD音源线将来自CD/DVD光驱的模拟音频信号接入。
h.辅助设备接口（AUX－IN）：用于将电视卡，解压卡等设备的声音信号输入声卡并通过音箱播放。
i.数字CD音频输入接口（CD－SPDIF）：用来接收来自光驱的数字音频信号。
j.音频扩展接口（SPDIF－EXT）：接到数字I/O子卡，实现数字信号的输入和输出，并可输出AC-3信号等。

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图5-6 声卡常见接口
图5-7 声卡常见接口示意

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
从本质上讲，声音是一种连续的波，称为声波，要把声音信号读取存储到计算机中，必须把波形连续变化的信号（称为模拟信号）转换成数字信号，因为计算机中只能存储和读写数字信号，声卡的基本功能是完成数字音频信号与模拟音频信号的转换，并将模拟信号通过音箱输出。
输出：
CD或播放器软件对音源解码后，所得到的数字信号通过总线通道输入声卡，主芯片对数字信号进行处理，最后通过DAC进行数字信号到模拟信号的转换，再最终通过插座接口输出到耳机或音箱等播放设备成为我们听到的声音。
对于声卡的输出功能，还有一种情况，就是数字输出。声卡的主芯片对数字信号进行处理后，通过声卡上的同轴输出接口或光纤输出接口进行输出，此时所输出的信号仍为数字信号，需要额外的解码器对信号进行解码，转换为模拟信号，才能被播设备进行播放。现在市场上有部分独立声卡设计上比较极端，只带有数字输出接口，而无模拟输出接口，消费者选购时应注意。

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
输入：
麦克风接收外界声音产生模拟信号，模拟信号通过插座接口输入声卡进行模拟信号到数字信号转换ADC，接着交由主芯片进行数字信号处理，再由总线传入系统。同样相对于数字输出，同样也存在将ADC外置，进行数字输入的情况。

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
①暴音是最常见的声卡问题，下面分析一下du暴音的原因。
a、IDE设置的问题
有些朋友会遇到通过光驱播放DVD时，会发现声音暴音比较严重，而把文件复制到硬盘播放的时候，就没暴音了，那么这时候的光驱可能是出于PIO模式，改成DMA模式就可以了，修改光驱的工作模式在控制面板硬件治理器中。假如设置好后还无法解决问题，则可能是主板芯片组驱动需要更新。
b、电源出现故障
声卡是对电源比较敏感的设备，因此一个好的PC电源对音质的改善都有帮助。在搭配劣质电源的时候，可能经常出现暴音的现象，尤其是那些带有功率放大电路的声卡，电源一点点小波动都会造成噪音甚至暴音，这种情况的话就只有更换电源或者声卡了。

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
c、PCI设备争夺带宽
当CPU负荷很大或者正在进行大量的数据复制的时候，出现暴音，这是声卡驱动执行级别太低无法和其他设备争夺带宽造成的，一般情况下声卡厂商这样做是为了求得系统的稳定性。这种情况非常轻易发生在使用PCI显卡的时候，这是因为PCI设备争夺带宽造成的。
d、可能是声卡和芯片组冲突
这种故障通常发生在新声卡配老主板的时候，比如创新发布Audigy芯片声卡的时候，和VIA主板就有不合，出现暴音甚至出现跳音的问题，这些故障可以通过更新主板Bios或者升级声卡驱动进行解决。

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
②噪声问题
出现这样的问题可能是声卡上的其他设备通道没有被静音的缘故，可以打开Windows自带的混音器，然后关闭除去正在使用的通道之外所有通道，这样会带来不错的音质提升，尤其是对一些PCB设计有一定缺陷的声卡。另外还有些噪声是声卡本身抗干扰不佳造成的，加上主机又没接入地线，这时应该让PC接地，这样电脑也会更安全。
③不发声的故障
有些时候，声卡能够被识别，也能够顺利安装驱动，但是就是不会发生，查看设备资源的时候显示没有资源可用或者资源冲突，导致设备不可用，这种情况大多都是和网卡争夺地址造成的，重新排列PCI插槽顺序可以解决，假如显示资源冲突，也可以尝试手工分配资源。

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
④安装多声卡导致声卡故障
当在Ghost win7系统中安装多个声卡很轻易出现问题，尤其使用相同的音频加速器的时候，声卡安装最轻易出现冲突的地方是游戏端口，他们往往被分配到相同的资源，在启动的时候轻易蓝屏，或者其中一个无法使用，这个时候应该禁止掉其中一个，由于有些驱动程序的文件结构非常相似，都来自公版驱动修改而来，所以有些声卡是无法一起工作的。这是因为系统无法正确指派资源给声卡造成的，重新安装或更换操作系统应该就可以解决问题了。

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
⑤DirectSound 延迟
有些声卡本身处理能力不是很强大，在非满载运行的时候，播放DirectSound音频流可能出现延迟的现象或者一些基本的DirectSound音效要交给CPU来运算，这样会降低程序的运行效率，解决方法：在运行对话框中输入:DxDiag，然后回车执行，将Full acceleration(硬件加速)滑杆拉到最右方，这样可以启用声卡主DSP芯片全部的加速能力了。
⑥无法播放多音频流
在Windows98下使用一些老声卡的时候，会发现播放音乐时，其他声音就发不出了，这是因为声卡多音频流支持不好，可以通过安装微软的WDM驱动进行解决。

## Slide 23
04 实践技能

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.故障现象
用户描述，电脑无法录音进行语音聊天，听歌看视频播放的声音变质甚至无声的故障。

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
整个声卡功能板，分为几大部分，一是供电电路，二声卡面板接口电路，三是是主芯片电路，四是声卡信号输出电路。
首先，我们得先检查供电电路，犹如汽车一样，没油是跑不动的，声卡没有供电也是无法工作的。
整个电路用9V电源作为输入，通过两个三端稳压和一些外围电容滤波，得到5V和3.3V两个主电压供芯片和后面电路使用，如下图5-8所示是9V通过AMS1117-5芯片，稳压输出5V。LED01接下输出端上，再加上一个限流电阻R81接地，作为电源指示灯用，当5V正常输出时，LED01点亮。我们用万用表测量点①、点②电压都正常。
图5-8 9V转5V电路

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图5-9 5V转3.3V电路
3.3V电压则由5V通过AMS1117-3.3稳压而来，如下图5-9所示，点③电压也正常。

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
接下来我们去看一下无法录音的问题，声音无法录入，很可能面板接口部分问题，如下图5-10所示，是声卡前面板接口电路。录音的麦克风会接到前面板的3.5MM接口，然后通过线缆接到F_AUDIO1插座,再接入主芯片处理。F_AUDIO1插座的1脚和3脚是麦克风左右声道输入，由3.3V通过BAT54A内部集成的两个肖特基二极管隔离，和对应电阻提供上拉电压。
点11正常电压应该为3.3V，而我们用万用表检测却不是，说明上拉电压无法到达，BAT54A的1脚2脚都正常，所以是AR44和AR57的问题，我们更换对应阻值电阻即可修复录音问题。
图5-10 声卡前面板接口电路

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
最后我们去找声音无法输出的问题，声卡信号输出区域电路，主要通过Y1，Y2两个晶振，模拟电脑左右声道的声音，它们两个都是有源晶振，有4个脚，有源晶振通常的用法：1脚悬空，二脚接地，三脚接输出，四脚接电压。如图5-11所示 ，正常1脚和4脚电压应该为3.3V，3脚输出电压为1.6左右。
图5-11 声卡信号输出区域

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
且用示波器测3脚输出端可以得到如图5-12所示32KHZ的方波。
图5-12 示波器上的方波
要是这些参数不对，那么我们就更换晶振即可。

## Slide 30
05 学习小结

## Slide 31
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.了解声卡电路基本结构。
2.掌握声卡电路工作原理。
3.声卡电路常见故障分析和解决方法
评价主体 |  | 评分标准 |  |  | 分值
操作评价 | 1.熟练使用万用表检测声卡电路各个区域重点标志电压 |  | 50 |  | 
成果评价 | 1.了解声卡电路原理和工作流程； 2.常见故障原因分析和解决方法。 |  | 50 |  | 
合计 （满分100分） |  |  |  |  | 100

## Slide 32
06 自主学习

## Slide 33
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
声卡的好坏，单从外观上看是很难区分的，还应该从声卡的相关性能指标进行了解，以便更加清楚声卡的性能及功能。声卡的物理性能参数很重要，它体现着声卡的总体音响特征，直接影响着最终的播放效果，其中，影响主观听感的性能指标主要有以下几项。
①信噪比
信噪比是声卡抑制噪音的能力，单位是分贝（dB）;是指有用信号的功率和噪音信号功率比值。信噪比的值越高说明声卡的滤波性能越好，一般的PCI声卡信噪比都在90dB以上，高档的甚至可以达到120dB。更高的信噪比可以将噪音减少到最低限度，保证音色的纯正优美。
②采样率
采样率指的是对原始声音波形进行样本采集的频繁程度。采样率越高，记录下的声音信号与原始信号之间的差异就越小。采样率的单位是kHz，专业声卡通常会提供一下集中采样率：32/24/44.1/48/88.2/96kHZ 。
声卡的性能指标:

## Slide 34
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
③采样精度
采样精度值对声音进行“模拟-数字”变换时，对音量进行度量的精确程度。就好像刻度越精密的尺子测量出的长度越准确那样，采样精度越高，声音听起来就越细腻，“数码化”的味道就越不明显。专业声卡支持的采样精度通常包括：16bit/18bit/20bit/24bit。对于声音的成品而言，最常用的音质标准是16bit/44.1kHz，即CD品质。无论在录音时采用了多高的采样率和采样精度，最终生成立体声音频文件时都必须将声音格式化为CD标准，以便使其能够在绝大多数的音响设备上顺利播放。使用高于CD音质的标准进行录音的好处是，如果不能保证声源信号与原始波形高度一致，那么经过了多次处理后，这个差别就会明显增大。此外，使用高的采样率与采样精度录制音频，量化噪声将会降至最低水平。
④失真度
失真度是表征处理后信号与原始波形之间的差异情况，为百分比值。其值越小说明声卡越能重视地记录或再现音乐作品的原貌。
声卡的性能指标:

## Slide 35
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
谢谢观看！
台式机供电电路功能板