## Slide 1
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
时钟电路
功能板的工作原理与故障分析

## Slide 2
01 情境导入

## Slide 3
01
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电脑开机时显示器没有反应，主机电源风扇正常运转，CPU风扇转动几下后停止转动。多次重启后并没有解决问题，打开机箱盖拆出内存条，擦拭金手指后重新安装。再次开机发现故障依旧。

## Slide 4
02 学习要求

## Slide 5
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
技能要求
1.故障现象
2.解决方案

## Slide 6
03 理论知识

## Slide 7
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
时钟频率是指在同步电路中时钟的基础频率，在电脑主板中又分外频和主频；外频是指在CPU外部元器件的工作频率，由主板上的外部基准时钟频率提供的；主频是指CPU内核工作的时钟频率，通常可以在CPU上面或者系统设备规格界面看见3.9GHz，而这个3.9GHz就是CPU的主频。CPU的外频和主频的关系为：主频=外频×倍频。
主板上的时钟电路在整块主板的运行过程中起到至关重要的作用，确保了主板一直处于稳定频率的工作状态。目前主板的时钟电路主要由14.318MHz的晶振和时钟芯片构成，两者必须都能正常工作，否则会造成工作时不稳定或机器死机甚至完不成开机。

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
主板开机时，当时钟芯片的工作电压稳定后，内部电路经过转换后会给外部晶振提供运行的电压，然后晶振与外部的谐振电容达到起振状态后给时钟芯片反馈14.318MHZ的时钟频率，时钟芯片内部各电路会发出不同的时钟频率给主板各个部分，其中为CPU提供200MHz、266MHz、333MHz等频率；为桥芯片提供200MHz、266MHz、96MHz、100MHz等时钟信号,保证单桥芯片或双桥芯片内部各个功能模块与外部芯片或设备之间正常信息交流，协调运行；为IO芯片提供48MHZ和33MHZ的时钟信号，使得IO芯片得到进一步工作，让其它与桥芯片或CPU进行数据传输；时钟芯片还为PCI-E X16和PCI-E1、PCI插槽，网卡芯片，提供33MHZ、100MHZ的时钟信号，使各芯片能各自正常的进一步进行电路转换与信息传输，最终完成整套主板的信号输出。
对于全部无时钟的故障：主要原因为时钟芯片无供电输入、时钟芯片损坏、晶振及谐振电容不工作；对于部分无时钟或时钟信号电压低的故障主要原因是与时钟输出引脚相连的电阻断路或短路，时钟芯片内部部分电路损坏。

## Slide 9
04 实践技能

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
时钟信号不正常，U30没有时钟信号输出，Y1没有时钟输出，测量得出的数据与图6-1原理所示不符。
图6-1 南桥参考时钟电路

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
Step 1
第1步：
检测直流供电9V区域输入的电压是否正常，首先在断电情况下采用万用表蜂鸣档检测FB1是否为开路状态；再上电重点检测标号1位置的电压，正常为9V电压输出，如图6-2所示：
图6-2 直流供电9V输入电路

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
第2步：
检测9V转3.3V区域的电压是否正常，首先了解PU4的功能与结构，此芯片为3.3V稳压器， 3脚为电压输入端，2、4脚为电压输出端；之后重点检测标号2位置的电压，正常为3.3V电压输出，此电压与其稳压效果一致，如图6-3所示：
Step 2
图6-3 9V转3.3V电路

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
第3步：
检测南桥参考时钟区域U30芯片和Y1的电源脚是否为+V3.3AL的正确电压值3.3V。区域的供电电压正常情况下，首先可以排除主要的元器件损坏对地短路造成故障。正常的供电电压如图6-4所示：
Step 3
图6-4 南桥参考时钟区域供电电压

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
Step 4
第4步：
围绕故障区域的主要元器件的功能进行进一步检测。Y1作为外部晶振，是信号的输入源，务必保障其功能正常。首先为了避免其他元器件的影响把RK1拆除放好待用，以便单独检测U30和Y1，然后用示波器检测Y1的3脚是否有14.318MHz的信号，如果一开始没有条件判断Y1是否损坏则可以采用信号发生器作为输入源接入U30的第10引脚并通过检测输出端的信号来判断U30的功能完整性。通过正常的检测流程发现此时Y1没有信号输出，最后得出结论：此故障是14.318MHz的基准源损坏导致的。经过更换新的Y1元器件故障得到解决。正常的电压和频率如图6-5所示：
图6-5 南桥参考时钟正常电压/频率

## Slide 15
05 学习小结

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.了解时钟电路功能板的基本结构。
2.掌握时钟电路功能板的工作原理及其故障的分析。
3.利用原理图、测试工具与焊接工具完成对时钟电路功能板的修复。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务二 时钟电路功能板的工作原理与故障分析 | 操作评价 | 1.熟练利用原理图、万用表、示波器、信号发生器等工具检测出故障点； 2. 熟练利用电烙铁、吹风枪等工具完成故障点修复。 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.了解时钟电路功能板的工作原理； 2.完成对时钟电路功能板的故障检测、分析与修复。 | 50 |  | 
合计 （满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 17
06 自主学习

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
74VHC4040是一种先进的高速 CMOS 12级二进制计数器/分频器。它实现了类似于等效于双极肖特基TTL的高速运算，同时保持CMOS 的低功耗。在CK端输入一个计数器增量。这个计数器提供了所有分频的输出级，其中在Q12端将输入的频率分4096频输出。输入保护电路确保0到5.5V的信号可以直接应用于输入引脚，而不需要考虑电源电压，同时74VHC4040可以直接应用于5V和3V的电路系统中，优点在于防止由于电源和输入电压不匹配而导致的器件损坏。74VHC4040内部原理如图6-6所示：
图6-6 74VHC4040内部原理

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
74VHC4040在作为分频器时将输入频率分频至少为2倍频、4倍频、8倍频至128倍频的频率，为同一时钟源给不同外设提供参考频率的选择。74VHC4040工作原理为：信号从10号引脚输入，7号脚为4分频输出，6号脚为8分频输出，5号脚为16分频输出，3号脚为32分频输出，2号脚为64分频输出，4号脚为128分频输出，13号脚为256分频输出，12号脚为512分频输出。以100MHz的频率作为初始频率输入到芯片10脚，检测各个引脚的输出频率并记录，通过计算得出分频数，具体的检测数据如图6-7所示：
图6-7 74VHC4040分频数

## Slide 20
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
谢谢观看！
时钟电路功能板