## Slide 1
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
网卡电路
功能板

## Slide 2
01 情境导入

## Slide 3
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
网卡(Network Interface Card，简称NIC)，也称网络适配器，是电脑与局域网相互连接的设备。无论是普通电脑还是高端服务器，只要连接到局域网，就都需要安装一块网卡。如果有必要，一台电脑也可以同时安装两块或多块网卡。
一块网卡包括OSI 模型的两个层，物理层和数据链路层：
物理层定义了数据传送与接收所需要的电与光信号、线路状态、时钟基准、数据编码和电路等，并向数据链路层设备提供标准接口。
数据链路层则提供寻址机构、数据帧的构建、数据差错检查、传送控制、向网络层提供标准的数据接口等功能。

## Slide 4
02 学习要求

## Slide 5
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
技能要求
1.网卡的组成
2.网卡的工作原理
1.故障现象
了解网卡电路基本结构、工作原理和常见故障分析
2.解决方案
3.网卡常见故障

## Slide 6
03 理论知识

## Slide 7
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
以最常见的PCI接口的网卡为例如图7-1。
图7-1 网卡解剖图

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
a.主芯片: 网卡的主控制芯片是网卡的核心元件，一块网卡性能的好坏和功能的强弱多寡，主要就是看这块芯片的质量。如下图7-2所示：
图7-2 网卡主芯片

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
b. BOOTROM槽：BOOTROM插座也就是常说的无盘启动ROM接口，其是用来通过远程启动服务构造无盘工作站的。如下图7-3所示：
图7-3 BOOTROM槽

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
c. 数据泵：作用一是传输数据；二是隔离网线连接的不同网络设备间的不同电平，还能对设备起到一定的防雷保护作用。如下图7-4所示：
图7-4 数据泵

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
d.晶振即石英振荡器，提供基准频率,如下图7-5所示：
图7-5:晶振

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
e. LED指示灯：用来标识网卡的不同工作状态，例如，Link/Act表示连接活动状态，Full表示是否全双工，而Power是电源指示,如图7-6所示。
图7-6 网卡指示灯

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
f. 网线接口：有BNC接口和RJ-45接口，目前主要使用8芯线的RJ-45接口，如图7-7所示。
g.总线接口：用于网卡与电脑相连接，内置式网卡需要通过俗称“金手指”的总线接口插在计算机主板的扩展槽中。主要有ISA,PCI,PCMCIA和USB等常见的是PCI总线接口的网卡。
图7-7 两种网卡接口

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
网卡包含7个功能模块，分别是CU（Control Unit，控制单元）、OB（Output Buffer，输出缓存）、IB（Input Buffer，输入缓存）、LC（Line Coder，线路编码器）、LD（Line Decoder，线路解码器）、TX（Transmitter，发射器）、RX（Receiver，接收器），如图7-8所示。
图7-8：计算机网卡结构

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
a.网卡信息发送
①计算机的应用软件会产生等待发送的原始数据，这些数据经过TCP/IP模型的应用层、传输层、网络层处理后，得到一个一个的数据包（Packet）。然后，网络层会将这些数据包逐个下传给网卡的CU。
② CU 从网络层哪里接收到数据包之后，会将每个数据包封装成帧（Frame）。在以太网中封装的数据帧为以太帧（Ethernet Frame）。然后CU单元会将这些帧逐个传递给OB。
③ OB从CU哪里接收到帧以后，会按帧的接收顺序将这些帧排成一个队列，然后将队列中的帧逐个传递给LC。先从CU哪里接收的帧会先传给LC。
④LC从OB哪里接收到帧之后，会对这些帧进行线路编码。从逻辑上讲，一个帧就是一个长度有限的一串“0”和“1”。OB中的“0”和“1”所对应的物理量（指电平、电流、电荷等）只适合于待在缓存之中，而不适合于在线路上进行传输。LC的作用就是将这些“0”和“1”所对应的物理量转换成适合于在线路上进行传输的物理信号，并将物理信号传递给TX。
⑤TX从LC哪里接收到物理信号之后，会对物理信号的功率等特性进行调整，然后将调整后的物理信号通过线路发送出去。

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
b、网卡信息接收
① RX从传输介质（例如双绞线）哪里接收到物理信号（指电压/电流波形等），然后对物理信号的功率特性进行调整，再将调整后的物理信号传递给LD。
② LD会对来自RX的物理信号进行线路解码。线路解码：就是从物理信号中识别出逻辑上的“0”和“1”，并将这些“0”和“1”重新表达为适合于待在缓存中的物理量（指电平、电流、电荷等），然后将这些“0”和“1”以帧为单位逐渐传递给IB。
③ IB从LD哪里接收到帧以后，会按照帧的接收顺序将这些帧逐渐排列成一个队列，然后将队列中的帧逐个传递给CU，先从LD哪里接收的帧会先传给CU。
④ CU从IB哪里接收到帧以后，会对帧进行分析和处理，一个帧的处理结果有且只有两种可能：直接将这个帧丢弃，或者将这个帧的帧头和帧尾丢弃，得到数据包，然后将数据包上传给TCP/IP模型的网络层。
⑤ 从CU上传到网络层的数据包会经过网络层、传输层、应用层逐层处理，处理后的数据被送达给应用软件使用。当然，数据也可能会在某一层的处理中提前丢失了，从而无法到达给应用软件。

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
a.网络连接不稳定
在网卡工作正常的情况下，网卡的指示灯是长亮的(而在传输数据时，会快速地闪烁)。如果出现时暗时明，且网络连接老是不通的情况，最可能的原因就是网卡和PCI插槽接触不良。和其他PCI设备一样，频繁拔插网卡或移动电脑时，就很容易造成此类故障，重新拔插一下网卡或换插到其他PCI插槽都可解决。此外，灰尘多、网卡“金手指”被严重氧化，网线接头(如水晶头损坏)也会造成此类故障。只要清理一下灰尘、用报纸把“金手指”擦亮即可解决。

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
b、驱动程序出现的故障
网卡和其他硬件一样，驱动程序不完善也极易引起故障，比如采用瑞昱(Realtek)RTL8469芯片的网卡,在Windows下就经常会出现NetBIOS TCP/IP方面的错误。将驱动更新到5.621．0304．2005版后(2005年3月4日发布)，此类问题就会迎刃而解。所以，当网卡出现一些不明缘由的故障时，可以到“驱动之家”等专业网站更新驱动来解决(推荐大家优先使用经过微软WHQL认证的驱动，通过此认证的驱动程序与Windows系统的兼容性是最好的)。一般在排除硬件、网络故障前提下，升级或重装驱动可以解决很多莫名故障。如果网卡故障是发生在驱动程序更新之后的话，可以用网卡自带的驱动程序来恢复一下。

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
c、IRQ中断引起故障
现在PCI网卡均支持即插即用，在安装驱动时会自动分配IRQ(中断)资源。如果预定的IRQ资源被声卡、Modem、显卡等设备占用，而系统又不能给网卡重新指定另外的IRQ资源的话，就会发生设备冲突，导致设备不能使用的问题。如Realtek RT8029 PCI Ethernet网卡就容易和显示卡发生冲突(均使用IRQ10)。解决方法很简单，我们可以查找一下主板说明书中对PCI插槽优先级部分的说明,将冲突的设备更换到优先级更高的PCI插槽上(一般来说，越靠近AGP插槽的PCI插槽，优先级别就越高)，并进行调换，直到两冲突设备不再冲突为止。这种方法很简单，但相对来说就会比较繁复。

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
除此之外，我们还可以在网卡的设备属性里面，手动为网卡重新分配IRQ值：
第一步：按Ctrl+Pause快捷键打开“系统属性”，再依次单击“硬件→设备管理”打开设备管理器。
第二步：在设备管理器中，展开“网络适配器”，双击网卡设备打开网卡的设备属性，并在“资源”选项卡的“资源设置”列表中选择“中断请求”，然后取消“使用自动的设置”复选框。
第三步：单击“更改设置”按钮，重新为网卡分配一个IRQ值，直到“冲突设备列表”显示为“没有冲突”即可。

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
d、磁场导致故障
网卡与其它电子产品一样，很容易受到磁场干扰而发生故障。所以，网卡和网络布线时，就要采用屏蔽性强的网线和网卡设备，同时尽可能地避开微波炉、电冰箱、电视机等大功率强磁场设备，降低网卡故障的几率。
e、网线导致故障
网线本身的质量，还有水晶头(RJ45网线插头)的制作水平都会影响网卡的工作状态，很多莫名其妙的网卡故障常常是由此造成的。除了选用更好的双绞线之外，还要注意水晶头与网卡接口之间的接触是否良好，以及水晶头内的数据线排序是否符合国际网线568a和568b(特别是自己动手做水晶头的时候)。

## Slide 22
04 实践技能

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.故障现象
用户描述，电脑可正常使用，但无法上网。

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
第一，我们首要的是从电源部分开始检测，电源输入为9V，串联一个600MA贴片保险，测试点1正常为9V，且红色LED指示灯点亮，则为正常，如下图7-9。
图7-9 电源输入电路

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3.3V电路是我们芯片常用的电压，整个网卡的3.3V电压是由9V电压通过AMS1117稳压芯片稳压得来，该芯片3脚输入，2脚4脚输出，1脚可调ADJ，匹配对应电阻，可调节输出电压。正常的话测试点2电压为3.3V，如下图7-10所示。
图7-10 9V转3.3V电路

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
RTL8111F它是Realtek公司开发的高性能以太网控制器，也就是我们网卡的主芯片，它有48个引脚，正常工作的情况下，第36脚REGOUT会输出一个1V的电压信号，如下图7-11所示。
图7-11 RTL8111芯片

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
该芯片还具有自检保护机制，当电路上电之后，芯片会启动硬件检测功能，即芯片会检测几个重要引脚信号是否正常，当芯片外围电路一切正常的，芯片才会收到一个复位信号，芯片再次复位之后，才会正常工作，如下图7-12所示。
图7-12 芯片自检保护

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
该信号通过两个电阻LR8、LR10后，对地再接两个22PF电容，之后再分别通过DB59、DB60接入芯片，正常的话，测试点12为3.3V左右，而我们测试发现该处没有电压，且对地电阻为0，说明该处有短路现象，且极有可以是LC4和LC5这两个电容引起的，果然我们取下这两个电容之后，短路现象消失了，重新焊上两个新的，电压马上恢复正常，芯片的36脚也能正常输出1V， 网卡可以恢复正常工作。

## Slide 29
05 学习小结

## Slide 30
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.了解网卡电路基本结构。
2.掌握网卡电路电源工作原理。
3. 网卡电路常见故障分析和解决方法
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
网卡电路功能板的工作原理与故障分析 | 操作评价 | 1.熟练使用万用表检测网卡电路各个区域重点标志电压 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.了解网卡电路原理和工作流程； 2.常见故障原因分析和解决方法。 | 50 |  | 
合计 （满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 31
06 自主学习

## Slide 32
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
MAC地址也叫物理地址、硬件地址或者链路地址，由网络设备制造商生产时写在硬件内部。这个地址与网络无关，也即无论将带有这个地址的硬件（如网卡、集成器、路由器等）接入到网络的何处，它都有相同的MAC地址，MAC地址一般不可改变，不能由用户自己设定。MAC（硬件）地址长48位（6字节），采用十六进制格式，下图7-13说明了48位的MAC地址及其组成部分。
图7-13 MAC地址组成

## Slide 33
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
组织唯一标识符（OUI）由IEEE（电气和电子工程师协会）分配给厂商，它包含24位。厂商再用剩下的24位（EUI，扩展唯一标识符）为其生产的每个网卡分配一个全球唯一的全局管理地址，一般来说大厂商都会购买多个OUI。
I/G（Individual/Group）位，如果I/G=0，则是某台设备的MAC地址，即单播地址；如果I/G=1，则是多播地址（组播+广播=多播）。
G/L（Global/Local，也称为U/L位，其中U表示Universal）位，如果G/L=0，则是全局管理地址，由IEEE分配；如果G/L=1，则是本地管理地址，是网络管理员为了加强自己对网络管理而指定的地址。

## Slide 34
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
谢谢观看！
网卡电路功能板