## Slide 1
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
系统控制电路
功能板的工作原理与故障分析

## Slide 2
01 情境导入

## Slide 3
01
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
我们常用的电脑主板主要由CPU，内存，硬盘，网卡，声卡，IO等等一系列电路组成来工作，那这么电路在一起工作，主板体积大小有限，怎么散热，这么多电路怎么配合起来一起工作，都需要一个系统来管理控制，我们系统控制电路就是来实现这个功能。

## Slide 4
02 学习要求

## Slide 5
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
技能要求
1.系统控制电路的组成和原理
1.故障现象
了解系统控制电路基本结构、工作原理
2.解决方案

## Slide 6
03 理论知识

## Slide 7
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
系统控制电路主要由9V转3.3V电压转换电路、风扇控制电路、温度监控电路、VTT信号电路、并口电路组成，如下图8-1。
图8-1 系统控制电路

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
a. 电压转换电路
电压转换电路主要由三端稳压电路组成，把输入的9V电压，通过三端稳压器转换成需要的电压。如下图8-2所示。
图8-2 电压转换电路

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
b. 温度监控电路
由于现在主板集成度非常高，器件也非常多，而体积有限，正常工作的话，会产生比较大的热量，如果温度过高，会影响工作性能甚至出现损坏器件，所以我们温度监控电路，会通过传感器实时采集主板温度，当主板温度过高的时候，通过三极管通断来控制风扇开关来加速带走热量，如图8-3所示。
图8-3 温度监控电路

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
c.风扇电路
主板的风扇一般有两种：一种3根线的，一般为系统风扇，用于机箱散热，三个插针分别作用是地线、12V供电和测速，如图8-4所示。
图8-4 3PIN接口风扇电路

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
另一种为4根线的，一般用于CPU散热，四个插针分别作用是：地线、12V供电和测速，测速脚、PWM信号脚（风扇转速的控制信号）。如图8-5所示。
图8-5 4PIN接口风扇电路

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
d.VTT信号电路
VTT电压指AGTL总线终端电压。VTT是CPU的一项描述参数，名字叫总线终端电压。VTT是英文Tracking Terminal Voltage（ 监视终止电压）的缩写，VTT通过和VRef相比较来决定高低电平。针对不同型号的CPU有1.8V，1.5V，1.125V，VTT电压测量点在CPU插座旁边。VTT电压通常用电压参数值表示的，常见的有：VTT1.5V、VTT2.5V等。如图8-6所示。
图8-6 VTT信号

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
e. 并口区：
并行接口，指采用并行传输方式来传输数据的接口标准。从最简单的一个并行数据寄存器或专用接口集成电路芯片如8255、6820等，一直至较复杂的SCSI或IDE并行接口，种类有数十种。一个并行接口的接口特性可以从两个方面加以描述：1. 以并行方式传输的数据通道的宽度，也称接口传输的位数；2. 用于协调并行数据传输的额外接口控制线或称交互信号的特性。 数据的宽度可以从1～128位或者更宽，最常用的是8位，可通过接口一次传送8个数据位。在计算机领域最常用的并行接口是通常所说的LPT接口。如图8-7所示。
图8-7 并口区

## Slide 14
04 实践技能

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.故障现象
用户描述，电脑正常工作，但是CPU风扇和系统风扇无法转动散热。

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
第一，我们首要的是从电源部分开始检测，电源输入为9V，串联一个600MA贴片保险，测试点1正常为9V，且红色LED指示灯点亮，则为正常，如下图8-8。
图8-8 电源输入电路

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3.3V电路是我们芯片常用的电压，整个网卡的3.3V电压是由9V电压通过AMS1117稳压芯片稳压得来，该芯片3脚输入，2脚4脚输出，1脚可调ADJ，匹配对应电阻，可调节输出电压。正常的话测试点2电压为3.3V，如下图8-9所示。
图8-9 9V转3.3V电路

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
接下来，我们检查温度监控电路，如图8-10所示，SQ5个NPN三极管，高电平导通，要是正常的话，TSD会有一个2.6V电压输出，此处我们检测发现SYST_IN有3.3V电压输入，但是TSD无输出，应该是三极管SQ5损坏，我们更换之后，发现电路正常，风扇可以转动了。
图8-10 温度监控电路

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
风扇可以转动了，但是风扇转速无法监测，也无法根据温度高低增加转速。如图8-11所示，无论是3PIN还是4PIN的风扇，第三根线都是测速作用，检测点16电压正常为8V左右，然后通过电阻传达到电脑去采集转速，我们用万用表测试检测15之后一点电压都没有，说明中间的电阻已经损坏，我们更换R890和R906之后，电压正常，转速检测也正常了，温控自动转速也正常了。
图8-11 风扇电路

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图1-5 +V1.5S部分测试点的测量
图1-6 +V1.05S_PCH部分测试点的测量

## Slide 21
05 学习小结

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.了解系统控制电路基本结构。
2.掌握系统控制电路电源工作原理。
3.系统控制电路常见故障分析和解决方法
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
系统控制电路功能板的工作原理与故障分析 | 操作评价 | 1.熟练使用万用表检测系统控制电路各个区域重点标志电压 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.了解系统控制电路原理和工作流程； 2.常见故障原因分析和解决方法。 | 50 |  | 
合计 （满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 23
06 自主学习

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
对电脑熟悉的朋友都知道，不管是台式电脑还是笔记本电脑，都是具有风扇的，该风扇起到散热作用，电脑CPU的温度越高，转速越快，可以提高电脑CPU的散热效率，保证CPU正常工作。那么电脑是如何调节风扇的转速的呢？这要从风扇的线序说起。从一开始到现在，电脑CPU的风扇分别经历了两线式、三线制以及今天的四线式。那他们之间有什么区别呢？

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
早期的风扇只有两根线，一般用红线和黑线来表示，红色表示电源正、黑线表示电源负，即只要接上合适的电压，风扇就会转动，而且是全速转动，速度不可调。这中风扇虽然容易控制，但是没有转速反馈。风扇有没有在转动、风扇的转速是多少，电脑CPU完全不知道。即使风扇坏掉了，电脑CPU也无法检测到，温度和转速之间无法形成闭环，也可以说风扇的状态是不可控的，存在散热隐患。如图3-12所示。鉴于两线式风扇的以上缺点，为提高散热效率，后来又出现过三线式的风扇。
1、两线式CPU风扇的工作原理
图3-12 两线风扇

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
三线式风扇有三根线，分别用红色、黑色和黄色来表示。红色和黑色是电源线，而黄色是风扇转速的反馈线，通过这根线，电脑CPU可以实时的检测到风扇的转速。在风扇开启后，CPU能知道风扇是不是在工作，形成了初步的闭环。在电脑需要散热的时候，CPU检测到风扇的转速为零，那么就可以判断风扇坏掉或者是缺失，可以向用户提示故障信息。如图3-13所示。以上两种风扇所存在的缺点就是，无法根据实际的温度情况进行调速，只要满速运行，导致噪声很大，为了改善这种情况，出现了四线式风扇。
2、三线式CPU风扇的工作原理
图3-13 三线风扇

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
四线式CPU风扇在三线式的基础之上多了一根调速线，CPU既能实时的检测风扇的转速，又能根据当前CPU的温度来控制风扇的转速，实现了温度和风扇转速的闭环控制，提高了散热效率、降低了主机功耗、还减小了风扇转动时的噪音。优点明显，所以，目前以四线式风扇居多。如图3-14所示。
3、四线式CPU风扇的工作原理
图3-14:四线风扇

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
通过前面的对比可知，三线式风扇比两线式风扇多了测速功能，而四线式风扇又比三线式风扇多了调速功能。对比如下表3-1所示。
JPG结构分析及各个参数说明
4. 四线式CPU风扇的工作原理
表3-1：三种类型对比

## Slide 29
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
谢谢观看！
系统控制电路功能板