## Slide 1
DBR的故障恢复
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
FAT32文件系统

## Slide 2
01 情境导入

## Slide 3
01
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
客户：我的U盘在使用时系统提示
需要格式化。
工程师：您的U盘分区是什么文件
系统？
客户：是FAT32的。
工程师：请稍等，我帮您检查一下。

## Slide 4
02 学习要求

## Slide 5
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
FAT32文件系统的基本结构
FAT32文件系统的DBR备份位置
技能要求
认识故障现象
解决出现的问题

## Slide 6
03 理论知识

## Slide 7
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
FAT
英文为File Allocation Table，文档分配表。
FAT
英文为File Allocation Table，文档分配表。
FAT
英文为File Allocation Table，文档分配表。
图2-1 FAT32文件系统结构图
FAT文件系统就是专门管理这些簇的。一个文件可能占据一个或者多个簇，按正确的顺序去读取这些簇，就可以获取这个文件的内容了。
FAT32基本结构依次为：DBR及其保留扇区、FAT表1、FAT表2、根目录和数据区。具体结构如下图2-1所示。

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
根据FAT32文件系统的数据分布结构可知，DBR的备份在DBR及其保留扇区中的第6扇区。

## Slide 9
04 实践技能

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图2-2 提示格式化磁盘
硬盘某分区打开提示格式化操作，如下图2-2所示：

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
Step 1
图2-3 打开磁盘
第1步：
点击取消按钮，用WinHex软件打开该磁盘，如下图2-3所示：

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图2-4 被破坏的DBR扇区
第2步：
用WinHex软件打开该磁盘后，选择需要修复的分区1，系统会自动跳转至该分区的DBR位置，即2048扇区位置。我们发现该扇区已经被破坏，如下图2-4所示：
Step 2

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图2-5 跳转至DBR备份位置
第3步：
因为分区1的文件系统为FAT32，因此该分区的DBR备份在2048扇区位置偏移6个扇区位置，即2054扇区位置。接下来，点击跳转扇区图标，在扇区位置输入2054，如下图2-5所示：
Step 3

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图2-6 分区1的DBR备份
第4步：
点击确定，系统会自动跳转至2054扇区，即该分区1的DBR备份扇区，如下图2-6所示：
Step 4

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图2-7 复制分区1的DBR备份
第5步：
选中DBR整个扇区，点击鼠标右键，选择编辑→复制选块→正常，如下图2-7所示：
Step 5

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图2-8 写入DBR备份数据
第6步：
点击跳转扇区图标，在弹出的对话框扇区位置输入2048扇区，系统会自动跳转至分区1的DBR起始扇区位置，将上图中复制的DBR备份写入该扇区，即点击鼠标右键，选择编辑→剪切板数据→写入，如下图2-8所示：
Step 6

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
第7步：
写入DBR备份数据后，点击保存按钮，然后重新启动电脑该分区就被修复好了。
Step 7

## Slide 18
05 学习小结

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.了解FAT32文件系统的基本结构。
2.掌握FAT32文件系统DBR扇区的基本结构及其DBR备份所在扇区。
3.利用数据恢复软件完成FAT32文件系统DBR破坏恢复流程。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务二 FAT32文件系统DBR的故障恢复 | 操作评价 | 1.熟练使用Winhex软件修复FAT32文件系统的DBR备份数据； 2.快速定位FAT32文件系统DBR备份扇区的位置。 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.了解硬盘FAT32文件系统结构； 2.完成案例中FAT32分区修复任务。 | 50 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 20
06 自主学习

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
DBR是文件系统的引导扇区，位于第0号扇区，它记录着文件系统的起始位置、大小、FAT表个数及大小等相关信息。后面跟着由若干个扇区组成的保留扇区，保留扇区的大小记录在DBR中。
1、DBR及其保留扇区
图2-9 DBR扇区数据

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
FAT1：FAT的含义是文件分配表，FAT32一般有两份FAT，FAT1是第一份，也是主FAT。
FAT2：FAT2是FAT32的第二份文件分配表，也是FAT1的备份，跟在FAT1的后面。
文件系统用簇作为基本单位来存放文件的数据。对于小文件，只需要用到一个簇来保存文件的所有数据。对于大文件，就需要分配多个簇，存放同一个文件的簇不一定连续，这就需要把簇的前后关系用FAT表来存放表示。
与FAT16类似，FAT32用32bit来描述一个簇。第0、1、2、3个字节表示第0个簇，第4、5、6、7个字节表示第1个簇，第8、9、10、11个字节表示第2个簇。就这样，每个簇都有4个和它对应的字节，这4个字节里面存放的数据就是文件中下一个簇大小数据所在的簇号。
2、FAT1与FAT2文件分配表

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
根目录就是保存盘中有哪些文件，该文件相关信息的地方。用32字节表示一个对象。当从文件系统中读文件的时候，比如读TEST.txt文件就是先在根目录中找到该文件，然后读它的信息，得到它的起始簇号，接着把起始簇号的数据送出去，然后去FAT表得到接下来数据保存的簇号，把对于数据送出去，一直到结束。
3、根目录和数据区

## Slide 24
DBR的故障恢复
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
谢谢观看！