## Slide 1
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
认识HFS+文件系统

## Slide 2
01 情境导入

## Slide 3
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
HFS＋把文件系统的“卷”称为“宗卷”，在Windows盛行的年代中，使用苹果操作系统的人可以谓之小众，始终在3%～8%之间徘徊。因此也不难理解几乎难以见到对苹果的操作系统MacOS及苹果的专用文件系统HFS+取证探讨的文章。
随着苹果公司的发展以及苹果在iPhone手机上的成功，人们的目光也开始转移到苹果公司的电脑上来，数据显示苹果电脑的用户在与日据增。
因此，对苹果的操作系统及对HFS+的数据恢复需求也亟需跟上步伐，对HFS+文件系统的数据恢复也具有了重要的意义。而iPhone手机和iPad平板电脑的文件系统也是HFS+，因此，对HFS+文件系统的数据恢复的研究，对于iPhone手机和iPad平板电脑的数据恢复也有一定的指导作用。

## Slide 4
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
所谓HFS，即分层文件系统（Hierarchical File System）的缩写。它是一种由苹果公司开发的文件系统，常用于大型存储介质，如硬盘、CD及DVD、苹果的操作系统（Mac OS），都是采用此种文件系统作为首选及默认的文件系统来管理文件。而HFS+则是由苹果于1998年发布的HFS改良版文件系统，它主要改进了HFS 文件系统的结构和对数据管理中存在的不足。

## Slide 5
02 学习要求

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
了解HFS+磁盘存储数据原理
HFS+磁盘的文件系统结构
技能要求
学会用Ext2Fsd制作虚拟盘
或者打开硬盘

## Slide 7
03 理论知识

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（1）保留区：出现在卷的最开头和最末尾。
（2）卷头：包含此卷的各种信息，包括此卷的其它重要系统结构的分配信息，卷头有一个备份卷头，被分配在靠近此卷末尾的位置。
（3）目录 B 树：存储所有文件及目录的基本数据元信息，包括每个文件的前一至八个扩展信息（如果它存在后面的七个扩展信息的话）；文件系统的分层结构也通过存储父子节点关系的方式记录在其中。
（4）扩展溢出 B 树：存储超出八个扩展后溢出的扩展信息。
（5）属性 B 树：存储了文件和目录的扩展属性。
（6）日志文件：用来保存文件系统日志以及日志文件自己的信息。

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
从卷的开始到 1024字节为卷的保留区，之后的 512 字节称之为卷头信息。卷头信息包含了各种重要的数据结构的分配位置。不同于卷头，也不同于 NTFS 和 FATS，HFS+的其它数据结构文件没有一个固定的分配区，只有通过卷头才到找到这些数据结构文件的分配位置。卷头可以看成是整个操作系统或者磁盘工具读取此卷的必经之起点。在卷头最开始的 HFS Plus Volume 及 HFS Plus Volume Header中能看到这个卷的一些基本信息，之后的 Allocation Bitmap File 、Extents Overflow File 、 Catalog File、Attributes File 及Startup File 的信息对我们的数据恢复来说则显得额外重要，这此信息分别表示了这些数据结构文件的位置及大小，，有了这些信息，我们就可以直接导出相应的数据结构文件，来对整个文件系统进行研究。

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
目录文件描述的是卷内文件和目录的分层信息。它即作为保存所有文件及目录重要信息的容器，也作为他们的目录。文件的目录信息中最关键的部分就是扩展（extents）这个信息，在extents中有三项：startBlock、blockCount和% of file，分别表示的是开始的块、所使用的块的数目和在这些块中拥有此文件的百分比，简称扩展百分比。得知这三项之后，我们就可以知道这个文件的内容在何位置，被分为了多少个扩展，每个扩展的扩展百分比是多少。如果文件被分成了多个扩展，它将会以多行的形式写在 extents 下面。如果扩展数目超过了八个，则大于八的扩展会被写到扩展溢出文件中。

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
HFS＋宗卷的前两个扇区是保留不用的，一般为空扇区，没有任何数据，但这两个保留不用的扇区所在的块在分配文件内会被标记为“已使用”。宗卷的第三个扇区也就是2号扇区称为“卷头”。文件系统中的5个元文件并没有被存放在一起，而是在宗卷中分布存储，它们的地址在卷头中有具体的描述。在宗卷的倒数第二个扇区处，是卷头的一个备份，最后一个扇区则保留不用。(为了保护备份卷头和卷尾最后一个扇区的保留空间，宗卷的最后一个块（如果块大小为512字节则为两个块）也在分配文件中被标记为“已使用”。)，如果宗卷所包含的扇区数不是块大小的整数倍，那么在宗卷的最后一个块的后面就会有不够一个块大小的几个扇区，这几个扇区不在文件系统的块计数之内，这时备份卷头的位置就会在最后一个块之外。在这种情况下，最后一个块也会被保留而不被占用。

## Slide 12
04 实践技能

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学会用Ext2Fsd制作虚拟盘或者打开硬盘

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
Step 1
图1-1磁盘格式化成HFS+
第1步：
首先用MacDrive 10(苹果虚拟机软件)制作HFS＋虚拟盘或者格式成HFS＋系统方法(选择create→选择需要格式化硬盘)，如图1-1所示：

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图1-2 HFS+文件系统的制作
第2步：
点击Initialize disk，选择默认HSF+格式，点击Initialize disk即可，如图1-2所示：
Step 2

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图1-3 制作HFS+系统完成
第3步：
点击Initialize disk后，HFS+文件系统制作完成后，点击关闭即可，提示如图1-3所示：
Step 3

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图1-4在windows能够正常识别HFS+
第4步：
制作HFS+系统完成后发现在windows系统中该盘并且虚拟机也显示该盘，如下图1-4所示：
Step 4

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图1-5 在windows中HSF+文件系统正常写入文件
第5步：
制作完成HFS+文件系统并且可以正常放入文件，如图1-5所示：
Step 5

## Slide 19
05 学习小结

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.了解HFS+文件系统的基本结构。
2.掌握HFS+文件系统引导扇区、驱动程序描述符表、APM映射表表项、文件系统分区映射表项、文件卷头等参数。
3.利用数据恢复软件完成对Ext3文件系统认知。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生自评 | 教师评价
任务1 认识HFS+文件系统 | 操作评价 | 1.熟练使用Winhex软件了解HFS+文件系统的基本结构。 2.快速找出导扇区、驱动程序描述符表、APM映射表表项、文件系统分区映射表项、文件卷头位置。 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1. 了解HFS+文件系统的基本结构； 2.完成案例对HFS+文件系统的认知。 | 50 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 21
06 自主学习

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1、HFS+卷头前三个扇区分析
HFS+文件系统首先被分为若干扇区，前面三个扇区并不是卷头，而是驱动程序描述符表0号扇区、1号扇区、2号扇区、3号扇区。其中0号扇区是表示驱动程序描述符表、1号扇区是表示APM映射表表项（系统内容）、1号扇区是表示APM映射表表项（系统内容）、3号扇区是表示文件系统分区映射表项

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
HFS+驱动程序描述符表记录了文件系统签名、每扇区字节数、磁盘的扇区总数等等。如下图1-6所示：
其中45 52代表文件系统前面ER、02 00代表每扇区字节数、3A 20 00 00代表磁盘的扇区总数。
2、HFS+驱动程序描述符表
图1-6 HFS+驱动程序描述表

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3、HFS+APM映射表表项（系统内容）
HFS+ APM映射表表项记录了文件签名值、磁盘分区的总个数（两个系统盘，加用户盘）、1号分区的起始扇区（在此指当前位置）、分区的总扇区数、分区的名称、分区的类型、数据区起始扇区（相对于现在的扇区）、数据区的大小（和分区总扇区数一样）、分区状态、引导代码的起始扇区、引导代码的扇区数、引导代码的装载地址等等。如下图1-7所示：
图1-7 HFS+APM映射表表项（系统内容）

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4、HFS+文件系统分区映射表项（系统内容）
HFS+文件系统分区映射表项记录了文件签名值、磁盘分区的总个数（两个系统盘，加用户盘）、1号分区的起始扇区（在此指当前位置）、分区的总扇区数、分区的名称、分区的类型、数据区起始扇区（相对于现在的扇区）、数据区的大小（和分区总扇区数一样）、分区状态、引导代码的起始扇区、引导代码的扇区数、引导代码的装载地址等等。如下图1-8所示：
图1-8 HFS+文件系统分区映射表项

## Slide 26
认识 HFS+文件系统
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
谢谢观看！