## Slide 1
操作技巧
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
HFS+文件系统快速提取文件

## Slide 2
01 情境导入

## Slide 3
01
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
客户：我的U盘在使用时系统提示 需要格式化，我里面有很重 要的文件需要恢复。
工程师：您的硬盘分区是什么文件 系统？
客户：是苹果HFS+的。
工程师：请问您需要恢复的文件名 称是什么？
客户：一个Word文档10.doc。

## Slide 4
02 学习要求

## Slide 5
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
了解Ext3HFS+/HFSX文件系统大概结构
技能要求
认识故障现象
解决出现的问题

## Slide 6
03 理论知识

## Slide 7
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
HFS+/HFSX文件系统用32-bit记录分配块的数量，因此，最多可以管理2的32次方个分配块。一般情况下，分配块的大小为4KB。所有的文件结构，包括卷头，都包含在一个或者几个分配块中。这点不同于HFS，HFS中的特殊结构(包括启动块、主目录块和位不属于任何分配块。为了减少文件碎片的产生，HFS+/HFSX在为文件分配存储空间的时候，会尽可能地为其分配一组连续的分配块或块组。块组的大小通常为分配块大小的整数倍，这个值在卷头中说明。
图3-1 HFS+/HFSX文件系统结构图

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
HFS+宗卷的前两个扇区是保留不用的，一般为空扇区，没有任何数据，但这两个保留不用的扇区所在的块在分配文件内会被标记为“已使用” 。宗卷的第三个扇区也就是2号扇区称为“卷头”。文件系统中的5个元文件并没有被存放在一起，而是在宗卷中分布存储，它们的地址在卷头中有具体的描述。在宗卷的倒数第二个扇区处，是卷头的一个备份，最后一个扇区则保留不用。
如果宗卷所包含的扇区数不是块大小的整数倍，那么宗卷的最后一个块的后面就会有不够一个块大小的几个扇区，这几个扇区不再文件系统的块计数之内，这时备份卷头的位置就会在最后一个块之外，在这种情况下，最后一个块也会被保留而不被占用。

## Slide 9
04 实践技能

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图3-2 提示格式化磁盘
硬盘某分区打开提示格式化操作，如下图3-2所示：
但是通过磁盘管理器可以看得到分区显示的状态是良好的，遇到这种情况说明文件完好的，还有可能连文件的目录项都是完好的，如下图3-3所示
图3-3 磁盘管理器显示状态

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
Step 1
图3-4 卷头信息
第1步：
首先找到卷头，卷头的开头标志是：48 2B 00,只需向下查找48 2B 00就可以找到HFS+卷头了。找到卷头首先要知道每块字节数的大小、总块数、编录文件大小、编录文件起始号等等参数，如图3-4所示：

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
第2步：
找到卷头可以了解到 编录文件起始号被清零，从而导致U盘提示格式化，
其中 转换十进制为4096（这个位置就代表每块字节数大小）/512=8扇区（块的大小就相当簇的大小）、
为总块数大小，转十进制为4077312，转成扇区数=4077312*8=32618496扇区=15G（分区大小）、
为编录文件大小，把十六进制转换成十进制得11534336、把11534336转换成块就知道有多少个块了，块数=11534336/512=22528块。因为编录文件起始号被清零了，所以就不能定位编录文件大小所在扇区。
Step 2

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
Step 2
第2步：
这时只能找！00找到根目录，
看根目录有没有被清零，如图3-5所示：
图3-5 查找根目录

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图3-6 根目录信息
第3步：
通过！00发现其根目录并没有被破坏，找到根目录就好办了，这时候就可以手工定位提取文件，这里举例恢复10.doc。如图3-6所示：
Step 3

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图3-6 i-节点表
Step 4
第4步：
找到其中 12 00 代表关键字长度，占用2个字节、
03 D4 00 00 代表文件总字节数：64225280这是转换成十进制得到的，记住高字节在前，转换成扇区=64225280/512=125440扇区，
87 87 00 00 为文件起始块号，转换成十进制得2273771520，转成扇区2273771520*8=18190172160，通过算出来发现扇区数超过了总扇区数的大小，此时就不可以定位了，因为编录文件起始块号被清零，无法定位。

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图3-7 10.doc文件开头
第4步：
这时候只能根据目录项顺序进行排序恢复，一旦编录文件块起始号清零的话那么文件顺序就按照1-20序号来排序的，比如这里恢复10.doc刚好排在第二个文件，所以这时候就得搜索doc文件头7B 5C，找到第10个7B 5C就是10.doc文件头了，结尾直接尾部0000即可，然后另存为10.doc即可，按Alt+1表示选择文件头，Alt+2表示选择文件结尾，如下图3-7、3-8所示：
Step 4
图3-8 10.doc文件结尾

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
第5步：
选好开头和结尾就右击鼠标，点击编辑后选择复制所有中至新文件就可以另存为10.doc了，如下图3-9、3-10所示：
Step 5
图3-10另存10.doc后的界面
图3-9恢复10.doc
图3-11文件正常打开，恢复成功界面

## Slide 18
05 学习小结

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.了解HFS+文件系统的基本结构。
2.掌握HFS+文件系统快速定位文件的数据的技巧。
3.利用数据恢复软件完成HFS+文件系统文件恢复流程。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务二 HFS+文件系统快速提取文件的操作技巧 | 操作评价 | 1.熟练使用Winhex软件HFS+文件系统快速提取文件的操作技巧； 2.熟悉HFS+文件系统文件存储的方式。 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.了解HFS+文件系统基本结构； 2.完成案例中HFS+文件系统文档丢失恢复。 | 50 |  | 
合计 （满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 20
06 自主学习

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
在1998年，苹果电脑发布了HFS+，其改善了HFS对磁盘空间的地址定位效率低下，并加入了其它的改进。
HFS+文件系统相对于HFS文件系统的特点:
（1）采用32bit 记录分配块数量
HFS 和HFS+文件系统对磁盘卷采用分块进行分配，将一个卷分成等大的分配块。HFS文件系统采用16bit 来记录分配块的数量，最多只能描述216个分配块。而对于HFS+文件系统，采用32bit 来记录分配块的数量，最多能描述232 个分配块。对于Mac 系统上的非空数据，都必须占用整数个分配块，也就是说，即使一个数据只有一个字节，也要占用一个分配块。而HFS+文件系统增大了每个卷分配块的数量，可以使分配块的单位空间更小，从而达到减少存储空间浪费的目的。
（2）目录树节点大小增加到4KB
HFS 文件系统的目录树节点大小为512 字节，由于HFS+文件系统目录树索引节点需要存储附加指针和节点描述符两个关键值，HFS+文件系统的目录树节点大小增加到4KB。
1. HFS+的特点

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（3）单一文件大小得到提升
HFS 文件系统的单一文件大小上限为2^31bit，而HFS+文件系统的单一文件大小最大可达到2^63bit。
（4）支持长文件名
HFS 文件系统对文件名最长支持到31个字符，而HFS+文件系统对文件名采用Unicode编码，最长达到255个字符。
1. HFS+的特点

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
HFS＋文件系统中有5种特殊的文件，用来保存文件系统结构的数据性数据和属性，我们称这5个文件为“元文件”，它们分别是分配文件（Allocation File）、盘区溢出文件（Extents Overflow File）、编录文件（Catalog File）、属性文件（Attributes File）、启动文件（Startup File）。HFS＋文件系统的元文件只有数据分支，没有资源分支，它们的起始地址和大小都在文件系统的卷头中描述。
（1）分配文件（Allocation File）
分配文件的作用是描述文件系统中的块是空闲的还是已被占用，它相当于NTFS文件系统中的位图文件。
（2）盘区溢出文件（Extents Overflow File）
HFS＋文件系统的“盘区”是为“分支”分配的一系列连续的块，并用“起始块号”和“块数”描述“盘区”的所在地址。对于一个用户文件，每个分支前8个盘区的信息保存在宗卷的编录文件中，如果文件的分支大于8个盘区，超出的盘区信息存放在“盘区溢出文件”中，文件系统只要通过跟踪“分支”的“盘区”就能确定块的具体归属了。通过上面的描述可以看出，盘区溢出文件的功能实际上类似于UFS文件系统中的间接块指针。
2. HFS＋文件系统的元文件

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（2）盘区溢出文件（Extents Overflow File）
另外，盘区溢出文件也可以为元文件保存除盘区溢出文件自身以外的其他附加盘区信息，不过有一个元文件例外，这个例外就是启动文件。如果启动文件需要的盘区数量大于在卷头中所描述的8个，也因此而需要用盘区溢出文件来保存的话，系统对它的访问就会变得很困难，也就无法达到快速启动的目的。所以，在实际中启动文件将单独保存，这样就不需要在盘区溢出文件中保存它的额外盘区信息了。
（3）编录文件（Catalog File）
编录文件用来描述文件系统内的文件和目录的层次结构，该文件内存储着文件系统中所有文件和目录的重要信息。
编录文件用B-树的形式组织目录结构，B-树能够快速而有效地在一个层次很多的大目录中寻找目标文件。
（4）属性文件（Attributes File）
属性文件的作用是保存文件及目录的附加信息，它的组织结构与编录文件一样，都采用B-树结构。
2. HFS＋文件系统的元文件

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（5）启动文件（Startup File）
启动文件是一个为了从HFS＋宗卷上启动非Mac OS系统而设置的元文件。
另外，在HFS＋文件系统中还有一个特殊的文件，用来管理文件系统中有缺陷的块地址，该文件被称为“坏块文件”。
2. HFS＋文件系统的元文件

## Slide 26
HFS+文件系统快速提取文件的操作技巧
计算机检测维修与数据恢复项目化教程
谢谢观看！